河南理工大学

公开竞争性采购

3号教学楼网络多媒体教室设备

说明书

采购编号：HPU采[2009]15号

河南理工大学

2009年6月23日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理

工大学3号教学楼网络多媒体教室设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、1.参加厂商要具有独立的法人资格及仪器设备生产或销售资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力，并能提供17%的增值税专用发票。

2.参加B包厂商需具有计算机信息系统集成三级及以上资质。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章)。投标厂商需携带制造商或其授权总代为响应本次招标出具的正式授权书，提供总代理授权书的同时必须提供制造商对总代理的授权证明，授权证明可提供复印件（原件备查）。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件<原件备查>），参加B包厂商需携带计算机信息系统集成三级及以上资质证书原件。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）（格式见第三部分）。

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介及近两年签订的同类产品合同复印件（提供原件备查）。

8.产品介绍资料（带彩页及详细配套附件清单）。

9.上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份（正本一份，副本九份）装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或自带汇票形式向采购方提供叁万元人民币履约保证金（河南理工大学开户行：农行焦作民主中路支行，帐号：301101040001846，没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。投标文件中应制作产品参数响应度表格，若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则视为虚假投标，履约保证金不予退还，并且因此所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：合同生效且货物交付验收合格后25个工作日内，由采购方指定的设备租赁公司支付全额货款的70%，其余30%作为售后服务保证金，自首次付款一年后的10个工作日内，且中标人取得采购方出具的付款通知书后由设备租赁公司支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布评标结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2009年7月6日（星期一）上午8：00时在河南理工大学综合楼406室报名，并交纳报名费1500元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088 浮老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：// 222.22.120.122(招标公告)

十一、采购会议时间：2009年7月6日（星期一）上午8：30时

十二、会议地点：河南理工大学图书馆会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

（详细清单含配套附件等）

A包：                                           采购编号：HPU采[2009]15号

| 序号 | 仪器设备 名称 | 主要技术参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 （带样品） | 知名品牌，液晶投影机；3片LCD，≥0.79英寸；按照ISO21118标准，亮度≥4000流明；标准分辨率：1024*768，最大分辨率：1600*1200；对比度≥600：1；具有断电保护功能。 | 50 | 灯泡质保2000小时，整机质保3年，质保期内，每年2次上门对投影机深 度除尘。 |
| 备注：1.明确写出到货时间。2.配合集成厂商现场调试。 |

B包：

| 序号 | 仪器设备 名称 | 主要技术参数要求 | 数量 (套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕布 | 150英寸电动金属幕布;反射系数≥1.5 ；有效视角≥118度，亮度系数≥1.5，幕面能用湿毛巾清洗。 | 50 |  |
| 2 | 控制台 （带样品） | 采用GB 1.5mm厚的冷轧钢板结构，边角部位采用圆弧过渡；规格：长1.2米，宽0.7米；防盗、左、右推拉式，配备USB接口，笔记本电脑所须：VGA接口、电源接口、AV接口等，与中控系统及其他设备相配套，配机械、电子两用锁。（另加0.2米高全钢底座）。 | 50 |  |
| 3 | 中控 （带样品） | 采用ARM做处理器，实现对中控端口、基本控制命令、组合控制命令、状态、模式等自主定义；可通过中控对设备进行远程管理；支持跨路由、跨网段，统一有主控软件管理，不用添加其它设备；实现视频、音频等数据通过TCP/IP网络进行传输；支持H.264音视频压缩算法；支持双路音视频信号；支持D1、CIF格式，最大分辨率720*576；支持云台镜头的控制；监控编码功能直接由DSP电路板完成(非PC主板捕卡式架构)；支持双向对讲；支持柜门检测、电锁控制、IC卡控制；支持一键开关机,讲台联动控制, 计算机、笔记本、展台信号切换,具有投影机状态及用时检测、投影机断电延迟保护功能；具有扩音系统单独使用功能；支持电子课表管理，可以本地储存电子课表；支持与校园一卡通兼容；支持电子课表与教务管理系统（清华大学版）对接。 | 50 | 在满足技术要求的前提下，要求推荐该品牌目前最高端产品。 |
| 4 | 投影机吊箱 （带样品） | 全钢，四周通透，适用不同型号的投影机，调向方便，内部空间大，防盗、稳定性好。 | 50 |  |
| 5 | 扩音系统 （带样品） | 方案一 | 功放：功放额定功率：≥100W总谐波失真：低于0.3%，输入灵敏度：在额定输出/4W时为+4dB；输入阻抗：40KΩ；信噪比≥100dB。 音箱2或4个：全频：8Ω：≥50W(有效值)，音压：82±3dB（1m／1W）；频率响应：50Hz～20,000Hz。 话筒：红外无线话筒；震荡方式：水晶控制PLL锁相环路；到达距离：11m（光轴可视直线距离）；话筒类型：单一指向驻极体电容式话筒，咪头内置于发射器；频率响应：100Hz～10KHz。 | 50 | 两种方案中任选一种，要求8个8合班教室装4个音箱，其余42个教室装2个音箱；另外要求总共赠送5个备用话筒。 |
|  |  | 方案二 | 2.4G多媒体无线反馈增音器: 频率响应抑制工作状态：50Hz～18KHz;稳定增益量：12dB-48KHz 数字采样;失真度/信噪比：≤1% / ≥80dB;额定输入电平;话筒5mV(非平衡式)线路300 mV;额定输出电平：线路0.775V,流媒体:1.2V;输出功率:2×50W～300W。 音箱2或4个：功率：30～60W，灵敏度：96db±2db，阻抗：8Ω频响80Hz～16KHz。 话筒：内置陶瓷天线，第二代DSP数字音量调节，内置锂电池，充电一次可连续工作六小时，电脑USB充电功能。 | 50 |  |
| 6 | 计算机 | 联想、HP、DELL、方正等知名品牌 (CPU)：E5200(2.5G 2M缓存)/主板：Intel G31芯片组/2G DDR2 800b内存/ 160G 7200转高速SATA硬盘8M缓存/高性能独立512M显卡网卡/集成英特尔100M/1000M自适应以太网卡，支持网络同传/外插增霸卡（支持网络传输，支持 硬盘保护、支持网络对拷、支持网络唤醒）/DVD /17″液晶显示器/8个USB2.0（2个前置）/PS2防水抗菌键盘、光电鼠标/具有一键恢复功能。 | 50 |  |
| 7 | 摄像机套件（1） | 一体化彩色摄像机，480线、22倍光学变焦，10倍电子放大,内置变焦镜头，一体化球形云台，内置解码器(含支架）。 | 50 |  |
| 8 | 摄像机套件 （2） | 一体化彩色摄像机，PAL 标准 625 线, 50 场/秒，水平解像度520线、22倍光学变焦，16倍电子放大, 彩色模式： 1.2 lux（最大AGC时）0.04 lux （x32 灵敏度，F1.6），一体化球形云台，内置解码器(含支架）。 | 6 | 电子监考教室安装 |
| 9 | 射频读卡机 | 使用非接触式射频卡，兼容M1标准。 | 50 |  |
| 10 | 报警模块 | 全天侯防盗布防、监测、报警。 | 50 |  |
| 11 | ＩＰ电话机 | 实现语音通讯数字化（VOIP）；通过校园网络传输；支持SIP，支持缩位拨号。 | 50 |  |
| 12 | 无线遥控 鼠标 （带样品） | 演之宝LS890等知名品牌 操作范围15米,带激光教鞭,可实现遥控翻页等功能，使用单节7号电池供电。 | 50 |  |
| 13 | 数据服务器 | 机架式2U（含安装导轨）*CPU：AMD CPU Operton 2350四核处理器2颗,集成内存控制器,直连架构，512KB L2 Cache Per Core，共享 2MB L3 Cache；芯片组：用NVidia MCP55 Pro高性能芯片组，支持Hyper Transport连接；*内存：持DIMM DDRII 667 ECC registered内存，支持交叉存取，支持四位纠错、内存镜像、内存热备用；配置容量：4*2GB,≥16个DIMM内存插槽;最高可支持内存≥64GB；磁盘I/O≥6个3.5英寸热插拔硬盘插槽，支持3.5寸SAS ；*配置3块300G 3.5寸热插拔SAS硬盘，AS控制器，提供6个SAS接口，支持SAS RAID 0,1,1E,5;网卡：集成2个64位高性能Intel千兆网卡，支持网络唤醒，网络冗余，≥600W 1+1冗余电源；4个冗余风扇；高性能BIOS，提供病毒保护和恢复功能，灵动散热系统。 | 1 | 要求生产厂商在郑州设有办事处和专业技术人员；含5年原厂免费上门服务 |
| 14 | 网管/监控/安防工作站 | *CPU≥2.0Ghz 四核处理器2颗;CPU集成内存控制器,直连架构; 各个核心通过Crossbar连接到DDR II内存控制器，实现共享内存资源;芯片组：采用NVidia MCP55 Pro高性能芯片组，支持Hyper Transport连接；*内存：持DIMM DDRII 667 ECC registered内存，支持交叉存取，支持四位纠错、内存镜像、内存热备用；配置容量：4*2GB,≥8个DIMM内存插槽;磁盘I/O≥6个，3.5英寸热插拔硬盘插槽；*配置3块250G热插拔硬盘；集成2个64位高性能Intel千兆网卡，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；高性能BIOS，提供病毒保护和恢复功能；键盘鼠标19”宽屏液晶显示器。 | 3 | 要求生产厂商在郑州设有办事处和专业技术人员；含5年原厂免费上门服务 |
| 15 | 数字多画面解码器 | 显示设备上支持1、4、9、16多画面分割显示功能。 | 6 |  |
| 16 | 模拟信号转换设备 | 视音频节目压缩编码；MPEG-4及MPEG-2可选；网络传输码流可调；提供节目自动录制、编辑功能。一台主机可支持 四路模拟节目源设备。 | 1 |  |
| 17 | DVD | DVD播放机\光盘放入方式:托盘式\MPEG4视频解码:支持\ 音场解码:杜比AC-3解码。 | 1 |  |
| 18 | 液晶电视机 | 46英寸，屏幕比例:16：9\反应时间(ms):12\亮度(cd/m2):450\对比度:800：1，背光寿命≥60000小时，模拟天线输入，数字天线输入，AV端子2个，S端子，分量端子，RGB/PC输入，HDMITM输入2个，数字音频输出端子，通用接口等。 | 6 |  |
| 19 | IP电话 | 独立工作,设备完全安装后即形成独立的VOIP网络，H.323 标准,语音清晰自然，支持缩位拨号。 | 1 |  |
| 20 | 报警主机 | 声光报警，标配60个防区，支持防区扩展，支持全时报警。 | 1 |  |
| 21 | 电视墙 | 3组与液晶电视配套。 | 1 |  |
| 22 | 主控台 | 三联主控台 | 1 |  |
| 23 | 线材 | 1.VGA线：RGB 5*75-2线；2.电源线主铺设：线径≥2.5平方铜线（国标线，单相3线）。其它线径≥1.5平方铜线（国标线，单相3线）3.落地部分用钢制线槽 厚度≥1.2mm；4.公牛插座：额定电流：10A—16A 最大额定电压250V具有3C认证。 | 1批 |  |
| 备注：1.负责整套设备的集成（包括布线、安装、投影机调试等），工程所需线材、附件及集成费用由投标单位自行核算，一次包死；2.整套设备运行所需要的所有软件均免费赠送，并负责提供终身 免费升级服务；3.明确写出安装调试完成时间。 |

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2009]15号

| 项目编号 | 名 称 | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     产品技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2009]15号

| 项目编号 | 设备名称 | 所投产品技术参数及性能 | 与招标文件响应度 |
| --- | --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：

河南理工大学仪器设备招标采购投标单位意见反馈表

各投标单位代表:

您们好!为了进一步提高效率,规范招投标工作,更好地为学校教学科研

和投标单位提供优质服务。希望您在投标结束后，填写此表，多提宝贵意见。该意见表可通过发传真0391-3987871或电子邮件Email:gzchu@hpu.edu.cn等方式提交。

河南理工大学国资处

| 采购文件名称： | 采购编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 满意 | 比较满意 | 不满意 |
| 1 | 招标过程的公开、公正性 |  |  |  |
| 2 | 工作人员的服务态度 |  |  |  |
| 3 | 评委、专家解答的合理性 |  |  |  |
| 4 | 中标单位的信誉度 |  |  |  |
| 5 | 对所选产品的公共评价 |  |  |  |
| 6 | 对评标结果的满意度 |  |  |  |
| 7 | 对采购方式是否满意 |  |  |  |
| 8 | 职业道德方面 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |

说明:请在你认为合适的栏内打 “√”

填写日期: