河南理工大学ELID磨削电源、通风柜等设备采购公告

河南理工大学拟购买ELID磨削电源、通风柜等设备一批（详细内容见

下表），欢迎有供货能力的厂商参与竞标。

A包：

| 设备名称 | 参考、型号技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平面磨床电源 | 1、工作条件 1.1 电源： 380V±10% 50Hz 1.2 工作环境： 室温0～40℃ 相对湿度85％的环境下正常工作 1.3 内部尺寸(长*宽*高.MM)： ≥550*480mm*1260 2、技术参数 1.1 电压范围：60V，90V，120V 1.2 电流范围：20A 1.3 脉冲宽度：1～99μs 1.4 脉间宽度：1～99μs 3、基本配备 3.1 主电源 1台 3.2 电火花整形装置 1套（紫铜电极直径Ф100mm，功率200W） 3.3 修整电极（弧形紫铜阴极+阳极碳刷） 1套（Ф200mm） 3.4 电解液配方 1组 3.5 金属结合剂金刚石砂轮（W40、W10、W1）1组 | 1 | 套 |
| 外圆磨床电源 | 1、工作条件 1.1 电源： 380V±10% 50Hz 1.2 工作环境： 室温0～40℃ 相对湿度85％的环境下正常工作 1.3 内部尺寸(长*宽*高.MM)： ≥550*480mm*1260 2、技术参数 1.1 电压范围：60V，90V，120V 1.2 电流范围：20A 1.3 脉冲宽度：1～99μs 1.4 脉间宽度：1～99μs 3、基本配备 3.1 主电源 1台 3.2 电火花整形装置 1套（紫铜电极直径Ф100mm，功率200W） 3.3 修整电极（弧形紫铜阴极+阳极碳刷） 1套（Ф200mm） 3.4 电解液配方 1组 3.5 金属结合剂金刚石砂轮（W40、W10、W1）1组 | 1 | 套 |
| 磨床配套电极 | 与外圆、平面、内圆磨床电源配套 | 3 | 套 |

B包：

| 设备名称 | 参考、型号技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 药品柜 | 规格：1000×500×2000㎜ ⒈结构：铝框架上、下两段平面结构，上段为玻璃镶嵌对开门分层柜，内设阶梯式药品架；下层为对开全木门分层柜，柜内设活动隔板。 2.材料：⑴ 柜体：全部（含背板）选用国内知名厂家生产的中密度三聚氰胺双贴面板，周边PVC封边条机封。 ⑵ 阶梯药品架：选用国内知名厂家生产的18㎜中密度基板，外贴威盛亚理化板，确保药品架耐酸碱、防腐蚀。 3.铰链、拉手：选用优质金属铰链和合金拉手。 | 2 | 个 |
| 通风柜 | 规格：1500×750×2350㎜ 1.柜面：采用12.7mm厚美国“威盛亚”防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、防火、抗污染的化学专用实芯理化板，边缘加厚并经抛光处理而成，台面前缘经圆滑修饰，前缘底部设淋水沟，经久耐用。 2.柜体：铝木结构，铝材(50*50方管)全部模具化制造，板材选用18mm厚防水中密度纤维板，截面使用PVC优质封边条利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。背板使用10mm厚中密度三聚氰胺板，连接件连接，便于维修。 3.操作窗：使用6mm厚安全钢化玻璃门，采用背板平衡原理，无段升降，可上下移动停留在任何位置。含2米内玻璃钢风管，左右悬吊钢索安装，耐腐蚀和耐磨擦尼绒滑轮，确保方便使用。 4.内衬板：采用厚6mm美国“威盛亚”耐酸碱，耐高温，防潮湿的实验室专用倍耐板。 5.导流板：具导流板设计，材料选用美国“威盛亚”耐酸碱，耐高温，防潮湿的实验室专用倍耐板，导流板的安装位置与角度确保排气分布均匀，无死角。在标准状况下，导流板上方与中下方出口排风量比例各约50%，以确保不同比重气体均能有效排除。 6.控制板：台面下方设置有控制板，设置有日光灯开关按钮、风机开关按钮、电源保险开关及插座。 7.照明设备：柜顶部设置有防火防爆防腐照明灯，功率为30W。 8.插座：选用优质五孔多用插座。 9.电线：采用2.5平方国标铜芯导线。 10.采用轴流风机300FZY6-D功率为200W，转速2100转/分，风量34m/min,平均每小时换气0.62m/s静音设计，噪声小于60分贝，玻璃钢轴流防腐、防爆。 | 1 | 个 |
| 气瓶柜 | 规格:600×500×2000㎜ ⒈柜体：采用专用铝合金支架，全部模具化制造，表面作环氧树脂喷涂，耐酸碱，耐高温；结构合理，承重能力好，结实耐用；钢制可调脚，可调节整体水平； 2.板材选用厚18mm厚优质防水三聚腈胺板，截面使用PVC优质封边条利用进口机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。 3.结构：对开门。 4.双气瓶结构，具有排风装置、报警装置、自动检测系统和手动排风系统。 | 1 | 个 |
| 水池柜 | 规格：1000×750×850㎜ 1.采用专用金属支架及金属连接件，全部模具化制造，表面作环氧树脂喷涂，耐酸碱，耐高温 2.圆管为φ50mm，方管为40×34mm。结实耐用；结构合理，承重能力好，结实耐用，便于维修。 3.不锈钢可调脚，防锈减震可调节整体水平。 4.采用12.7mm厚美国“威盛亚”防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、抗污染的化学专用实芯理化板，边缘加厚（总厚度为25.4mm）并经抛光处理而成，台面前缘经圆滑修饰，前缘底部设淋水沟，造型美观、经久耐用。 5.柜身：材料选用厚18mm优质防水三聚腈胺双饰面中密度纤维板，截面使用PVC优质封边条利用进口机械高温热熔胶封边修边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。 6.PP化验水槽及三联水嘴： （1）水槽采用实验室专用PP水槽，周边使用玻璃胶密封； （2）水嘴采用全铜镀铬瓷芯三联化验水嘴，具有耐酸碱防腐蚀及防锈性； （3）供、排水选用PPR热熔管和PP材质专用排水管，科学连接，经久耐用。 7.附件：铰链和拉手：选用优质金属铰链和合金拉手。 | 2 | 个 |
| 通风系统 | 与室内环境配套使用 | 1 | 套 |
| 超声波清洗机 | AIX-C1002 主要技术参数： 1.缸体底部配有排液阀 2.超声波频率：28KHz,超声功率：2PCS*100W=200W 3.内槽尺寸：200*150*130mm(L*W*H) 4.外型尺寸：290*210*300(L*W*H) 主要材料组成及功能： 1.超声波发生装置： ①超声振子采用进口振头。 ②超声波发生器采用先进的调频电路，最新的IC电路技术；专用模块，具有软启动功能。 ③采用底振，超声波振头2个 2.框架和外封板部分 机器地盘用δ=2mm的不锈钢SUS304#板组成 底下装有4只小黑脚 外封板用SUS304δ0.8制作 3.缸体部分： ①缸体采用进口SUS304δ2.0不锈钢镜面制作 ②钢板成份为00Cr17Ni14Mo2,强度大于HBS217，耐晶间腐蚀性好。 在弱碱液（PH7-10）中使用寿命大于10年 4.电气控制： 超声波发生部分和电器部分均集中在设备的下部，控制面板上设有调频开关,LED显示开关。 电器控制元器件，均采用优质进口元器件 | 1 | 台 |

1.付款方式：货物交付验收合格后7个工作日内，支付全额货款的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起一年后的10个工作日内支付。

2.竞标方式：可以传真或邮件方式进行报价。

3.有效竞标时间：2011年3月21日下午5时以前

4.联系人：浮老师  李老师

电话：0391-3987088

传真：0391-3987871

邮箱：gzchu＠hpu.edu.cn

河南理工大学国资处

2011年3月15日