编号：[2013]4号

河南理工大学万方科技学院（焦作校区）

多媒体教室教学设备

竞价采购文件

河南理工大学万方科技学院

2013年11月8日

第一部分  投标邀请函

河南理工大学万方科技学院本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就多媒体教室教学设备进行竞价采购，欢迎有资质的生产商和公司参

加投标。

# 1、说明书编号：河南理工图万方科技学院采[2013]4号

2、供货要求：供应商所提供产品必须满足用户方各项技术指标要求 。

3、联系人：何老师

4、联系电话：0391-3981690

5、投标报名截止时间：11月18日截止

6、开标地点：河南理工大学万方科技学院（焦作校区）院办会议室

7、开标时间：另行通知，对各投标人进行资格审查后，开始对符合招标条件的投标人公开开标。

8、有意参加者，请浏览河南理工大学网页(网址：http://www.hpu.edu.cn)“招标公告”,直接下载说明书的有关资料。11月18日前，到河南理工大学万方科技学院（焦作校区）系部楼106室现场办理投标手续，并交纳报名费500元（含说明书资料费）。不登记者，不能参加本次竞价采购投标。

第二部分  投标项目要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 （套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ※投影机 | ★1.液晶投影机；3LCD系统，≥0.79"(20.1毫米)x3,BrightEra 无机液晶板, ★2.亮度≥4200流明（按照ISO21118标准） 3.标准分辨率：1024*768， 最大分辨率：1920*1200(调整显示)； 4.对比度≥2000：1； 5.灯泡寿命; 4000小时(灯泡模式:高)/5000小时(灯泡模式:标准) 6.230瓦高压汞灯泡，0-40℃(35-85%(无凝结)) 7.重量≥7.9kg 8.控制端口： RJ-45接口，RS-232C接口：D-Sub9针 ★9.具有断电保护，高效防尘保护，画面冻结功能。 ★10.提供厂家针对本项目的售后服务承诺书、项目授权原件。 | 10 |
| 2 | 控制台 | 1.采用GB 1.5mm厚的冷轧钢板结构，边角部位采用圆弧过渡； 2.规格：长1.2米，宽0.7米； 防盗、左、右推拉式，配备USB接口，笔记本电脑所须：VGA接口、电源接口、AV接口等， 3.与中控系统及其他设备相配套，配机械、电子两用锁。 4.加0.2米高全钢底座。 | 1 |
| 3 | 单机中控 | 1.单机版中控； 2.视频信号有三路输入，两路输出； 3.音频信号有三路输入，两路输出； 4.VGA信号有三路输入，两路输出； 5两路话筒输入；一路电动屏幕控制；总音量控制和话筒音量控制； 6.串口控制投影机开关,具有学习功能。 | 10 |
| 4 | 幕布 | 150英寸电动玻珠幕布。 | 10 |
| 5 | 功放音响 | 功放： 1.话筒音量自动增益调整、自动选择话筒开启扩声，实现话筒智能四选一，能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”。 四路话筒输入（音量独立调节）、三路音频输入，一路音频输出。 2.备有环保麦克风插口、自带6V直流电源。 3.频率响应：20Hz-20KHz 话筒：60Hz-14KHz 4.话筒非线性失真：≤0.2% 5.音调控制高音/低音：10KHz±12Db/100Hz±12dB 6.功放噪音电压：≤10mV 7.信噪比：≥80dB 8.输出功率：2×200W 两只配套音箱： 1.采用进口单元，强劲的功率输出，卓越的音质和完善的保护功能。 2.主要技术参数： 3.输出功率：100W/8Ω 4.灵敏度：101dB 5.频率响应：50Hz-20KHz 6.低音：8寸 7.高音:3寸×2 | 10 |
| 6 | 无线扩音系统 | 2.4G数字无线接受器： 1.利用噪声载波传输加编解码技术、1000套同时使用互不干扰、不串频、不断音，发射机与接收机自动选频对接。 ★2.同一个发射机能够在不同的接收机上使用。 ★3.没有线连接：摒弃红外无线话筒和无线话筒的话筒线。 4.内置陶瓷天线，第二代DSP数字音量调节，充电、欠压、工作状态显示。 ★5.直观的LED液晶蓝光显示各项技术参数，数字音量大小调节，充电，欠压、信号、工作状态显示。 6.使用频率：2402-2480MHz 7.灵敏度：89dB±2Db 8.音频采样速率:32kHz 9.失真度：≤1% 10.信道间隔:5MHz | 10 |
| 7 | ※计算机 | 1.Intel最新一代酷睿双核 I3-2130，主频≥3.4GHZ，3M缓存。；Intel ≥H61芯片组； 2.内存≥4G DDRIII 1333；集成高性能显卡；DVD光驱；硬盘≥SATA 500G，7200转；集成5.1声卡、集成10/100M/1000M以太网卡 3.标准PS/2抗菌防水键盘 、PS/2抗菌光电鼠标，外插增霸卡（支持网络传输，支持硬盘保护、支持网络对拷、支持网络唤醒），6个USB2.0，前置2个，后置4个 ；电源≥200W，MATX立式机箱，顶置提手。 ★整机3年上门保修。 | 10 |
| 8 | 投影机 吊箱 | 全钢，适用不同型号的投影机，调向方便，内部空间大，投影机全露安装，防盗、稳定性好。 | 10 |
| 9 | 激光教鞭 | 一体式射频激光笔,具有上下翻页,遥控距离≥20米，一节七号电池供电 | 40 |
| 10 | 线材 | 1.VGA线： RGB 5*75-2线； 2.电源线主铺设：线径≥2.5平方铜线（国标线，单相3线）。其它线径≥1.5平方铜线（国标线，单相3线） 3.落地部分用钢制线槽 厚度≥1.2mm； 4.知名品牌插座：额定电流：10A—16A 最大额定电压250V具有3C认证。 | 1 |
| 11 | 图形工作站 | Windows 7 专业版英特尔® C602 Intel Xeon E5-1620 3.6 10M 1600 4C CPU 8GB DDR3-1600 ECC (4x2GB) RAM 1TB 7200 RPM SATA 1st HDD NVIDIA quadro 600 1GB GFX Special 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD 21.5英寸LED背光IPS显示器2台 可调节双显示器支架各一个 质保三年 报价应含EDIUS 7.0正版软件一套，与软件结合的字幕软件一套 | 1 |
| 备注：负责整套设备的集成、安装、调试，工程所需线材及配件，数量自行核算，投标商中 标后不得以任何理由变更合同金额。 |

第三部分  投标人须知

1. 合格的投标人

# (1)必须具有相关资质证明，1）资格证明文件：包括由工商局签发的营业执照副本原件、法定代表人授权书、法定代表人和代理人身份证复印件等。投标人提供的资格证明文件，应单独装袋，以便在开标之前由招标单位进行资格审查。开标时一并带原件和复印件，凡符合“投标项目要求”条件，承认本说明书所有内容的国内外生产商、公司均为合格的投标人。对于序号带有※的设备投标者必须带品牌代理受权书原件或复印件参加投标。

(2)招、投标人应遵守中华人民共和国法律、法规的有关规定。

2. 投标费用

无论投标人是否中标，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

# 3. 投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

(1) 投标人具有履行合同所需的资金和经营实力。

(2)投标人应有能力履行说明书中合同条款规定的由投标人履行的义务。

4.设备技术参数及性能详细描述

投标文件须制作产品参数响应度表格（其中“★”项有1条不满足，将可能导致废标）。经查证，若所投设备实际技术参数与投标文件描述不符，则视为虚假投标。凡虚假投标者或经查证串标者履约保证金不予退还，并且因此所造成的一切损失由投标方承担。

5. 开标

(1)在投标邀请函规定的时间和地点公开开标。因故不能按照上述开标时间开标、开标时间或地点变更时电话或书面通知投标人。

(2)开标时，投标人应检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。本次竞价采购实行唱标、咨询相连接的方式，即投标人第一轮只有一次介绍服务、承诺、报价、和接受评委咨询的机会。投标人按要求内容和顺序进行介绍并回答评委提出的有关问题。第二轮为最终报价。

6.评标委员会

招标人将根据招标采购的特点组建评标委员会，其成员由专家组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估、比较、打分。

# 7.评标原则和方法

(1) 评委会对每个投标人的供书条件进行比较，内容包括：

- 报价

- 提供产品质量 ，传递方式和快捷程度；

- 交货状态和交货期；

- 付款条件；

- 投标人的资信情况、业绩和履约能力；

- 投标人的供货状况及服务承诺；

- 投标人提供的其他优惠条件。

(2) 综合以上分析比较，以无记名投票方式确定投标单位排序。

(3) 根据投标单位排序确定中标候选人。

(4) 公布评标结果。

# 8. 签订合同

(1) 中标人按中标通知指定的时间、地点与招标人签订合同。

(2) 说明书、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

(3) 严禁中标人将项目分包或转包。

(4) 中标人违约，招标人可在候选中标人中重新选定中标人。

(5)中标人因其自身原因未能在中标通知规定的时间与招标人签订合同。中标人未能按合同规定向招标人提供产品。招标人将严禁其今后参加投标。