河南理工大学万方科技学院

增加监控及维修监控设备招标公告

本着公开、公平、公正和诚实守信的原则，就河南理工大学万方科技学院保卫处监控系统增加监控及维修监控设备进行公开竞争性招标。欢迎具有资质合格、商业信誉良好和较强经营实力的商家参加投标。投标人应具备安全技术防范工程设计施工二级资质资格，注册资金必须在贰佰万圆以上（含贰佰万圆）商家资质要求提供河南省安全技术防范工程资格证书及相应的资质证明。

联系电话：0391—3981811

联 系 人：何恩辉

报名时间：2011年4月14日上午8时～19日上午12时

报名地点：河南理工大学万方科技学院系部楼（108）

万方科技学院保卫处、后勤处

2011年4月13日

附表一：万方科技学院增加监控及维修监控设备采购表

附表二：万方科技学院原有监控设备技术参数及性能

附表一：

万方科技学院增加监控及监控维修采购表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外夜视摄像机 (50米） | 台 | 9 |  |  |
| 2 | 分配器 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 16路硬盘录像机 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 监控专用硬盘 | 块 | 6 |  |  |
| 5 | 19寸液晶显示器 | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 22寸液晶电视 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 三联平板操作台 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 视频线 | 米 | 3500 |  |  |
| 9 | 电源线 | 米 | 3500 |  |  |
| 10 | PVC管、变压器 等配材 | 一批（符合国家有关制造标准和环保要求） |
| 11 | 设备费 |  |
| 12 | 施工费 |  |
| 13 | 税 费 |  |

备注：1、本次招标设备必须与现有的系统设备匹配，不得低于现有系统设备功能

2、所提供货物的技术规格和标准必须符合中华人民共和国最新颁布的有关标准及规范。

3、必须为系统今后的扩展留下余地。

附表二： 万方科技学院原有监控设备技术参数及性能

可视监控系统

| 序号 | 项目名称 | 主要性能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 红外彩色一体化摄像机 | 480线彩转黑，0LUX，红外距离25M。 |
| 2 | 彩色超低照度 一体化摄像机 | 内置22倍光学变焦，480线分辨率，最低照度0.03lux，一体化彩色黑白自动转换。 |
| 3 | 室外9"全球型云台 | 水平：0°-356°，垂直：0°-90°；水平Pan:12°±5%/S，垂直Tilt:12°±5%/S。 |
| 4 | 室外云台解码器 | 支持220V及24V云台控制，提供DC12V。 |
| 5 | 16路硬盘录像机 | MPEG4压缩方式，支持D1格式，16路信号输入/100M 网络接口。 |
| 6 | 纯平彩显 | 支持FRAME显亮 |
| 7 | 160G硬盘/7200 | 7200转高速 |
| 8 | 硬盘录像机双联机柜 | 采用冷轧板喷塑 |
| 9 | 75-5视频传输线 | 传输视频信号 |
| 10 | RVV电源线 | 摄像机集中供电 |
| 11 | RVVP控制线 | 485控制信号用 |
| 12 | 六芯控制线 | 云台供电使用 |
| 13 | ＰＶＣ管槽及附件 | / |
| 14 | UPS电源 | 2KVA2小时 |

巡更系统

| 序号 | 名 称 | 主要性能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感应式巡更棒 | 坚固耐用巡更巡检器，非接触式读卡。 |
| 2 | 巡更点 | 非接触式 |
| 3 | 非实时巡更 处理软件 | 支持WIN95、98或2000及XP更高级操作系统，实现全中文操作界面，使用简单、方便，对于不熟悉电脑操作人而言，也可以按照中文提示顺利完成系统操作。 |
| 4 | 指纹签到仪 | 不小于500枚的指纹存储量，带液晶屏显示和声音提示功能。 |

报警系统

| 序号 | 项目名称 | 主要性能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16路报警接收主机 | 十六防区微电脑控制、键盘编程。 编程简单：主叫号、被叫号、密码、延时报警时间、布防/撤防方式可由用户随意自行操作设定。 |
| 2 | 报警接收控制键盘 | 液晶显示数字报警位置 |
| 3 | 后备蓄电池 | 标配 |
| 4 | 警号 | / |
| 5 | 紧急按钮 | / |
| 6 | 室内双鉴红外探测器 | 探测范围：11*11m 自适应微波系统，避免因电扇等的动作而引起误报 具有下望窗功能，防止爬行入侵者。 |
| 7 | 100米室外四光束对射 | 100米四光束、全密封防雨（雾）、防尘（虫）的一体化结构设计使其能在恶劣的环境中正常工作。 |
| 8 | 50米室外四光束对射 | 50米四光束、全密封防雨（雾）、防尘（虫）的一体化设计使其能在恶劣的环境中正常工作。 |
| 9 | 室外三鉴红外探测器 | 有效距离可达到24米，室外专用。 |
| 10 | 两芯报警控制线 | / |
| 11 | 两芯电缆 | / |
| 12 | PVC管线 | / |