编号：[2013]5号

河南理工大学万方科技学院（焦作校区）

标准化考点设备

竞价采购文件

河南理工大学万方科技学院

2013年10月28日

第一部分  投标邀请函

河南理工大学万方科技学院本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就标准化考点进行竞价采购，欢迎有资质的生产商和公司参加投标。

# 1、说明书编号：河南理工图万方科技学院采[2013]5号

2、供货要求：供应商所提供产品必须满足用户方各项技术指标要求 。

3、联系人：何老师

4、联系电话：0391-3981690

5、投标报名截止时间：11月8日截止

6、开标地点：河南理工大学万方科技学院（焦作校区）院办会议室

7、开标时间：另行通知，对各投标人进行资格审查后，开始对符合招标条件的投标人公开开标。

8、有意参加者，请浏览河南理工大学网页(网址：http://www.hpu.edu.cn)“招标公告”,直接下载说明书的有关资料。11月8日前，到河南理工大学万方科技学院（焦作校区）系部楼106室现场办理投标手续，并交纳报名费500元（含说明书资料费）。不登记者，不能参加本次竞价采购投标。

第二部分  投标项目要求

| 标准化考试设备技术规格要求 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 详细/技术参数配置说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 考场前端 |
| 1 | 半球型摄像机 | 1、1/3英寸Super HAD 彩色 CCD， 2、新一代芯片技术， ★3、3.6x光学变焦(2.8～10mm)自动光圈镜头， 4、自动彩转黑，， ★5、分辨率：彩色600TV线， 6、最低照度：0.15 Lux @ F1.2 (彩色)；0.0003 Lux @ F1.2 (感光度提升)， ★7、提供检测报告 8、提供厂家针对本项目的售后服务承诺书、项目授权原件 | 台 | 68 |  |
| 2 | 电源 | DC12V 。 | 个 | 68 |  |
| 3 | 支架 | 定制专用铝合金壁装支架。 | 个 | 68 |  |
| 4 | 视频编码器 | ★1、支持《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》 2、采用嵌入式LINUX操作系统，集成SIP UA，MPEG-4视频压缩标准，音频采用MPEG layer Ⅱ压缩标准 ★3、支持本地存储，同时处理4路音/视频信号接入,支持四通道D1格式 4、通道命名支持16个汉字输入，支持VGA、BNC输出，输出分辨率可达1280×1024，支持2个USB 2.0接口，实现灵活的鼠标操作 5、支持远程JPEG抓图，支持10M/100M自适应网络接口 6、录像通道支持6个录像时间段，不同时间段的录像触发模式可单独设置，支持1-4路录像实时回放 7、通道图像质量可调，可进行变码流和固定码流选择 ★8、提供厂家针对本项目的售后服务承诺书、项目授权原件。 | 台 | 17 |  |
| 5 | 编码器硬盘 | 监控专用硬盘； 1T SV35 | 块 | 17 |  |
| 6 | 机柜 | 规格600★400★400；要求防水、风扇散热 | 台 | 17 |  |
| 7 | 拾音器 | 采用高保真/低噪声处理芯片；工作电压：4-14VDC； 频率响应：100-10000Hz 输出信号幅度： 2.5Vpp/-25db；输出阻抗：600欧姆非平衡。含相关配件； ；必须保证录音质量，需回放清晰、无杂音。 | 只 | 34 |  |
| 视频监考室 |
| 1 | 高速智能球型摄像机 | 1、1/4"Super HAD 彩色CCD 2、27X光学变焦(3.5 ~ 94.5mm) & 12X 数字变焦 3、SSNRII, 3D 数字影像降噪技术 4、ICR（红外滤光）自动日夜切换功能 5、高分辨率 550线 (彩色), 680线 (黑白) 6、最低照度可至 0.4Lux@F1.6 (彩色) 0.02Lux@F1.6 (黑白) 0.001Lux@F1.6 (感光度模式) 7、隐私遮挡：8个可编辑区域 8、HLC强光抑制功能 9、DIS 数字图像稳定功能 10、255个任意设置的预设置位 11、支持多种通信协议 12、自动组切换功能 13、最大.水平旋转速度500°/秒， 360°连续旋转 14、动态侦测 15、RS-485/422，同轴视控 16、智能视频分析(开/关) 17、信噪比 50dB 18、电源 : 24V AC 19、提供厂家针对本项目的售后服务承诺书、项目授权原件 | 台 | 4 |  |
| 2 | 电源 | AC24V 。 | 个 | 4 |  |
| 3 | 支架 | 定制专用铝合金壁装支架。 | 个 | 4 |  |
| 4 | 视频编码器 | ★1、支持《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》 2、采用嵌入式LINUX操作系统，集成SIP UA，MPEG-4视频压缩标准，音频采用MPEG layer Ⅱ压缩标准 ★3、支持本地存储，同时处理4路音/视频信号接入,支持四通道D1格式 4、通道命名支持16个汉字输入，支持VGA、BNC输出，输出分辨率可达1280×1024，支持2个USB 2.0接口，实现灵活的鼠标操作 5、支持远程JPEG抓图，支持10M/100M自适应网络接口 6、录像通道支持6个录像时间段，不同时间段的录像触发模式可单独设置，支持1-4路录像实时回放 7、通道图像质量可调，可进行变码流和固定码流选择 ★8、提供厂家针对本项目的售后服务承诺书、项目授权原件。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 编码器硬盘 | 监控专用硬盘； 1T SV35 | 块 | 1 |  |
| 6 | 机柜 | 规格600★400★400；要求防水、风扇散热 | 台 | 1 |  |
| 试卷保密室、指挥监控室 |
| 1 | 半球型摄像机 | 1、1/3英寸Super HAD 彩色 CCD， 2、新一代芯片技术， ★3、3.6x光学变焦(2.8～10mm)自动光圈镜头， 4、自动彩转黑，， ★5、分辨率：彩色600TV线， 6、最低照度：0.15 Lux @ F1.2 (彩色)；0.0003 Lux @ F1.2 (感光度提升)，， ★7、提供检测报告 8、提供厂家针对本项目的售后服务承诺书、项目授权原件 | 台 | 2 |  |
| 2 | 电源 | DC12V 。 | 个 | 2 |  |
| 3 | 支架 | 定制专用铝合金壁装支架。 | 个 | 2 |  |
| 4 | 视频编码器 | ★1、支持《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》 2、采用嵌入式LINUX操作系统，集成SIP UA，MPEG-4视频压缩标准，音频采用MPEG layer Ⅱ压缩标准 ★3、支持本地存储，同时处理4路音/视频信号接入,支持四通道D1格式 4、通道命名支持16个汉字输入，支持VGA、BNC输出，输出分辨率可达1280×1024，支持2个USB 2.0接口，实现灵活的鼠标操作 5、支持远程JPEG抓图，支持10M/100M自适应网络接口 6、录像通道支持6个录像时间段，不同时间段的录像触发模式可单独设置，支持1-4路录像实时回放 7、通道图像质量可调，可进行变码流和固定码流选择 ★8、提供厂家针对本项目的售后服务承诺书、项目授权原件。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 编码器硬盘 | 监控专用硬盘； 1T SV35 | 块 | 1 |  |
| 6 | 机柜 | 规格600★400★400；要求防水、风扇散热 | 台 | 1 |  |
| 7 | 录像存储服务器 | 规格：2U标准机架式； 处理器：2颗INTEL XEON E5四核 (主频不低于2.2G)，； 内存：8G DDR3内存； 支持热插拔硬盘数≥16块， 配置RAID0、1、5； 冗余电源数量≥2； 网卡：千兆网卡，支持网络冗余、负载均衡、I/O加速技术； 附件：集成32M显存显卡，DVD光驱； 存储磁盘状态、存储时间、硬盘容量信息查询功能； 支持64个录像通道自由选取； 存储设备自动识别、远程存储通道名称在线获取； 支持星期一到星期日任意时段的存储时间计划； 基于通道、录像类型、开始时间、结束时间等多种方式的录像文件查询； 只有通过系统管理平台认证、授权的用户才能完成系统登录，对系统所有设置参数进行调整。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 硬盘 | 1T专用硬盘。 | 块 | 12 |  |
| 9 | 显示器、键盘、鼠标 | 19"液晶；USB防水抗菌键盘、光电鼠标。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 液晶电视 | 知名品牌55寸液晶电视，分辨率：4K 3840×2160；侧入式，LED发光二极管；CPU≥1G,双核及以上；安卓Android 4.0以上操作系统，电脑接口(VGA)，USB2.0×2，HDMI接口等。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 管理计算机 | CPU：Intel 酷睿i3 3220 双核心四线程；3M缓存/内存：4G DDR3 / 硬盘：3.5英寸非热插拔7200转；500G SATA硬盘/集成显卡 /DVD刻录机/ 键鼠：PS2防水抗菌键盘、光电鼠标/显示器：19寸宽屏液晶显示器 | 台 | 1 |  |
| 12 | 操作控制台 | 定制 | 台 | 1 |  |
| 13 | 保密柜 | 国标，1.8*0.9*0.43（m），配物理机械锁及密码锁。 | 个 | 1 |  |
| 网络 |
| 1 | 核心交换机 | ★配置千兆SFP接口≥24个，千兆电口≥8个 ★除以上述接口外，万兆业务扩展槽位≥2个 ★交换机容量≥250G，包转发率≥150Mpps ★为方便后期升级维护，支持USB口≥1 ★整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤60W ★为保证可靠稳定，支持模块化交流冗余电源 ★任意千兆或万兆口支持虚拟化功能（非堆叠模块实现，不占用扩展槽），虚拟化台数≥8个 支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+，支持手工隧道、ISATAP、6to4隧道、IPv6 over IPv4隧道 ★支持GR for RIP/OSPF/BGP/IS-IS/LD 支持双向转发检测协议BFD，支持BFD与RIP，OSPF联动 支持SP、WRR、DRR、SP+DRR、 SP+WRR等QoS队列单队列调度模式和混合调度模式 ★支持CPU保护技术, 对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，提供国家权威测试机构的测试报告 ★支持可信ARP功能，能够有效防止针对网关欺骗的行为，提供国家权威机构测试报告 ★支持802.1X和WEB同时认证，同时工作，提供国家权威机构测试报告 工信部IPv4/IPv6三层交换机进网许可证书 ★提供省级或以上名牌产品认证证书 提供国家强制性产品认证（CCC）测试报告 单台配置2块交流电源，24个千兆光口，8个千兆电口 | 台 | 1 |  |
| 2 | 交换机光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 6 |  |
| 3 | 接入交换机 | ★交换容量≥30Gbps，包转发率≥13Mpps ★百兆电口≥24个，千兆电口≥2个，千兆SFP接口≥2个(非复用) USB口≥1个，方便管理维护 支持堆叠，双向堆叠带宽≥5G ★采用无风扇设计，实现设备运行无噪音 支持4K个802.1Q VLAN，Private VLAN，支持Voice VLAN，支持Guest VLAN，支持QinQ，GVRP ★支持IPv4、IPv6静态路由，提供工信部测试报告 支持CPU保护功能和自动防御攻击源，提供工信部测试报告 支持IPv4组播、IPv6组播 ★具备防ARP欺骗功能，屏蔽ARP网关仿冒功能，提供工信部测试报告 ★支持web portal认证、802.1X认证、CPU保护、ACL、防ARP欺骗同时开启，提供工信部测试报告 支持基于源/目的IPv6地址、源/目的端口等IPv6 ACL和IPv6 QoS CLI命令行管理，SNMP v1/v2/v3、SSH、Syslog、SNTP等协议 ★提供工信部交换机入网证书 提供国家强制性产品认证证书（3C） ★和核心交换机同一品牌 | 台 | 3 |  |
| 4 | 挂壁式机柜 | 挂壁式机柜600★400★400，钢制，加锁。 | 台 | 3 |  |
| 防作弊系统 |
| 1 | 身份证识别器(指纹和身份证合一) | 高分辨率红外和彩色双摄像头 ★显示屏≥4.3寸6万5千色高清触摸TFT屏 考生信息容量≥3,000条 人脸特征容量≥3,000条 指纹特征容量≥6,000条 身份证号容量≥3,000条 认证记录容量≥20,000条 指纹特征与人脸特征数据共享，可动态调整容量比例 指纹+身份证认证识别速度≤8秒，指纹+人脸+身份证号认证识别速度≤15秒 ★支持身份证号、姓名等信息的读取 ★支持指纹、人脸、身份证号等多种组合认证方式（两两组合、三者组合），支持在黑暗和背光条件下的人脸识别 ★采集和认证设备可复用，采用同一设备 ★支持采用TCP/IP和标准U盘数据传输方式 ★设备即可摆放又可挂墙，设计轻便（体积≤230★200★150mm），便于移动和存储 ★可同时用于采集和认证指纹、人脸和身份证号 支持RFID卡识别 支持在线和离线方式、联机和脱机方式进行采集和认证 ★可以不接网络、不接PC、不接电源的采集和认证（且时间大于两小时） ★采集和认证过程中提供语音提示和指示灯提示 认证一体机数据分科目存放和认证 可一键开启和关闭声音、一键解锁和锁定设备 支持大于15位准考证号，支持字母和数字作为准考证号 设备具备唯一标示、采用TCP/IP管理 ★提供样品,厂家产品技术参数及彩页并加盖公章。 ★厂家针对本项目的售后服务承诺书、项目授权原件。 | 台 | 6 |  |
| 4 | 电磁干扰器 | 全向型，可连续24小时使用 隔离范围 10—25米 能隔断GSM、CDMA、DCS、PHS、TD-SCDMA、CDMA2000、WCDMA等3G手机信号 五通道通用型，操作简单，插电即可自动运行; 采用含油轴承风扇散热，无噪音; 绿色环保，电磁场强度远低于国家标准，对人体无任何影响; 选用进口高性能集成电路和贴片元件，质量、性能稳定; 电源外置、避免电源内置造成发热量过大而影响屏蔽器使用寿命和屏蔽效果 | 台 | 34 |  |
| 5 | 金属探测器 | 探测距离：大头针 ： 30-60mm 高低灵敏度调节:高灵敏度0.7∮的大头针针尖。 声音、和震动报警功能。 电池使用过程中，金属探测精度始终保持不变 有高、低二种灵敏度选择； 配有充电插孔有充电功能 | 个 | 34 |  |
| 6 | 电波钟 | 1.外壳采用加厚铝合金边框，进品透光黑色亚克力，美观大方。 2.采用高精度时钟芯片，即使在无校时状态时，日误差<1秒，掉电继续走时。 3.全静态驱动高亮度数码管显示，显示尺寸大小及内容可定制。 4.带收波信号指示。基准时间可选择北斗卫星、GPS、中国BPC电波信号 | 台 | 2 |  |
| 线缆及辅助材料 |
| 1 | 电源线主干 | RVVP3*1.5楼宇配电柜到楼层监控配线柜用 | 批 | 1 | 现场考察确定使用数量 |
| 2 | 分支电源线 | RVVP2*1线楼层监控配线柜至摄像机用 | 批 | 1 |  |
| 3 | 视频线 | SYV-75-5线 | 批 | 1 |  |
| 4 | 音频线 | RVV3*0.5线，国标纯铜音频线 | 批 | 1 |  |
| 5 | 网线 | 传输速率达100（Mbps） | 批 | 1 |  |
| 6 | 附料 | 包含数据跳线、水晶头、PVC管、电源插座、线标，超五类RJ45模块及面板等 | 批 | 1 |  |
| 7 | 光纤 | 12芯单模 | 批 | 1 |  |
| 8 | 光纤配件 | 光端盒、耦合器、尾纤、跳线、线标等配件； 投标方所报数量应满足采购方实际工作需要；含施工需要的所有配件； | 批 | 1 |  |

第三部分  投标人须知

1. 合格的投标人

# (1)必须具有相关资质证明，1）资格证明文件：包括由工商局签发的营业执照副本原件、法定代表人授权书（附件3）、法定代表人和代理人身份证复印件等。投标人提供的资格证明文件，应单独装袋，以便在开标之前由招标单位进行资格审查。开标时一并带原件和复印件，凡符合“投标项目要求”条件，承认本说明书所有内容的国内外生产商、公司均为合格的投标人。

(2)招、投标人应遵守中华人民共和国法律、法规的有关规定。

2. 投标费用

无论投标人是否中标，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

# 3. 投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

(1) 投标人具有履行合同所需的资金和经营实力。

(2)投标人应有能力履行说明书中合同条款规定的由投标人履行的义务。

# 4. 履约保证金

(1)投标人应向招标人提供：1万元人民币履约保证金。

(2)履约保证金应采取现金形式在投标时单独提交招标人。

(3)未按规定提交履约保证金的投标，将被拒绝。

(4)未中标的投标人的履约保证金，将在确定中标候选单位之后当场予以退还。

(5)中标的投标人的履约保证金，在招标人和中标人签订合同并经招标人对所交货物验收合格后，随同最后一批款一并返还。

（6）中标人因其自身原因未能在中标通知规定的时间与招标人签订合同。中标人未能按合同规定向招标人提供产品。其履约保证金将不予退还。

5. 开标

(1)在投标邀请函规定的时间和地点公开开标。因故不能按照上述开标时间开标、开标时间或地点变更时电话或书面通知投标人。

(2)开标时，投标人应检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。本次竞价采购实行唱标、咨询相连接的方式，即投标人第一轮只有一次介绍服务、承诺、报价、和接受评委咨询的机会。投标人按要求内容和顺序进行介绍并回答评委提出的有关问题。第二轮为最终报价。

6.评标委员会

招标人将根据招标采购的特点组建评标委员会，其成员由专家组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估、比较、打分。

# 7.评标原则和方法

(1) 评委会对每个投标人的供书条件进行比较，内容包括：

- 报价

- 提供产品的质量，传递方式和快捷程度；

- 交货状态和交货期；

- 付款条件；

- 投标人的资信情况、业绩和履约能力；

- 投标人的供货状况及服务承诺；

- 投标人提供的其他优惠条件。

(2) 综合以上分析比较，以无记名投票方式确定投标单位排序。

(3) 根据投标单位排序确定中标候选人。

(4) 公布评标结果。

# 8. 签订合同

(1) 中标人按中标通知指定的时间、地点与招标人签订合同。

(2) 说明书、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

(3) 严禁中标人将项目分包或转包。

(4) 中标人违约，招标人可在候选中标人中重新选定中标人。

附件1：标准化考场要求

一、对投标人资格要求：

1）凡在中华人民共和国境内注册的合法的法人或其他组织、且有承担本项目的能力以及符合下述条件的供应商（制造商、代理商）均为合格的投标人。

2）投标人注册资金须不少于1000万元。（开标时须提供企业法人营业执照正本或副本原件，否则其投标将不被接受）

3）投标人须具有省级公安部门核准发放的安全技术防范工程资质证书。

4）本项目不接受联合体投标

二、功能要求

我院标准化考点建设严格按照“河南省高（中）等学校招生考试委员会办公室文件”暨《河南省高（中）等学校招生考试委员会办公室关于做好高等学校国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（豫招委【2012】6号）、和《河南省国家教育考试标准化考点建设规划及实施方案（2011-2012）》中“三统一原则”暨“统一标准化考场建设、统一视频传输网络、统一前端视频编码标准”和《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》的要求，参考《河南省国家教育考试标准化考点建设视频及网络监控技术参考标准（暂行）》统一视频编码标准，确保编码设备与河南理工大学标准化考试管理平台、河南省考务管理平台互联互通，保证国家、省、市、考点多级网络构架，实现“分级建设，分级管理”的管理模式和国家、省、考点网上巡查，现就本次招标采购核心产品（管理SIP注册服务器、媒体转发服务器、视频编码器、摄像机）要求如下：

第一，视频编码器严格参考《河南省国家教育考试标准化考点建设视频及网络监控技术参考标准（暂行）》统一视频编码标准，确保编码设备与河南理工大学标准化考试管理平台、河南省考务管理平台互联互通。

第二，管理SIP注册服务器、媒体转发服务器、视频编码器，能在不增加任何投资的情况下必须和河南理工大学标准化考试管理平台、省招办平台无缝对接，包括管理、控制、权限分配、巡查等功能。系统平台是指河南省招办平台。中标方须配合协助采购方做好系统平台接入省端的工作。

第三、我院考点的编码器（流媒体服务器）直接经网络可以接入、注册到河南理工大学标准化考试管理平台、河南省级考务管理平台，同时管理平台完全可以对接入的编码器（流媒体服务器）进行管理、控制、权限分配、巡查等功能操作。中间不需要额外增加其它码流转换设备，不需要额外增加投资。

第四、我院的考点考务管理平台设备（管理SIP注册服务器、媒体转发服务器），要求和河南理工大学标准化考试管理平台、河南省级考务管理平台互联互通无缝对接。考点考务管理平台直接经专网可以接入、注册到河南理工大学标准化考试管理平台、河南省级考务管理平台，同时河南理工大学标准化考试管理平台、河南省级考务管理平台完全可以对接入的我院考点考务管理平台设备及前端的编码器（流媒体服务器）进行管理、控制、权限分配、巡查等功能操作。中间不需要额外增加其它码流转换设备，不需要额外增加投资。

第五，为保证上级及本机巡查图像质量，避免图像采集设备的以次充好，考场摄像机要完全满足或优于招标要求，并提供公安部检测报告。

三、售后服务

1.	原厂保修：全国建有庞大的售后服务网络，须提供原厂保修承诺，并且原厂家在本地设有专业的售后服务点，须提供售后服务点的详细地址，专职售后人员联系电话。

2.	提供应用服务：提供免费安装和培训，并且为推动产品在学校的应用提供技术支持和服务。有专人负责产品在学校的应用。

3.	服务承诺：网络及网络安全系统设备3年免费保修，系统软件提供免费升级。售后服务2小时响应、24小时解决问题。