编号：[2013]3号

河南理工大学万方科技学院（焦作校区）

物理试验设备（A标）

竞价采购文件

河南理工大学万方科技学院

2013年10月28日

第一部分  投标邀请函

河南理工大学万方科技学院本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就标准化考点进行竞价采购，欢迎有资质的生产商和公司参加投标。

# 1、说明书编号：河南理工图万方科技学院采[2013]3号

2、供货要求：供应商所提供产品必须满足用户方各项技术指标要求 。

3、联系人：何老师

4、联系电话：0391-3981690

5、投标报名截止时间：11月8日截止

6、开标地点：河南理工大学万方科技学院（焦作校区）院办会议室

7、开标时间：另行通知，对各投标人进行资格审查后，开始对符合招标条件的投标人公开开标。

8、有意参加者，请浏览河南理工大学网页(网址：http://www.hpu.edu.cn)“招标公告”,直接下载说明书的有关资料。11月8日前，到河南理工大学万方科技学院（焦作校区）系部楼106室现场办理投标手续，并交纳报名费200元（含说明书资料费）。不登记者，不能参加本次竞价采购投标。

第二部分  投标项目要求

| 项目名称 | 所属课程 | 设备名称 | 型号规格及主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属比热容的测量 | 物理实验 金属比热容的测量 | 金属比热容测量实验仪 | 一、基本要求 仪器采用冷却法测量不同金属样品的比热容，其原理是,已知标准样品在不同温度的比热容，根据金属比热容与金属物体冷却规律的关系，得到所要测量样品的比热容。整个实验装置由实验仪和测试仪两部分构成。 二、技术参数 1.数字温度计：0～200℃，分辨率0.1℃，带电子冷端补偿 2.计时秒表：0～999.9s，最小分辨率0.1s 3.加热源：可控硅调压加热，最高温度高于130℃，带过热保护功能，加热器可自由升降，功率100W 4.测试样品：选择铜、铁、铝三种金属，样品体积：Φ5×30（mm3） 5.测量重复性：≤5% 三、实验项目 1.测定金属的冷却速率 2.测定金属比热容及比热容与环境温度的关系 | 8 套 | 套 |
| 声速的测定 | 物理实验 声速的测定 | 声速综合测定仪 （空气、液体、固体） | 一、基本要求 本仪器采用驻波法、相位法、时差法来测量声音在空气、液体、固体（采用竖立法）中的传播速度。 二、技术性能 1.超声压电陶瓷换能器：谐振频率35kHz～40kHz，谐振点阻抗800～1000Ω，发射头激励信号≤15VP-P，发射功率大于6W 2.专用信号源：频率范围32kHz～45kHz，调节细度1Hz，输出电压幅度10VP-P 3.测量距离：0～300mm 4.读数精度：0.01mm 5.计时精度：1µs 6.固体样品：铝棒和尼龙棒各两根，其长度分别为150mm、100mm 三、产品配置 仪器由实验仪、测试仪和固体测试架及示波器四部分组成。 | 11 套 | 套 |
| 长度测量 | 物理实验 长度测量 | 千分尺 | 测量范围0～25mm，精度0.01mm | 17套 | 套 |
|  |  | 游标卡尺 | 测长0-150mm，分度值0.02mm | 17套 | 套 |
|  |  | 测试块 | 40×25×20；铜，贴，铝 | 17套 | 套 |

第三部分  投标人须知

1. 合格的投标人

# (1)必须具有相关资质证明，1）资格证明文件：包括由工商局签发的营业执照副本原件、法定代表人授权书（附件3）、法定代表人和代理人身份证复印件等。投标人提供的资格证明文件，应单独装袋，以便在开标之前由招标单位进行资格审查。开标时一并带原件和复印件，凡符合“投标项目要求”条件，承认本说明书所有内容的国内外生产商、公司均为合格的投标人。

(2)招、投标人应遵守中华人民共和国法律、法规的有关规定。

2. 投标费用

无论投标人是否中标，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

# 3. 投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

(1) 投标人具有履行合同所需的资金和经营实力。

(2)投标人应有能力履行说明书中合同条款规定的由投标人履行的义务。

4. 开标

(1)在投标邀请函规定的时间和地点公开开标。因故不能按照上述开标时间开标、开标时间或地点变更时电话或书面通知投标人。

(2)开标时，投标人应检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。本次竞价采购实行唱标、咨询相连接的方式，即投标人第一轮只有一次介绍服务、承诺、报价、和接受评委咨询的机会。投标人按要求内容和顺序进行介绍并回答评委提出的有关问题。第二轮为最终报价。

5.评标委员会

招标人将根据招标采购的特点组建评标委员会，其成员由专家组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估、比较、打分。

# 6.评标原则和方法

(1) 评委会对每个投标人的供书条件进行比较，内容包括：

- 报价

- 提供产品质量 ，传递方式和快捷程度；

- 交货状态和交货期；

- 付款条件；

- 投标人的资信情况、业绩和履约能力；

- 投标人的供货状况及服务承诺；

- 投标人提供的其他优惠条件。

(2) 综合以上分析比较，以无记名投票方式确定投标单位排序。

(3) 根据投标单位排序确定中标候选人。

(4) 公布评标结果。

# 7. 签订合同

(1) 中标人按中标通知指定的时间、地点与招标人签订合同。

(2) 说明书、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

(3) 严禁中标人将项目分包或转包。

(4) 中标人违约，招标人可在候选中标人中重新选定中标人。