河南理工大学

公开竞争性采购

化学实验中心教学设备

说明书

采购编号：HPU采[2010]28号

河南理工大学

2010年12月14日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理

工大学化学实验中心教学设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及仪器设备生产或销售资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力，并能提供17%的增值税专用发票。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章)。投标厂商需携带制造商或其授权总代为响应本次招标出具的正式授权书（原件），提供总代理授权书的同时必须提供制造商对总代理的授权证明，授权证明可提供复印件（原件备查）。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件<原件备查>）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费），若所投产品为进口设备，则报免海关税后美元价和人民币价（含代理费、运输费等一切费用，采购方只负责提供免税证件和相关证明材料）（格式见第三部分）。

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介及近两年签订的同类产品合同复印件（提供原件备查）。

8.产品介绍资料（带彩页及详细配套附件清单）。

9.上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份（正本一份，副本九份）装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或自带汇票形式向采购方提供履约保证金：A包壹万元、B包叁仟元人民币（河南理工大学开户行：农行焦作民主中路支行，帐号：301101040001846，没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。投标文件中应制作产品参数响应度表格，若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则视为虚假投标，履约保证金不予退还，并且因此所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：合同生效且货物交付验收合格后25个工作日内，由采购方指定的设备租赁公司支付全额货款的70%，其余30%作为售后服务保证金，自首次付款一年后的10个工作日内，且中标人取得采购方出具的付款通知书后由设备租赁公司支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布评标结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2010年12月23日（星期四）上午8：00时在河南理工大学综合楼406室，并交纳报名费A包500元、B包300元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088 浮老师  李老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：//gzc.hpu.edu.cn(信息公告)

十一、采购会议时间：2010年12月23日（星期四）上午8：30时

十二、会议地点：河南理工大学二号综合楼207室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

（详细清单含配套附件等）

A包：                                             采购编号：HPU采[2010]28号

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央实验台 | 规格（m）：8.0*1.6*0.80 主架：采用方型钢管，管型厚60*40*2.8mm冷轧钢管，优质方钢，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，450kg/㎡时不变形。 台面：采用25mm厚环氧树脂板，圆滑处理。 门板：采用18mm厚双饰面三聚氰胺防潮板，板材截面一律采用铝合金包边做防水处理，四面对角无接缝处理。 柜身：采用18mm双饰面三聚氢氨防潮板，板材截面一律用2.0mm厚优质PVC封边作防水处理；所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，不变形，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。 抽屉及背板：采用18mm双饰面三聚氢氨防潮板，板材截面一律用2mm厚优质PVC封边作防水处理，活动可拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管道。 铰链：采用实验室专用防腐铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，小角度可以自动合上门板不必逐一动手关闭。 滑轨：采用三节超静音承重滑轨，模具成型，表面经乳白色环氧经典喷涂，耐腐蚀，在90mm范围内轻轻一触抽屉即可自动回流，不必逐一动手关闭所有抽屉，方便手持物品的工作人员操作，利于在实验室特殊的工作环境使用。 拉手：采用优质铝合金一字型暗拉手，模具成型，表面经化学处理，外形美观，设计人性化，耐腐蚀，防酸碱。 可调脚：专用不锈钢螺杆，可调整高度为30～50mm，承重≥500kg/㎡，并配有承重螺母和橡胶垫。 水龙头：采用优质三联冷热水全不锈钢阀芯水龙头，防锈耐腐蚀。出水嘴为尖嘴型，高头、单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 水槽：采用优质6mm厚PP材质一体冲压成型水杯，耐酸碱腐蚀，台下托底式安装，自带安全下水管，美观实用，且利于台面水自然回流。 插座：采用实验室专用全钢底座220V 10A TCL万用二、三插电插座，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用，共8个。 滴定架：采用优质#316不锈钢管，要求外观光滑，直孔穿插。高度1.5米，宽1.5米，含PP水槽，台雄三联水笼头。 | 5 | 台 |
| 2 | 边台试验台 | 规格（m）：9.0*0.8*0.80 主架：采用方型钢管，管型厚60*40*2.8mm冷轧钢管，优质方钢，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，450kg/㎡时不变形。 台面：采用25mm厚环氧树脂板，圆滑处理。 门板：采用18mm厚双饰面三聚氰胺防潮板，板材截面一律采用铝合金包边做防水处理，四面对角无接缝处理。 柜身：采用能18mm双饰面三聚氢氨防潮板，板材截面一律用2.0mm厚优质PVC封边作防水处理；所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，不变形，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。 抽屉及背板：采用18mm双饰面三聚氢氨防潮板，板材截面一律用2mm厚优质PVC封边作防水处理，活动可拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管道。 铰链：采用实验室专用防腐铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，小角度可以自动合上门板不必逐一动手关闭。 滑轨：采用三节超静音承重滑轨，模具成型，表面经乳白色环氧经典喷涂，耐腐蚀，在90mm范围内轻轻一触抽屉即可自动回流，不必逐一动手关闭所有抽屉，方便手持物品的工作人员操作，利于在实验室特殊的工作环境使用。 拉手：采用优质铝合金一字型暗拉手，模具成型，表面经化学处理，外形美观，设计人性化，耐腐蚀，防酸碱。 可调脚：专用不锈钢螺杆，可调整高度为30～50mm，承重≥500kg/㎡，并配有承重螺母和橡胶垫。 插座：采用实验室专用全钢底座220V 10A TCL万用二、三插电插座，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。线长为3米，共4个，含PP水槽，台雄三联水笼头。 | 2 | 台 |
| 3 | 水盆台 | 规格（m）：1.5*1.5*0.80 主架：采用方型钢管，管型厚60*40*2.8mm冷轧钢管，优质方钢，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，450kg/㎡时不变形。 台面：采用25mm厚环氧树脂板，圆滑处理。 门板：采用18mm厚双饰面三聚氰胺防潮板，板材截面一律采用铝合金包边做防水处理，四面对角无接缝处理。 柜身：采用18mm双饰面三聚氢氨防潮板，板材截面一律用2.0mm厚优质PVC封边作防水处理；所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，不变形，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。 抽屉及背板：采用18mm双饰面三聚氢氨防潮板，板材截面一律用2mm厚优质PVC封边作防水处理，活动可拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管道。 铰链：采用实验室专用防腐铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，小角度可以自动合上门板不必逐一动手关闭。 滑轨：采用三节超静音承重滑轨，模具成型，表面经乳白色环氧经典喷涂，耐腐蚀，在90mm范围内轻轻一触抽屉即可自动回流，不必逐一动手关闭所有抽屉，方便手持物品的工作人员操作，利于在实验室特殊的工作环境使用。 拉手：采用优质铝合金一字型暗拉手，模具成型，表面经化学处理，外形美观，设计人性化，耐腐蚀，防酸碱。 可调脚：专用不锈钢螺杆，可调整高度为30～50mm，承重≥500kg/㎡，并配有承重螺母和橡胶垫。 插座：采用实验室专用全钢底座220V 10A万用二、三插电插座，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。（投标应考虑大型仪器和专用仪器设备应用380v电源或20A以上插座）。 水龙头：采用优质三联冷热水全不锈钢阀芯水龙头，防锈耐腐蚀。出水嘴为尖嘴型，高头、单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 水槽：采用优质6mm厚PP材质，长550×宽400×深300mm一体冲压成型，耐酸碱腐蚀，台下托底式安装，自带安全下水管，美观实用，且利于台面水自然回流。 滴水架：采用PP棒+Trespa材质，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用。大小可根据实际需要确定。 | 13 | 台 |
| 4 | 顶式通风 系统 | 规格（m）：10.0*1.2*2.85 全不锈钢结构：主体采用1.5mm厚优质316#不锈钢板，经模具冲压折弯成型，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂高温固化处理，防腐耐酸。 柜体：采用12mm厚优质冷轧钢板，耐高温、抗冲撞，四周插槽式处理。 台面：采用25mm厚环氧树脂板，圆滑处理。 日光灯：40W防爆型日光灯两支隐蔽于面板下，保证工作面不低于500LUX的亮度，不与排毒柜内气流接触，易更换。 插座：国标标准插座（220v 10-20A），防尘防漏电。隐藏式设计。 升降门：12mm厚安全防爆冷轧钢板，电动控制滑动自如、可停于任意位置并可水平开启玻璃窗，设计留有防止气体外溢的气流栅，用以防止气体外溢。 通风柜符合国家安全标准，正常运行时，可保证其表面风速≥0.5 m/s,导流设计科学合理，能保证在0.5m/s的风速下将柜内的烟气彻底顺畅抽出，无死角，无废气残留。 噪音：柜内噪声≤60dB;柜外噪声≤55dB。 离心风机及安装：每通风柜点（2台）一套排风管道上层面，排风口及通风系统按规范制作，对建筑实体实地考察后确定管道大小。风机外壳和叶轮需采用玻璃钢材质。 风机：采用6#、5.5KW防腐离心式风机,外连接多功能变频系统。电子风量调节阀。 风管：采用PP风管，PP消音器，防腐耐酸。 配钢玻试剂架，含PP水槽，台雄三联水笼头。 | 4 | 台 |
| 5 | 双层试剂架 | 规格（m）：9.0*0.4*0.80 主体：采用钢木结构，立柱采用20*20*1.2mm厚方型钢管，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂;19mm环氧树脂板台面、贴面板侧板。 层板：采用18mm厚双饰面三聚氰胺防潮板，板材截面一律采用铝合金包边做防水处理，四面对角无接缝处理。高低可调。美观大方，带五孔插座。配PP滴水架2套。 插座：采用实验室专用全钢底座220V 10A万用二、三插电插座，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。 | 7 | 台 |

# B包：

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电导率仪 | 1、工作条件 1.1 电源：通用电源器(9V DC,400mA内正外负） 1.2 工作环境：5～35℃ 湿度不大于85％ 2、技术参数 2.1 可进行电导率、TDS、盐度、温度测量； 2.2 采用微处理技术。DDSJ－308A采用点阵式(带蓝背光 ) 液晶显示,全中文操作界面,使用简单方便； 2.3 具有自动温度补偿、自动校准、量程自动转换、断电保护等功能； 2.4 对测试结果能进行贮存、删除、查阅、打印。最多可贮存50套测量数据，并提供即时打印、贮存打印两套打印模式供用户选择； 2.5具有标定功能,可以设定电极常数或 TDS 转换系数； 2.6 选用电导池常数量 0.01cm-1的钛合金电极和密封测量槽,可适合高纯水测量； 2.7 带有RS-232 接口,可接 TP-16 型打印机； 2.8 选用REX DC1.0 雷磁数据采集软件与计算机通讯。 2.9 测量范围：电导率:(O～1.999×105)μS/cm 共分五档量程，可自动切换；TDL(O～19900)mg/L 共分五档量程，可自动转换；盐度:(0.0～80.0)ppt [(0.0～8.00)%]；温度:(-5.0～105.0)℃；电极常数 cm-1:0.01、0.1、 1.0 、10.0。 2.10电子单元基本误差：电导率: ±0.5%(FS) ±1个字；盐度:±1.0ppt；温度:± 0.3 ℃±1个字；电子单元稳定性：±0.3%(FS) ±1个字/3h；仪器基本误差: ±0.75%(FS) ±1个字；温度补偿范围:(0～50) ℃ 3、 基本配置 3.1 主机1台（具有基本配置） 3.2 电源线1根 3.3 配套电极1只 | 10 | 台 |
| 2 | 离心机 | 1、工作条件 1.1 电源： 220V±10% 50Hz 1.2 工作环境：5～32℃ 湿度不大于85％ 2、技术参数 2.1离心速度：无极低速，最高转速4000转／分 2.2离心管容积：≥6×20ml 2.3离心功率：≥25W 2.4定时60分 3、 基本配置 3.1 主机1台（具有基本配置） 3.2 电源线1根 3.3 离心试管6个 | 5 | 台 |
| 3 | 数字式直流稳压电源 | 1、工作条件 1.1 电源： 220V±10% 50Hz 1.2 工作环境：5～32℃ 湿度不大于85％ 2、技术参数 2.1三路输出 2.2四个数字表头显示(GPC-3030DQ) 2.3具有自动串并联操作，自动同步追踪功能，固定电压与 固定电流操作功能。 2.4操作模式：单独（两组可调与一组 5V 固定输出，输出由 0 到额定电压及 0 到额定电流），串联（在任一额定电流下，输出由 0 到 + 额定电压，在额定电流下，输出由 0 到两倍额定电压）并联（在额定电压下，输出由 0 到两倍额定电流）。 2.5 5V固定输出：调节率（电源调节率 < 5mV，负载调节率< 10mV）涟波与杂讯< 2mVrms，电压准确度为5V + 0.25V，输出电流3A。 3、 基本配置 3.1 主机1台（具有基本配置） 3.2 电源线1根 | 5 | 台 |
| 4 | 空机开关 | 1、工作条件 1.1 电源： 380V±20% 50Hz 1.2 工作环境：5～32℃ 2、技术参数 2.1额定输入电流：14.6A，额定容量：8.5KVA， 额定输出电流：13A，适配电机：5.5KW 2.2过载能力：120%额定电流1分钟，150%额定电流1秒 2.3控制功能：优化空间电压矢量PWM调制，V/F控制，频率精度（数字设定，最高频率×±0.01%，模拟设定最高频率×±0.2%），频率分辨率（数字设定0.01Hz，模拟设定最高频率×0.1%），启动频率0.1～60Hz，手动转矩提升（范围0～30%），任意设定V/F曲线，加减速曲线为直线（两种加减速时间可选），直流制动，电动频率范围为0.1～60Hz，外接端子控制多段速运行，内置PID可方便的构成简易的自动控制系统，能自动调整电压。 2.4运行功能：运行命令面板给定，数字设定频率、模拟电压、模拟电流等。能完成输入信号（正反转指令，点动选择，多段速度控制，自由停车，异常停止）。输出信号（故障报警输出，开路集电极输出）。 2.5显示功能：四位数码显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等。 2.6保护功能：有过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等。 2.6壁挂式 3、 基本配置 3.1 主机1台（具有基本配置） 3.2 电源线1根 | 2 | 台 |
| 5 | 电热套 | 1、工作条件 1.1 电源： 220V 50Hz 1.2 工作环境： 5～32℃ 2、技术参数 2.1规格：250mL 2.2功率：180W 2.3最高使用温度：380℃带搅拌 3、 基本配置 3.1 主机1台（具有基本配置） | 16 | 台 |
| 6 | 电子天平 | 1、工作条件 1.1 电源： 220V 50Hz 1.2 工作环境： 5～32℃ 2技术参数 2.1超级双杠杆单体传感器，最新SMT技术，使线路部分体积更小，集成度更高，内置RS232标准接口，符合GLP标准，下部吊钩，满足大体积称量，防静电涂层玻璃防风罩,能有效地屏蔽外界静电荷的干扰，40M超高速微处理器MC1,测量结果更快。 2.2四级防震，自动校准系统，五面玻璃防风罩,视野清晰，动态温度补偿，全自动故障诊断，超载保护，可选交流,直流,可充电电池功能，多种应用程序：计数称重、动物称重、百分比称重、净重求和、19种单位换算。 2.3称量范围：0.1mg～220g 2.4称量盘尺寸：ф80 2.5可读性：0.1mg 2.6重复性：<0.1mg 2.7线性：<0.2mg 3、 基本配置 3.1 主机1台（具有基本配置） 3.2 与主机配套的带变压器电源插头1只 | 5 | 台 |
| 7 | 三用紫外 分析仪 | 1、工作条件 1.1 电源： 220V 50Hz 1.2 工作环境： 5～32℃ 2技术参数 2.1 反射紫外线波长：≥354nm，365nm 2.2 透射紫外线波长：≥412nm 2.3 反射滤光片：≥300×150（mm） 2.4 透射滤光片：≥300×250（mm） 3、 基本配置 3.1 主机1台（具有基本配置） 3.2 电源线1根 3.3 配套紫外灯管1只 | 2 | 台 |
| 8 | 纯水器用RO膜 | 1、工作条件 1.1 电源： 220V 50Hz 1.2 工作环境：5～32℃ 2技术参数 2.1 优普纯水器AJP-4002-P配套设备。 2.2 40寸4通道预处理：四支一套：3套； 2.3 40寸精密过滤滤芯 40寸（1μm）：2支 2.4 UPRO 75G反渗透膜 75G：6支 3、 基本配置 3.1 预处理器3套 3.2 精密过滤滤芯2支 3.3 反渗透膜6支 | 1 | 台 |
| 9 | 超纯水器用RO膜 | 1、工作条件 1.1 电源： 220V 50Hz 1.2 工作环境：5～32℃ 2、技术参数 2.1 北京普析GW-UP超纯水器配套设备 2.2超纯化柱（UP包）50m 1套 2.3 733一只 3、 基本配置 3.1 UP包1套 3.2 733一只 | 1 | 台 |
| 10 | pH计用 复合电极 | 1、工作条件 1.1 电源： 220V 50Hz 1.2 工作环境：5～32℃ 1.3 尺寸：10×105（mm） 2、技术参数 2.1 上海雷磁pH计配套用复合电极 2.2精度：0.001 2.3测量范围：0～14pH 2.4适用温度：0～100℃ 2.5零电位值：7±0.25 pH 2.6 PTS值：>98.5%，碱误差<15mV 3、 基本配置 3.1电极1套 | 30 | 台 |
| 11 | 冰箱 | 1、工作条件 1.1 电源：220V±10% 50Hz 1.2 工作环境：室温0～40℃ 相对湿度85％的环境下正常工作 1.3 内部尺寸(宽* 深*高)：≥685*530*950（mm） 2、技术参数 2.1温度范围：-10℃～-40℃ 2.2精准的温控系统：采用原装世界著名品牌高精度电脑温控系统，精准保持箱体内部温度精确稳定；三位高亮度数码显示，在-10℃～-40℃范围内可微调温度设定值，温度显示精度0.1℃、分辨率0.1℃、调整增量0.1℃；特有的高分辨率温度较准功能，设定点可以调整校对，校对0.1℃增量。 2.3 功率：220（w） 2.4 制冷方式：直冷；制冷形式：单级/复叠； 2.5 安全的控制系统：有键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；报警温度范围自由设定；七种系统故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、后备电池低电量报警、低电压报警），故障点代码显示； 三重报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警）开机自检延时启动，停机间隔保护功能，确保运行可靠；快速冷冻功能；具有记录箱内达到最高及最低温度情况功能，无需记录纸；特殊设计的传感器故障、数字紊乱两种安全自动运行程序。运行参数显示功能，实时监控，确保设备安全稳定性。特有的断电记忆功能；配备远程报警接口；温控系统运行参数将操作者菜单与管理者菜单区分，确保管理运行参数的责任性与物品储存的可靠性。内置锂离子蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警72小时； 2.6人性化设计：优质钢丝浸塑筐篮，便于物品存放；大屏幕数字显示便于观察。安全门锁设计，防止任意开启。宽电压带，适合187－242V电压使用。箱体采用优质结构钢板，经先进防腐磷化喷涂工艺，表面色泽柔和。 3、 基本配置 3.1、主机1台（具有基本配置） 3.2、电源线1根 | 1 | 台 |

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2010]28号

| 项目编号 | 名 称 | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

# E-mail：

第四部分     产品技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2010]28号

| 项目编号 | 设备名称 | 所投产品技术参数及性能 | 与招标文件响应度 |
| --- | --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

# E-mail：

河南理工大学仪器设备招标采购投标单位意见反馈表

各投标单位代表:

您们好!为了进一步提高效率,规范招投标工作,更好地为学校教学科研

和投标单位提供优质服务。希望您在投标结束后，填写此表，多提宝贵意见。该意见表可通过发传真0391-3987871或电子邮件Email:gzchu@hpu.edu.cn等方式提交。

河南理工大学国资处

| 采购文件名称： | 采购编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 满意 | 比较满意 | 不满意 |
| 1 | 招标过程的公开、公正性 |  |  |  |
| 2 | 工作人员的服务态度 |  |  |  |
| 3 | 评委、专家解答的合理性 |  |  |  |
| 4 | 中标单位的信誉度 |  |  |  |
| 5 | 对所选产品的公正评价 |  |  |  |
| 6 | 对评标结果的满意度 |  |  |  |
| 7 | 对采购方式是否满意 |  |  |  |
| 8 | 职业道德方面 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |

说明:请在你认为合适的栏内打 “√”

填写日期: