河南理工大学

公开竞争性采购

多媒体教室设备及多功能厅音响系统

说明书

采购编号：HPU采[2011]12号

河南理工大学

2011年5月18日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理

工大学多媒体教室设备及多功能厅音响系统（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章)。投标厂商需携带（主要产品）制造商或其授权总代为响应本次招标出具的正式授权书（原件），提供总代理授权书的同时必须提供制造商对总代理的授权证明，授权证明可提供复印件（原件备查）。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件<原件备查>）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）（格式见第三部分）。

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介。

8.产品介绍资料。

9.上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份（正本一份，副本九份）装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或自带汇票形式向采购方提供履约保证金：A包伍仟元，B包壹万元人民币（河南理工大学开户行：农行焦作民主中路支行，帐号：301101040001846，没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。投标文件中应制作产品参数响应度表格，若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则视为虚假投标。凡虚假投标者履约保证金不予退还，并且因此所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备安装调试验收合格后，十五个工作日内支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起项目正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布评标结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2011年6月2日（星期四）上午8：00时在河南理工大学综合楼406室，并交纳报名费：A包伍佰元，B包壹仟元采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088 浮老师  李老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：//gzc.hpu.edu.cn(信息公告)

十一、采购会议时间：2011年6月2日（星期四）上午8：30时

十二、会议地点：河南理工大学二号综合楼207室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

（详细清单含配套附件等）

A包                                                采购编号：HPU采[2011]12号

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 知名品牌 3片LCD，≥0.79"x3,BrightEra 无机液晶板,按照ISO21118标准，亮度≥4000流明；标准分辨率：1024*768，最大分辨率：1920*1200；对比度≥2000：1；230瓦高压汞灯泡，0-40℃(35-85%(无凝结))具有断电保护，高效防尘保护，画面冻结功能。符合国家节能减排指标要求。 | 1 | 台 |
| 2 | 幕布 | 150英寸电动玻珠幕布。 | 1 | 套 |
| 3 | 控制台 | 采用GB 1.5mm厚的冷轧钢板结构，边角部位采用圆弧过渡； 规格：长1.2米，宽0.7米；防盗、左、右推拉式，配备 USB接口，笔记本电脑所须：VGA接口、电源接口、AV接口 等，与中控系统及其他设备相配套，配机械、电子两用锁。 （另加0.2米高全钢底座） | 1 | 套 |
| 4 | 中控系统 | 单机版中控；视频信号有三路输入，一路输出；音频信号有三路输入，一路输出；VGA信号有三路输入，两路输出；两路话筒输入；一路电动屏幕控制；总音量控制和话筒音 量控制。 | 1 | 套 |
| 5 | 投影机吊箱 | 全钢，适用不同型号的投影机，调向方便，内部空间大， 投影机全露安装，防盗、稳定性好。 | 1 | 套 |
| 6 | 扩音系统 | 2.4G多媒体无线反馈增音器: 内置2.4G无线数字接收器、 数字对频无线接收通道大于1000个、接收机与发射机自动 选频对接≤3秒、自动搜索发射机信号进行锁定、不串频、 抗干扰性强。五路有线话筒输入、一路2.4G数字无线话筒 输入、三组音频输入、2路前级音频输出、2路流媒体信号 输出。输出功率：2×150W，频响：45Hz-20KHz，额定输入 电平：话筒：5mV（非平衡）线路：300mV，额定输出电平： 线路：0.775V、流媒体：1.2V，信噪比：≥80dB 音箱2个：功率：100～200W/8Ω，灵敏度：101db，频响50Hz～20KHz。低音：8寸,高音:3寸×2 话筒：内置陶瓷天线，LCD液晶显示充电、发射信号、电池电量、音量大小等工作状态，内置锂电池，充电一次可连续工作30个小时，电脑USB充电功能。 | 1 | 套 |
| 7 | 计算机 | 知名品牌 (CPU)：≥Intel 酷睿i3 550 (3.26G) / 主板：≥Intel G31芯片组/内存≥2G DDR3 1066b /硬盘≥ 320G 7200转高速SATA硬盘8M缓存/显卡≥512M 高性能独显 网卡/集成英特尔 100M/1000M自适应以太网卡，支持网络同传/外插增霸卡（支持网络传输，支持硬盘保护、支持网络对拷、支持网络唤醒）/DVD光驱/17″液晶显示器/6个USB2.0（2个前置）/ PS2防水抗菌键盘、光电鼠标/具有 一键恢复功能。符合国家节能减排指标要求。 | 1 | 台 |
| 8 | 无线 遥控鼠标 | 操作范围15米, 带激光教鞭,可实现遥控翻页等功能，使 用单节7号电池供电。 | 1 | 套 |
| 9 | 线材 | 1.VGA线： RGB 5*75-2线；2.电源线主铺设：线径≥2.5平方铜线（国标线，单相3线）。其它线径≥1.5平方铜线（国标线，单相3线）3.落地部分用钢制线槽 厚度≥1.2mm；4.公牛插座：额定电流：10A—16A 最大额定电压250V具有3C认证。 | 1 | 套 |
| 备注：负责整套设备的集成、安装、调试，工程所需线材及配件，含网线（超5类）、水 晶头（RJ45）、电源线等，数量自行核算，投标商中标后不得以任何理由变更合同金额。 |

# B包

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全频音箱 | 参考品牌 JBL、C 、 EV 15" ，2路，反射式低音。分频全频系统；耐磨喷漆；差分驱动双音圈钕磁单元；内置/外置分频切换拨档选择；底部90°/80°双角度柱杆插座；连接器:SPEAKON NL4×2；频率范围:43Hz-20KHz；频率响应:53Hz-20KHz；覆盖角度(H×V):75°×50°；灵敏度:≥96dB；最大声压级:131dB；阻抗:≤8Ω；额定功率:800W(连续)/1600W(节目)/3200W(峰值)；吊挂/安装:5个吊挂点和M10滑轨； | 2 | 套 |
| 2 | 低音音箱 | 参考品牌 JBL、C 、 EV 18" 反射式超低频系统；耐磨喷漆；差分驱动双音圈钕磁单元；连接器:SPEAKON NL4×2；频率范围:31Hz-220Hz；频率响应:34Hz-220Hz；灵敏度: ≥95dB；阻抗: ≤8Ω；最大声压级:130dB；额定功率:800W(连续)/1600W(节目)/3200W(峰值)；顶部M20螺纹柱杆插座； | 2 | 套 |
| 3 | 返听音箱 | 参考品牌 JBL、C 、 EV 12" 2分频全频系统；多角度箱体可做返听；底部90°/80°双角度柱杆插座；耐磨喷漆；差分驱动双音圈钕磁单元；先进的波导号角；Neutrik NL4MP信号连接座；频率范围:60Hz-20KHz；频率响应:90Hz-20KHz；覆盖角度(H×V):70°×70°；灵敏度: ≥97dB；最大声压级:123dB连续,129dB峰值；阻抗:≤8Ω；额定功率:400W(连续)/800W(节目)/1600W(峰值)； | 2 | 套 |
| 4 | 全频功放 | 参考品牌 BIEMA、 FDB、CROWN 立体声功率: 2×1300W ,1KHz0.1 THD 4Ω: 2×2000W,桥接功率: 3600W, 1KHz0.1 THD 4Ω: 5800W,信噪比: 120db,转换率: 80V/μS,阻尼系数: 620:1,频响: +/-0.1db,20Hz+20KHZ,总谐波失声: ≤0.01% Rated Power@8Ω 1khz,互调失声: ≤0.01% Rated Power@8Ω,输入灵敏度:0.775v,1.0v,1.55v | 1 | 套 |
| 5 | 低频功放 | 参考品牌 BIEMA、 FDB、CROWN 立体声功率: 2×1300W ,1KHz0.1 THD 4Ω: 2×2000W,桥接功率: 3600W, 1KHz0.1 THD 4Ω: 5800W,信噪比: 120db,转换率: 80V/μS,阻尼系数: 620:1,频响: +/-0.1db,20Hz+20KHZ,总谐波失声: ≤0.01% Rated Power@8Ω 1khz,互调失声: ≤0.01% Rated Power@8Ω,输入灵敏度:0.775v,1.0v,1.55v | 1 | 套 |
| 6 | 返听功放 | 参考品牌 BIEMA、 FDB、CROWN 立体声功率: 600W ,1KHz0.1 THD 4Ω: 900W,桥接功率: 1800W, 1KHz0.1 THD 4Ω: 2000W,信噪比: 105db,转换率: 80V/μS,阻尼系数: 500:1,频响: +/-0.1db,20Hz+20KHZ,总谐波失声: ≤0.01% Rated Power@8Ω 1khz,互调失声: ≤0.01% Rated Power@8Ω,输入灵敏度:0.775v,1.0v, 1.55v | 1 | 套 |
| 7 | 调音台 | 参考品牌 声艺、雅马哈 24路话筒/线路输入；2组立体声输入/返回；4编组输出； 4个哑音编组；7组母线；6组AUX辅助输出；GB30话筒放 大器；100mm行程推子；12段LED光柱电平显示；48V幻像 电源(每4路一个开关)；4段均衡；频响:20Hz-20KHz；总 谐波失真:<0.008%；18dB高通滤波器；通道间串音@1kHz： 输入通道哑音:>98dB,输入推子间的距离:>98dB；输入电 平:话筒输入无穷大～+15dBu;线路输入:最大+30dBu；共模 比:80dB；话筒增益:5～60dB；内置式电源； | 1 | 套 |
| 8 | 调音台箱 | 尺寸适合本次招标调音台。材质采用铝合金板厚0.8MM，外 表面静电喷塑，箱子外周边用铝合金角铝包覆，箱盖和箱 体接口采用特制的铝合金型材，密封性能好，防尘防水， 棱角圆包角一次压铸成形，坚固耐用，外表经过涂铬、抛 光等工艺处理，美观大方， 内部采用角钢.钢管框架结构，使箱子劳固结实，采用优质EPE防震材料（厚度有1CM-2CM）。 | 1 | 套 |
| 9 | 数字音频 处理器 | 2入6出数码音频处理器。XLR接口；2×12组快速跟踪陷波滤波器；双28段均衡器；dbx压缩器；120A分谐波合成器；参数均衡器；限幅器；微调延时器；粉红噪声发生器；功能导航；25个工厂预置/25个用户设置程式记忆库；测试话筒接口；24－Bit A/D及D/A转换器；LCD显示；.动态范围:>110dB；频响: 20Hz-20kHz,+/-0.5dB ；串音:<-110db；THD+ 噪声: 0.002% ；延时每通道10ms。 | 1 | 套 |
| 10 | 返听均衡器 | 双通道31段均衡器。1/3倍频程,恒定Q频段,每倍频程12dB,40Hz；±6dB或±12dB提升/衰减范围可切换； 1/4"TRS或XLR插口；类型:电子式平衡/不平衡, 带RF滤波；输入阻抗:平衡式40kΩ,不平衡式20kΩ；输出阻抗:平衡式100Ω,不平衡式50Ω；最大输出电平:>+21dBu；带宽:20Hz-20Hz；信噪比:>90dB；动态范围:108dB； 总谐波失真+噪音:<0.004%；频响:10Hz-50KHz；通道间串音:<-80dB；2U高。 | 2 | 套 |
| 11 | 数字效果器 | 数码音频效果器。大量混响算法、delays效果和dbx的动 态效果器，带输入电平、效果Mix音量、平衡、Audition(预 览模式)、计速器(Tap Tempo)和系统控制设置。不低于99 个厂方预设效果+99个可编程的用户效果；输入阻抗:平衡 20KΩ,不平衡10Ω；输入电平:普通+40dbu,最大+20dbu； 频响:20Hz-20KHz；失真:<0.005%；动态范围:>108db；A/D 变换:24bit,48KHz。 | 1 | 套 |
| 12 | 无线话筒 | 参考品牌：铁三角、舒尔、森海塞尔 UHF 频段，发射频率:721.500 MHz～746.375 MHz，通道数目：共200通道，频率稳定性：± 0.005% ，PLL 锁相回路频率控制，接收系统：两组独立调谐器，分集式自动选择，讯噪比：110dB 于35KHz 偏移（IEC 加权），最大 75KHz 调制，灵敏度：24dBμV（讯噪比为 60dB 于 5KHz 频偏IEC 加权），中频：243.950 MHz, 10.7 MHz，频率响应: 70 Hz ～15 kHz；话筒收音头：动圈式，心型指向性，工作范围:额定条件下100米；发射机RF输出功率:最大30mW；2节AA电池(碱性),工作时间大于8小时。 | 6 | 套 |
| 13 | 电容话筒 | 参考品牌：AKG、RODE 双振膜，振膜大小1英寸。指向性可在心型、超心型及全 指向这三种模式之间进行切换。配有-10dB 衰减按钮，一 个带开关的低切滤波器。频响范围：20-20,000Hz，灵敏度： 25 mV/Pa (-32 dBV)，最大声压级：145/155 dB (THD=0.5%)，信噪比：86 dB，阻抗：200Ω，推荐负载 阻抗：>1.000Ω，供电电压：9 - 52 V 幻像供电至DIN 45596，连线插口：3针XLR，附件：H100防震架，W4000 防风罩。 | 2 | 对 |
| 14 | 电源时序器 | 带LCD液晶显示器，能显示当前电压，通道数量：8，每通 道负载：220V/10A，2200W/channel ，间隔时间：1秒，联 机：允许 ，连接电缆：3芯麦克风线 ，指示灯：电源，通 道指示，控制信号的连接：TRS 。 | 2 | 套 |
| 15 | DVD播放机 | 知名品牌 可播光盘DVD/SCVD/VCD/CD/CD-R/-RW/DVD-R/-R DL/-RW；USB接口；双波长激光头；双制式；DivXR；JPEG照片浏览器；图片+音乐合成系统；音频数/模转换器；虚拟环绕；数码输出；声音均衡器 ；动态范围控制；双制式纯影院逐行扫描；放大功能；继续功能；10键直接搜寻与播放；屏幕保护；多功能遥控；自动关机；多种输出接口 | 1 | 套 |
| 16 | 机柜 | 采用优质冷轧钢板制作;厚度:方孔条1.5mm,其它1.0mm;脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。 | 1 | 套 |
| 17 | 话筒支架 | 黑色落地式话筒支架，金属质地，坚固耐用，可根据需要自由调节高度、长度。高度：780-1500mm，臂长：790mm，底部直径：560mm。 | 4 | 套 |
| 18 | 音响 线材辅料 | 国标 | 1 | 套 |
| 19 | 音响线材 辅料箱 | 体积：≥800MM*600mm*600mm，带有轮子。材质采用铝合金板厚0.8MM，外表面静电喷塑，箱子外周边用铝合金角铝包覆，箱盖和箱体接口采用特制的铝合金型材，密封性能好，防尘防水，棱角圆包角一次压铸成形，坚固耐用，外表经过涂铬、抛光等工艺处理，美观大方， 内部采用角钢.钢管框架结构，使箱子劳固结实，采用优质EPE防震材料（厚度有1CM-2CM）。 | 1 | 套 |
| 备注：负责整套设备的集成、安装、调试，工程所需线材及配件，含网线（超5类）、水 晶头（RJ45）、电源线等，数量自行核算，投标商中标后不得以任何理由变更合同金额。音箱等电子产品符合节能减排指标要求。 |

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2011]12号

| 项目编号 | 名 称 | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

# E-mail：

第四部分     产品技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2011]12号

| 项目编号 | 设备名称 | 所投产品技术参数及性能 | 与招标文件响应度 |
| --- | --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

# E-mail：

河南理工大学仪器设备招标采购投标单位意见反馈表

各投标单位代表:

您们好!为了进一步提高效率,规范招投标工作,更好地为学校教学科研

和投标单位提供优质服务。希望您在投标结束后，填写此表，多提宝贵意见。该意见表可通过发传真0391-3987871或电子邮件Email:gzchu@hpu.edu.cn等方式提交。

河南理工大学国资处

| 采购文件名称： | 采购编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 满意 | 比较满意 | 不满意 |
| 1 | 招标过程的公开、公正性 |  |  |  |
| 2 | 工作人员的服务态度 |  |  |  |
| 3 | 评委、专家解答的合理性 |  |  |  |
| 4 | 中标单位的信誉度 |  |  |  |
| 5 | 对所选产品的公正评价 |  |  |  |
| 6 | 对评标结果的满意度 |  |  |  |
| 7 | 对采购方式是否满意 |  |  |  |
| 8 | 职业道德方面 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |

说明:请在你认为合适的栏内打 “√”

填写日期: