河南理工大学

公开竞争性采购

实验台、耗材等设备

说明书

采购编号：HPU采[2011]7号

河南理工大学

2011年4月25日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理

工大学实验台、耗材等设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章)。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件<原件备查>）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）（格式见第三部分）。

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介。

8.产品介绍资料。

9.上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份（正本一份，副本九份）装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或自带汇票形式向采购方提供履约保证金：叁仟元人民币（河南理工大学开户行：农行焦作民主中路支行，帐号：301101040001846，没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。投标文件中应制作产品参数响应度表格，若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则视为虚假投标。凡虚假投标者履约保证金不予退还，并且因此所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：设备安装调试验收合格后，十五个工作日内支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起项目正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布评标结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2011年5月5日（星期四）上午8：00时在河南理工大学综合楼406室，并交纳报名费：500元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088 浮老师  李老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：//gzc.hpu.edu.cn(信息公告)

十一、采购会议时间：2011年5月5日（星期四）上午8：30时

十二、会议地点：河南理工大学二号综合楼207室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

（详细清单含配套附件等）

A包：                                            采购编号：HPU采[2011]7号

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台实验台 | 规格(mm)：2400×750×850（见图1） 主架：采用方型钢管，管型厚60*40*2.8mm冷轧钢管，优质方钢，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，450kg/㎡时不变形。 台面：采用25mm厚环氧树脂板，圆滑处理。 门板：采用18mm厚双饰面三聚氰胺防潮板，板材截面一律采用铝合金包边做防水处理，四面对角无接缝处理。 柜身：采用能18mm双饰面三聚氢氨防潮板，板材截面一律用2.0mm厚优质PVC封边作防水处理；所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，不变形，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。 抽屉及背板：采用18mm双饰面三聚氢氨防潮板，板材截面一律用2mm厚优质PVC封边作防水处理，活动可拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管道。 铰链：采用实验室专用防腐铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，小角度可以自动合上门板不必逐一动手关闭。 滑轨：采用三节超静音承重滑轨，模具成型，表面经乳白色环氧经典喷涂，耐腐蚀，在90mm范围内轻轻一触抽屉即可自动回流，不必逐一动手关闭所有抽屉，方便手持物品的工作人员操作，利于在实验室特殊的工作环境使用。 拉手：采用优质铝合金一字型暗拉手，模具成型，表面经化学处理，外形美观，设计人性化，耐腐蚀，防酸碱。 可调脚：专用不锈钢螺杆，可调整高度为30～50mm，承重≥500kg/㎡，并配有承重螺母和橡胶垫。 | 2 | 个 |
| 2 | 边台试验台 | 规格(mm)：1800×750×850（见图1） 主架：采用方型钢管，管型厚60*40*2.8mm冷轧钢管，优质方钢，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，450kg/㎡时不变形。 台面：采用25mm厚环氧树脂板，圆滑处理。 门板：采用18mm厚双饰面三聚氰胺防潮板，板材截面一律采用铝合金包边做防水处理，四面对角无接缝处理。 柜身：采用能18mm双饰面三聚氢氨防潮板，板材截面一律用2.0mm厚优质PVC封边作防水处理；所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，不变形，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。 抽屉及背板：采用18mm双饰面三聚氢氨防潮板，板材截面一律用2mm厚优质PVC封边作防水处理，活动可拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管道。 铰链：采用实验室专用防腐铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，小角度可以自动合上门板不必逐一动手关闭。 滑轨：采用三节超静音承重滑轨，模具成型，表面经乳白色环氧经典喷涂，耐腐蚀，在90mm范围内轻轻一触抽屉即可自动回流，不必逐一动手关闭所有抽屉，方便手持物品的工作人员操作，利于在实验室特殊的工作环境使用。 拉手：采用优质铝合金一字型暗拉手，模具成型，表面经化学处理，外形美观，设计人性化，耐腐蚀，防酸碱。 可调脚：专用不锈钢螺杆，可调整高度为30～50mm，承重≥500kg/㎡，并配有承重螺母和橡胶垫。 | 4 | 个 |
| 3 | 边台试验台 | 规格(mm)：2400×750×850 黑色大理石台面，耐酸碱见附图2 | 20 | 个 |
| 4 | 铁皮柜 | 中二斗，1850*900*400；钢板厚度：0.7 | 3 | 个 |
| 5 | 样品柜 | 1800×850×390mm，钢板厚度：0.9 | 3 |  |
| 6 | 椅子 | 见附图3 | 2 | 个 |

# B包:

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除湿机 | MDH-252B 90升/日，220V，1400W。全自动湿度控制：RH30-95%任意调节湿度、温度双重显示；1-24小时定时关机；三分钟延时启动，保护压缩机；过、欠电压保护；传感器故障自诊功能；微电脑自动除霜；外接排水管，连续排水；万向轮底脚 | 1 | 台 |
| 2 | 超声波 清洗器 | C09077 2L，内槽尺寸：155×140×100mm | 1 | 台 |
| 3 | UPS稳压电源 | Chroma 9100 ≥6小时，3KAV | 1 | 台 |
| 4 | 多功能防浪涌接线板 | F9E8002h3m 10A，五联1个，三联2个 | 5 | 个 |
| 5 | 五金工具 套装 | HY-T58 包尺寸：460×340×475mm，58件 | 1 | 套 |
| 6 | 长纤维 清洁布 | KP81220 100张/包，外观：12.5×12.5cm，展开：25×25cm | 1 | 包 |
| 7 | 真空脂 | KP81907 150g，进口 | 1 | 管 |
| 8 | 吸尘器 | 80升,不锈钢桶 | 1 | 台 |
| 9 | 鞋柜 | 800×300×800 | 1 | 个 |
| 10 | 拖鞋 | 男式（冬、夏各5双） | 10 | 双 |
| 11 | 拖鞋 | 女式（冬、夏各5双） | 10 | 双 |
| 12 | 笔式钻石 刻刀 | EP54468 刀尖：￠1.85mm×9.5mm，长度：133mm 钻石内角：60° | 1 | 把 |
| 13 | 微型手电钻 | LC800 夹头直径：￠0.5、1.0、1.5、2.4、3.0mm | 1 | 套 |
| 14 | 玛瑙研钵 | HC07050 ￠5cm、￠10cm | 2 | 套 |
| 15 | 防静电手套 | KS01398 10副/包 | 1 | 包 |
| 16 | 红外烘烤灯 | LP23030 220V，150W，高度调节15-100%，工作距离：0.3-0.5m，灯罩面积：20×10×170cm；底座面积：L30×W20×H2.3cm，干燥面积170cm2 | 1 | 台 |
| 17 | 高精细弯锯齿头镊子 | EP5727 无磁不锈钢，长度：115mm，镊尖：W0.17×T0.10mm | 2 | 把 |
| 18 | 直头镊子 | EZ5889 不锈钢，长度：110mm，镊尖：W0.17×T0.10mm | 2 | 把 |
| 19 | 弯头镊子 | EZ5888 不锈钢，长度：120mm，镊尖：W0.17×T0.10mm | 2 | 把 |
| 20 | 230目碳 支持膜 | BZ10023a 100个/盒 | 20 | 盒 |
| 21 | 普通微栅膜 | BZ11012a 100个/盒 | 1 | 盒 |
| 22 | 超薄碳膜 | BZ11032a 100个/盒 | 1 | 盒 |
| 23 | 真空干燥器 | MLP250 容积：6L，接口￠9.5mm 尺寸：￠353×325/￠353×400mm | 1 | 个 |
| 24 | 鼓风烘箱 | DHG-9070A 温度范围：RT+10—250，温度波动度：±0.5℃，箱内各点均匀度：≤±2℃，内胆：镜面不锈钢 空气换气次数:1-100次/h 换气方式：仪表控制自动换气 | 1 | 台 |
| 25 | 一次性PV C手套 | KB10015 50付/盒 | 1 | 盒 |
| 26 | 高级洗耳球 | KC441 90mL | 2 | 个 |
| 27 | TEM样品盒 | DZ150 50孔 | 10 | 个 |
| 28 | TEM样品盒 | DZ160 100孔 | 5 | 个 |
| 29 | 显影粉 | ICD72 每包可配制250mL工作页 | 1 | 盒 |
| 30 | 定影粉 | ICD73 每包可配制250mL工作页 | 1 | 盒 |
| 31 | 暗房灯 | IC325000 圆柱形，波长：650nm，220V，5W | 1 | 盏 |
| 32 | 暗场台灯 | 368×159×86,220V，1×13W，0.1A | 1 | 盏 |

# 边台试验台附图1：

# 附图2

# 附图3

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2011]7号

| 项目编号 | 名 称 | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

# E-mail：

第四部分     产品技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2011]7号

| 项目编号 | 设备名称 | 所投产品技术参数及性能 | 与招标文件响应度 |
| --- | --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

# E-mail：

河南理工大学仪器设备招标采购投标单位意见反馈表

各投标单位代表:

您们好!为了进一步提高效率,规范招投标工作,更好地为学校教学科研

和投标单位提供优质服务。希望您在投标结束后，填写此表，多提宝贵意见。该意见表可通过发传真0391-3987871或电子邮件Email:gzchu@hpu.edu.cn等方式提交。

河南理工大学国资处

| 采购文件名称： | 采购编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 满意 | 比较满意 | 不满意 |
| 1 | 招标过程的公开、公正性 |  |  |  |
| 2 | 工作人员的服务态度 |  |  |  |
| 3 | 评委、专家解答的合理性 |  |  |  |
| 4 | 中标单位的信誉度 |  |  |  |
| 5 | 对所选产品的公正评价 |  |  |  |
| 6 | 对评标结果的满意度 |  |  |  |
| 7 | 对采购方式是否满意 |  |  |  |
| 8 | 职业道德方面 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |

说明:请在你认为合适的栏内打 “√”

填写日期: