河南理工大学

公开竞争性采购

新体育馆监控系统

说明书

采购编号：HPU采[2013]4号

河南理工大学

2013年10月22日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理

工大学新体育馆监控系统（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力，同时须具有省级公安部门核准发放的安全技术防范工程资质（详见附件1：新体育馆监控系统要求）。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章)和省级安防证书原件。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件<原件备查>）。

3.填写设备报价单（投标方案不得多于两套），并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）（格式见第三部分）。

4.设备技术参数及性能详细描述。

投标文件须参照第四部分格式制作产品参数响应度表格（其中“★”项有1条不满足，将可能导致废标）。经查证，若所投设备实际技术参数与投标文件描述不符，则视为虚假投标。凡虚假投标者或经查证串标者履约保证金不予退还，并且因此所造成的一切损失由投标方承担。

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介。

8.上述1-2项单独装入文件袋供资质验证用。3-7项装订成册，一式十份（正本一份，副本九份）装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：安装调试验收合格后，十五个工作日内支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起设备正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加投标厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、纪检、监察、审计、财务等方面的专家和领导，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行最佳性价比比较，同时对招标过程进行监督，最终确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布评标结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及报名地点：

报名时间：2013年10月28日上午8:30-11:30，报名时需同时交纳

报名费：500元（不退）（本项目接受电话预约报名），采购文件从河南理工大学网站招标公告下载；需要看现场的厂商代表请与李老师联系，联系电话：18539159178。

报名地点：河南理工大学1#综合楼406室

十、联系电话：0391-3987088    浮老师  李老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：//gzc.hpu.edu.cn(信息公告)

十一、采购会议时间：2013年10 月29日（星期二）上午9：00

十二、会议地点：河南理工大学1号综合楼222室（拟定）。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2013]4号

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数配置说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前段设备 |
| 1 | 球型网络 摄像机 | 1.1/3Progressive Scan CMOS 130万像素，最大支持1280*960分辨率， 2.帧率：50Hz：25帧（1280*960，1280*720）。60Hz 30帧（1280*960，1280*720） 3.亮度鉴别级别11级 4.3D降噪 5.白平衡：自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 6.电子快门：1-1/10000s 7.焦距：4.7-94mm，20倍光学变倍 8.视场角：58.3-3.2度（广角-望远），光圈值：F1.4-F3.5 速度、键控：水平0.1°-160°/S；垂直：0.1°-120°/S，速度可设；预置点：水平240°/S，垂直200°/S 9.预置点：256个 10.自动扫描模式，自动巡航，守望模式 11.视频压缩：H.264/MJPEG 12.红外距离：120米 13.同时预览视频数： 6路 14.工作温度：-40°C-70°C 15.防护等级IP66.分辨率：彩色800TV线， 16.支持海康DDNS ★17.提供检测报告 | 台 | 14 |
| 2 | 枪型网络摄像机 | 1.1/3 CMOS,分辨率1280*960/1280*720@25帧 2.32K—16M码率可调 3.接口协议ONVIF,PSIA,CGI 4.支持3D降噪，数字宽动态 5.最低照度小于0.01LX（红外灯关闭状态） ★6.红外灯EXIR技术，红外距离：30-50米 7.高温：60°，低温-30°,恒温RH93%/温度40°C，持续48小时 8.有振动试验/冲击试验/自由跌落试验 9.防护等级IP66 | 台 | 13 |
| 3 | 电源 | DC12V | 个 | 13 |
| 4 | 支架 | 与枪型网络摄像机配套使用 | 个 | 13 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 1.支持32路1080P网络摄像机接入，支持本地最大16路同时回放； 2.支持160M接入宽带，240M网络输出； 3.支持HDMI、VGA双操作模式； 4.支持网络摄像机断网续传； 5.可接8块硬盘（单盘支持4T容量）支持N+1热备功能，支持硬盘配额、零通道预览、标签回放等功能。 | 台 | 1 |
| 6 | 监控硬盘 | 知名品牌 监控专用硬盘； 2T | 块 | 8 |
| 7 | 液晶 显示器 | 22寸 | 台 | 1 |
| 线缆及辅助材料 |
| 1 | 网络 交换机 | 百兆 | 台 | 5 |
| 2 | 光纤 收发器 |  | 对 | 5 |
| 3 | 电源线 | RVV2*2.5 | 米 | 1800 |
| 4 | 控制线 | RVV2*2.0 | 米 | 1000 |
| 5 | 超五类双绞线 | RVS4*2*0.5 | 箱 | 5 |
| 6 | 光纤 | 知名品牌 | 米 | 600 |
| 7 | 光纤 终端盒 |  | 个 | 6 |
| 8 | 光纤配件 | 跳线、尾纤、法兰、光纤熔接 | 批 | 1 |
| 9 | 穿线管 |  | 米 | 2000 |
| 10 | 摄像机 立杆 |  | 个 | 3 |
| 11 | 辅材 |  | 批 | 1 |
| 备注：负责整套设备的集成、安装、调试，工程所需线材及配件，数量自行核算，投标商中标后不得以任何理由变更合同金额。 |

附件1：新体育场监控系统要求

一、对投标人资格要求：

1）凡在中华人民共和国境内注册的合法的法人或其他组织、且有承担本项目的能力以及符合下述条件的供应商（制造商、代理商）均为合格的投标人；

2）投标人须具有省级公安部门核准发放的安全技术防范工程资质；

3）本项目不接受联合体投标；

4）所投产品必须为三年以上安防十大品牌，并且在河南有办事处（或分公司）；

5）所投产品附产品检验报告及厂家售后服务承诺。

二、功能要求

该系统可实现同时16路回放，网络硬盘录像机可同时接入32路1080P视频。

三、售后服务

1.	原厂保修：全国建有庞大的售后服务网络，须提供原厂保修承诺，并

且原厂家在本地设有专业的售后服务点，须提供售后服务点的详细地址，专职售后人员联系电话。

2.	提供应用服务：提供免费安装和培训，并且为推动产品在学校的应用

提供技术支持和服务。有专人负责产品在学校的应用。

- 服务承诺：安全系统设备1年内免费保修，系统软件提供免费升级。

售后服务2小时内响应、24小时内解决问题。

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2013]4号

| 序号 | 名 称 | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

# E-mail：

第四部分     产品技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2013]4号

| 序号 | 设备名称 | 所投产品技术参数及性能 | 与招标文件响应度 |
| --- | --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

# E-mail：

河南理工大学仪器设备招标采购投标单位意见反馈表

各投标单位代表:

您们好!为了进一步提高效率,规范招投标工作,更好地为学校教学科研

和投标单位提供优质服务。希望您在投标结束后，填写此表，多提宝贵意见。该意见表可通过发传真0391-3987088或电子邮件Email:gzchu@hpu.edu.cn等方式提交。

河南理工大学国资处

| 采购文件名称： | 采购编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 满意 | 比较满意 | 不满意 |
| 1 | 招标过程的公开、公正性 |  |  |  |
| 2 | 工作人员的服务态度 |  |  |  |
| 3 | 评委、专家解答的合理性 |  |  |  |
| 4 | 中标单位的信誉度 |  |  |  |
| 5 | 对所选产品的公正评价 |  |  |  |
| 6 | 对评标结果的满意度 |  |  |  |
| 7 | 对采购方式是否满意 |  |  |  |
| 8 | 职业道德方面 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |

说明:请在你认为合适的栏内打 “√”

填写日期: