河南理工大学

公开竞争性采购

服务器及仿真器、示波器等设备

说明书

采购编号：HPU采[2013]1号

河南理工大学

2013年元月10日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理

工大学服务器及仿真器、示波器等设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章)。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件<原件备查>）。

3.填写设备报价单（投标方案不得多于两套），并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）（格式见第三部分）。

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介。

8.上述1-2项单独装入文件袋供资质验证用。3-7项装订成册，一式十份（正本一份，副本九份）装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

9.在采购会议开始前以现金或自带汇票形式向采购方提供履约保证金: C包伍仟元，其余包贰仟元人民币（河南理工大学开户行：农行焦作民主中路支行，帐号：301101040001846），没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。投标文件中应制作产品参数响应度表格，若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则视为虚假投标。凡虚假投标者或经查证串标者履约保证金不予退还，并且因此所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：安装调试验收合格后，十五个工作日内支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起设备正常使用365天后支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加投标厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、纪检、监察、审计、财务等方面的专家和领导，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行最佳性价比比较，同时对招标过程进行监督，最终确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布评标结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2013年元月15日（星期二）上午11：00之前在河南理工大学1#综合楼406室登记报名，同时交纳报名费（不退）：C包伍佰元，其余包贰佰元人民币。采购文件从河南理工大学网站招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088 浮老师  李老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：//gzc.hpu.edu.cn(信息公告)

十一、采购会议时间：2013年元月17日（星期四）上午8：30

十二、会议地点：河南理工大学二号综合楼210室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

（详细清单含配套附件等）

A包：                                            采购编号：HPU采[2013]1号

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 超五类非屏蔽双绞线 | 6 | 箱 |
| 2 | 水晶头 | RJ45水晶头 | 6 | 盒 |
| 3 | 多功能插座 | 子弹头6插口2.3米线长 | 100 | 个 |
| 4 | 多功能插座 | 子弹头6插口5米线长 | 30 | 个 |
| 5 | 光纤 | 4芯多模 | 200 | 米 |
| 6 | 光端盒 | 4口 | 2 | 个 |
| 7 | 交换机 光纤模块 | 850m多模SFP模块 | 2 | 个 |
| 8 | 光纤跳线 | 3米多模 | 2 | 对 |
| 9 | 光纤尾纤 | 光纤尾纤 | 4 | 对 |
| 10 | 线槽 | 钢制100*100桥架 | 25 | 米 |
| 11 | 光纤熔接费 |  | 1 | 批 |
| 备注：投标商负责光纤、网线的安装调试及所需网络线缆的铺设，投标商中标后不得以任何理由变更合同金额。 |

B包：

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌、型号或主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伟福仿真器 | 参考品牌 SP51高速仿真器 支持MCU：8位 支持电压：2.0V-5.5V 最高仿真频率：50M 仿真存储器：64K 程控时钟：20K-100M 支持计时器功能 调试界面：WAVE&Keil | 1 | 台 |
| 2 | 51单片机下载器 | 1.支持3.3V 和5V单片机系统的供电及下载 2.支持WINXP和WIN7-64位操作系统 3.最高支持波特率115200，支持全系列STC下载，采用USB口供电，使用标准IDC10接口 | 1 | 个 |
| 3 | AVR单片机下载器 | 1.支持USB2.0通信 2.支持WINXP-32位和WIN7-64位操作系统 3.采用USB口供电，供电输出有500MA自恢复保险，支持S51及AVR芯片的烧录，使用标准IDC10接口 | 1 | 个 |
| 4 | 交流电流表 | 参考品牌 伊莱科42L6-75A 1.量程：0-75A 2.准确度等级1.5 | 1 | 个 |
| 5 | 双踪示波器 | 参考品牌 绿洲LM642 垂直工作方式：CH1、CH2、双踪、叠加 频带宽度：DC：0～40MHZ 上升时间：8.75nS 垂直偏转系数：5mV/div～5V/div 扫描偏转系数：0.5s/div～0.2µs/div 触发方式：自动、常态、峰值自动同步、TV同步 精度：±3% 一键式：具有自复位功能，所有档有指示灯，且是高阻态无触点开关。 | 1 | 台 |
| 6 | CSY2000C系列传感器试验台维修配件 | 参考杭州赛特厂家CSY2000C系列传感器试验台的传感器配置，所需配件如下： 1）霍尔测速传感器（2个） 2）光电测速传感器（2个） 3）气泵+单向阀（1台） 4）湿敏传感器（1个） 5）气敏传感器（1个） 6）三源板电机控制卡（1块） 要求所购配件能安装并正常运行在该试验台上。 | 1 | 套 |
| 7 | TPE-KS1型自动控制与随动系统试验台维修配件 | 参考清华科教仪器厂TPE-KS1型自动控制与随动系统试验台的配置，所需配件如下： 1）计算机辅助试验系统模块（1块） 2）数字随动系统接口卡（1块） 要求所购配件能安装并正常运行在该试验台上。 | 1 | 套 |
| 8 | 计算机 | 参考品牌 HP P6-1231CX CPU:AMD 198 内存：2GB 硬盘：500GB 屏幕尺寸：19英寸 屏幕比例：16：9 屏幕分辨率：1366×768 显卡类型：显卡（独立） 显卡容量：512MB 显存类型：DDR3 摄像头：无 无线网卡：无 有线网卡：1000Mbps以太网卡 含读卡器、键盘、鼠标及普通操作系统 | 5 | 台 |

C包

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 （知名品牌） | *1.规格：标准1U机架服务器 *2.处理器：≥1颗E5-2407(2.20G)/10M/4C处理器 3.芯片组：不低于Intel C602芯片组 *4.内存：≥8GB内存，可支持384GB ECC DDR3 1600MHz内存 *5.硬盘：≥2块500G企业级硬盘，支持不少于6块SATA/SAS/SSD硬盘,可支持2.5寸/3.5寸热插拔硬盘, *6.电源：≥2个500W高效电源； *7.I/O扩展槽：不少于1个PCI-E3.0x16插槽 *8.I/O端口：前后置USB和VGA 接口 *9.网卡：不少于2个千兆网卡，可扩展支持不少于4个网卡，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能； 电源：单电源，支持金牌电源 *10.管理功能：支持IPMI2.0标准,支持KVM over IP和虚拟媒体功能 *11.软件功能：服务器管理软件，实现跨平台、跨网段的集中管理，远程监控运行状态，进行资产管理，简体中文界面，提供原厂管理软件著作权登记证书；备份还原软件：提供简体中文版备份还原软件； 12.其他：同品牌20寸宽屏显示器、键盘、鼠标 | 6 | 台 |

D包

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌、型号或主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水器 | 史密斯储水式 50L 含安装及安装材料费 | 3 | 台 |

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2013]1号

| 序号 | 名 称 | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

# E-mail：

第四部分     产品技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2013]1号

| 序号 | 设备名称 | 所投产品技术参数及性能 | 与招标文件响应度 |
| --- | --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

# E-mail：

河南理工大学仪器设备招标采购投标单位意见反馈表

各投标单位代表:

您们好!为了进一步提高效率,规范招投标工作,更好地为学校教学科研

和投标单位提供优质服务。希望您在投标结束后，填写此表，多提宝贵意见。该意见表可通过发传真0391-3987088或电子邮件Email:gzchu@hpu.edu.cn等方式提交。

河南理工大学国资处

| 采购文件名称： | 采购编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 满意 | 比较满意 | 不满意 |
| 1 | 招标过程的公开、公正性 |  |  |  |
| 2 | 工作人员的服务态度 |  |  |  |
| 3 | 评委、专家解答的合理性 |  |  |  |
| 4 | 中标单位的信誉度 |  |  |  |
| 5 | 对所选产品的公正评价 |  |  |  |
| 6 | 对评标结果的满意度 |  |  |  |
| 7 | 对采购方式是否满意 |  |  |  |
| 8 | 职业道德方面 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |

说明:请在你认为合适的栏内打 “√”

填写日期: