校医院口腔科医疗设备采购公告

河南理工大学拟购买校医院口腔科医疗设备一批，详细内容如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力蒸汽灭菌器 | 1.具备三次脉动式预真空及真空干燥技术，适用于 各类包装好、无包装的、实心的、中空的、中空多孔及功能有管路的器械消毒灭菌；确保高效去除器械（如高速牙钻机）内部空气。 2.灭菌室内部温度准确性和均匀度高，烘干效果 好，不损坏器械。 3.故障能自动诊断，超温、超压自动保护，确保灭 菌和消毒的可靠性。 4.灭菌室容积≥23L，真空达到0.80BAR 5.电源额定值：功率≥2300W 220+20V 50HZ 6.灭菌温度、压力： 121℃/(0.9～1.3)BAR(标准大 气压) 134℃/(2.0～2.3)BAR(标准大气压) | 1台 |
| 2 | 立式牙科 X射线机 | 1.微焦点，低辐射，可遥控 2.数字化触摸按键，微电脑智能操作 3.明室冲洗，快捷成像 4.气动可升降座椅 5.体积小可移动 6.电源电压：AC220V+10% 50HZ 总过滤2.5MOL/L 管电压70KV曝光时间0.2～4秒 管电流80MA 0.5MA 焦点尺寸0.8mm 泄漏辐射一米外小于0.002ML/N | 1台 |
| 3 | 超声雾化治疗机 | 1.单头 具有超声功能(超低音) 2.电源电压 220±20v 50HZ±1HZ 3.消耗功率 40～50VA 4.超声频率 1.7MHZ±0.7MHZ 5.雾化量>2-4ml/min可调 6.雾粒直径 1～5nm 7.时间控制范围 0-60min连续 8.最大药量 50-80ml 9.水槽装水量 大于250ml 10.工作制连续运行，工作时间不少于4h，自动定时无水自停 | 2台 |

欢迎有供货能力的厂商参与竞标，并传真报价至0391-3987871

有效竞标时间：2009年4月11日-2009年4月21日上午12时

联系人：浮老师  李老师

电话：0391-3987088  3987219

河南理工大学国资处

2009年4月10日