河南理工大学

公开竞争性采购

社会体育专业实验设备

说明书

采购编号：HPU采[2009]12号

河南理工大学

2009年6月8日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理工大学社会体育专业实验设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及仪器设备生产或销售资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力，且为一般纳税人，并能提供17%的增值税专用发票。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章)。投标厂商需携带制造商或其授权总代为响应本次招标出具的正式授权书，提供总代理授权书的同时必须提供制造商对总代理的授权证明，授权证明可提供复印件（原件备查）。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件<原件备查>）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）。（格式见第三部分）

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介及近两年签订的同类产品合同复印件（提供原件备查）。

8.产品介绍资料（带彩页及详细配套附件清单）。

9.上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份（正本一份，副本九份）装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或自带汇票形式向采购方提供伍仟元人民币履约保证金（河南理工大学开户行：农行焦作民主中路支行，帐号：301101040001846，没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。投标文件中应制作产品参数响应度表格，若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则视为虚假投标，履约保证金不予退还，并且因此所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：合同生效且货物交付验收合格后25个工作日内，由采购方指定的设备租赁公司支付全额货款的70%，其余30%作为售后服务保证金，自首次付款一年后的10个工作日内，且中标人取得采购方出具的付款通知书后由设备租赁公司支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布评标结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2009年6月17日（星期三）上午8：00时在河南理工大学综合楼406室报名，并交纳报名费500元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088 浮老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：// 222.22.120.122(招标公告)

十一、采购会议时间：2009年6月17日（星期三）上午8：30时

十二、会议地点：河南理工大学图书馆会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

（详细清单含配套附件等）

A包                                                 采购编号：HPU采[2009]12号

| 项目编号 | 仪器设备 名称 | 主要技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 有氧功率 自行车 | 1.用于有氧能力测试，最大摄氧量测定。 2.采用权威准确的机械阻力原理作为阻力和校准方式。 3.配有专用分析软件，可通过微控制器或软件连接进行有氧 能力测评（最大摄氧量测定）。 4.内置有氧测试程序有：Astrand、 YMCA、WHO、Naughton， 也可自定义测试或训练程序。 5.所有测试数据可自动存储、比较、分析。 6.可以以恒功率、恒力矩、恒心率的方式进行测试及训练。 7.显示与分析：每一秒钟的心率、转速、功率等指标以及最 大摄氧量的相对值和绝对值，并对结果进行评价和分级。 8.结果比较：纵向比较和横向比较。 9.规格：长1150mm、宽530mm、高760-1135mm、重56kg。 10.配置：软件，主机，工具，说明书，心率带，微控制器， 校准重锤各一个 | 1套 |

B包

| 项目编号 | 仪器设备 名称 | 主要技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-1 | 多功能 前庭转椅 | 1.旋转方向:水平旋转（顺时针或逆时针） 2.转椅与摇柄双速：1：3 3.旋转方式：手控 4.急停：0.3秒角度<45 5.引流环接触噪声：<10uv 6.引流环：4环 7.接触电板：4对 8.外型参考尺寸：1700×9000×1400 9.可记录旋转过动时的眼电图、脑电图、心电图等生理指标。 | 1套 |
| B-2 | 血乳酸 分析仪 | 1.便携式设计，机身防水，样品测试可在体育馆、田径场或 游泳池旁等任何场地随时进行。 2.酶层固定于薄膜之间，不会随样品测定而消耗，测试成本 低于其他酶法；酶膜寿命不会受样品数量影响，样品量越大， 节省越多。 3.微处理器控制，选择式菜单软件引导每一个操作步骤，简 易便捷。 4.备有自动校正功能，仪器在每样品测定后自动与一标准参 考液核对一次，以校准测试间出现任何轻微的漂移，确保每 个结果的准确性。 5.仪器备有手动校正功能，操作员可选择省略参考液核对程 序，以缩短工作时间并降低试剂的消耗量。 6.测试范围高达30毫摩尔，能直接测试绝大部分的样品而无 需稀释。 7.可测量全血，样品于采集后可直接注入仪器进行测试，省 却各样品处理的繁琐程序。低样品量，仅需25微升；血样可 从耳珠或指头采集，无需作静脉穿刺。 8.配有记忆系统，可存储多达150个样品数据，包括测试结 果、样品编号、测试日期及时间，免除抄写时可能出现的人 为错误。样品结果长期保存，不会因关闭电源而消失。 9.附有RS232接口，测试报告可直接输送到电脑作存储及进 一步的分析和报告。 10.另配有红外线打印机选件，提供测定结果及诊断数据，免 除抄写之误。 11.备有完整的诊断功能，便于掌握仪器各部件的操作情况； 仪器的维护及检修工作变得非常轻松简单。 12.使用铅酸凝胶蓄电池，充电一次可提供不少于8小时的工 作时间。充电器内备有保护电路，防止电池因过充电而耗损。 | 1套 |
| B-3 | 人体针灸模型（男) | 规格：170cm 材质:玻璃钢 | 2套 |
| B-4 | 人体针灸模型（女） | 规格：165cm 材质:玻璃钢 | 2套 |
| B-5 | 针灸穴位 挂图 | 普通纸质，附有防水膜，彩色，显示人体前、侧、后部位穴位，并附有图例。图中人体身高为普通人体身高2/3。 | 3套 |
| B-6 | 电动十四 针灸模型 | 规格：高850mm,示361个穴位及十四经脉起止经过 | 1套 |
| B-7 | 经络 穴位挂图 | 普通纸质，附有防水膜，彩色，显示人体前、侧、后部位穴位，并附有图例。图中人体身高为普通人体身高2/3。 | 3套 |
| B-8 | 标准针灸 穴位模型 | 高170CM,采用国际标准、示十四经脉行经、经穴及经外腧穴 | 1套 |
| B-9 | 大针灸器械包（华佗牌） | 包括180种不同型号针灸针 | 3套 |
| B-10 | 小针灸器械包（华佗牌） | 针灸针：￠0.25×7.5mm：10支；￠0.30×13mm：3支； ￠0.30×25mm：3支；￠0.30×40mm：3支；￠0.30×50mm：3支；￠0.30×75mm：3支；￠0.35×13mm：3支；￠0.35×25mm：3支；￠0.35×40mm：3支;￠0.35×50mm：3支； ￠0.35×75mm：3支； 元利针：￠0.80×40mm:1支 三棱针：￠2.60×65mm:1支；￠1.60×65mm：1支 揿 针：￠0.25×2mm：10支；痧 刀：￠2.3×70mm，1把 持针镊:100mm，1把 | 6套 |
| B-11 | 刮痧板 | 羊角或犀牛角制作 | 10套 |
| B-12 | 玻璃火罐 | 大-小5种型号整套 | 10套 |
| B-13 | 全套形态 测量尺 | 包括：长马丁尺、中马丁尺、短马丁尺、掌宽尺、直角规、围度尺和足长测量尺 | 6套 |
| B-14 | 身高计 测试仪 | 量程：120cm-210cm；分度值：0.1cm；误差：±0.2cm； 重复性：±0.2cm；显示：LED；电源电压：220V 采用指示灯操作程序，IC卡记录测试结果。 各项体质测试仪器与计算机无需在线连接。 以指示灯指示，人、机对话方式指导受试者进行操作和测试。 应用IC卡技术将受试者各项体质测试数据自动记录在IC卡中。通过软件处理，根据受试者各项体质测试数据，按《学生体质健康标准》对受试者的体质进行分析评价、并由打印机开出运动处方。 | 2套 |
| B-15 | 体重计 测试仪 | 里程：5kg-160kg；分度值：0.1kg； 误差：≤100kg±0.1kg >100kg±0.2kg 重复性：1%F.S；显示：LED；电源电压：220V 采用指示灯操作程序，IC卡记录测试结果。 各项体质测试仪器与计算机无需在线连接。 以指示灯指示，人、机对话方式指导受试者进行操作和测试。 应用IC卡技术将受试者各项体质测试数据自动记录在IC卡中。通过软件处理，根据受试者各项体质测试数据，按《学生体质健康标准》对受试者的体质进行分析评价、并由打印机开出运动处方。 | 2套 |
| B-16 | 握力计 测试仪 | 里程：99.9kg；分度值：0.1kg；误差：1%F.S；重复性：1%F.S；显示：LED；电源电压：220V 各项体质测试仪器与计算机无需在线连接。 以指示灯指示，人、机对话方式指导受试者进行操作和测试。 应用IC卡技术将受试者各项体质测试数据自动记录在IC卡中。通过软件处理，根据受试者各项体质测试数据，按《学生体质健康标准》对受试者的体质进行分析评价、并由打印机开出运动处方。 | 2套 |
| B-17 | 肺活量计 测试仪 | 里程：0-10000ml；分度值：5ml；误差：±1次；重复性：±1次；显示：LED；电源电压：220V各项体质测试仪器与计算机无需在线连接。以指示灯指示，人、机对话方式指导受试者进行操作和测试。应用IC卡技术将受试者各项体质测试数据自动记录在IC卡中。通过软件处理，根据受试者各项体质测试数据，按《学生体质健康标准》对受试者的体质进行分析评价、并由打印机开出运动处方。 | 2套 |
| B-18 | 坐位体前屈测试仪 | 里程：≤-20cm-≥+40cm；分度值：0.1cm；误差：±0.1cm；重复性：±0.1cm；显示：LED；电源电压：220V以指示灯指示，人、机对话方式指导受试者进行操作和测试。应用IC卡技术将受试者各项体质测试数据自动记录在IC卡中。通过软件处理，根据受试者各项体质测试数据，按《学生体质健康标准》对受试者的体质进行分析评价、并由打印机开出运动处方。 | 2套 |
| B-19 | 电子 肺活量计 | 1.测量范围：5～10000ml； 2.分度值：5ml； 3.示值误差：±2%； 4.环境温度:0～40℃<90%RH； 5.电源：9v叠式电池，有电池电压欠压指示。 6.按键：开关/清零 功能键（可定时开关机） | 2套 |
| B-20 | 电子摸高器 | 触摸范围：1-120cm适合体育专业使用 精度：1 cm ； 电源：外接220V或内置9V电池 | 1套 |
| B-21 | 节拍器 （内置电源） | 可手动调节频率；声量可手调节 | 2套 |
| B-22 | 关节测量尺 | 测量肘，手反应等关节活动范围及脊柱弯曲程度。 | 5套 |
| B-23 | 多功能关节活动测量尺 | 能够测评定各关节活动度。 | 5套 |
| B-24 | 肩、肘、髋、膝等关节切面标本 | 真人标本，经过处理，关节内的结构能够看到。 | 1套 |

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2009]12号

| 项目编号 | 名 称 | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     产品技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2009]12号

| 项目编号 | 设备名称 | 所投产品技术参数及性能 | 与招标文件响应度 |
| --- | --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：

河南理工大学仪器设备招标采购投标单位意见反馈表

各投标单位代表:

您们好!为了进一步提高效率,规范招投标工作,更好地为学校教学科研

和投标单位提供优质服务。希望您在投标结束后，填写此表，多提宝贵意见。该意见表可通过发传真0391-3987871或电子邮件Email:gzchu@hpu.edu.cn等方式提交。

河南理工大学国资处

| 采购文件名称： | 采购编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 满意 | 比较满意 | 不满意 |
| 1 | 招标过程的公开、公正性 |  |  |  |
| 2 | 工作人员的服务态度 |  |  |  |
| 3 | 评委、专家解答的合理性 |  |  |  |
| 4 | 中标单位的信誉度 |  |  |  |
| 5 | 对所选产品的公共评价 |  |  |  |
| 6 | 对评标结果的满意度 |  |  |  |
| 7 | 对采购方式是否满意 |  |  |  |
| 8 | 职业道德方面 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |

说明:请在你认为合适的栏内打 “√”

填写日期: