河南理工大学

公开竞争性采购

网络协议分析实验室设备和通信工程实验中心设备

说明书

采购编号：HPU采[2010]29号

河南理工大学

2010年12月27日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理

工大学网络协议分析实验室设备和通信工程实验中心设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及仪器设备生产或销售资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力，并能提供17%的增值税专用发票。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章)。投标厂商需携带制造商或其授权总代为响应本次招标出具的正式授权书（原件），提供总代理授权书的同时必须提供制造商对总代理的授权证明，授权证明可提供复印件（原件备查）。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件<原件备查>）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费），若所投产品为进口设备，则报免海关税后美元价和人民币价（含代理费、运输费等一切费用，采购方只负责提供免税证件和相关证明材料）（格式见第三部分）。

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介及近两年签订的同类产品合同复印件（提供原件备查）。

8.产品介绍资料（带彩页及详细配套附件清单）。

9.上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份（正本一份，副本九份）装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或自带汇票形式向采购方提供履约保证金：贰万元人民币（河南理工大学开户行：农行焦作民主中路支行，帐号：301101040001846，没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。投标文件中应制作产品参数响应度表格，若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则视为虚假投标，履约保证金不予退还，并且因此所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：合同生效且货物交付验收合格后25个工作日内，由采购方指定的设备租赁公司支付全额货款的70%，其余30%作为售后服务保证金，自首次付款一年后的10个工作日内，且中标人取得采购方出具的付款通知书后由设备租赁公司支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布评标结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2011年元月13日（星期四）上午8：00时在河南理工大学综合楼406室，并交纳报名费1000元，采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088 浮老师  李老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：//gzc.hpu.edu.cn(信息公告)

十一、采购会议时间：2011年元月13日（星期四）上午8：30时

十二、会议地点：河南理工大学二号综合楼207室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

（详细清单含配套附件等）

A包：                                             采购编号：HPU采[2010]29号

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPV6路由 交换机 | 24 个以太网10/100Base-Tx 端口,扩展插槽2个，支持2 个小型SFP 千兆位以太网端口 | 6 | 台 |
| 2 | 路由器 | 2801 w/AC PWR,2FE,4slots(2HWIC),2PVDM,2AIM,IP BASE,64F/128D | 6 | 台 |
| 3 | 二层交换机 | 24 个10/100 端口 | 6 | 台 |
| 4 | 防火墙 | ASA 5505 Appliance with SW, 50 Users, 8 ports, DES | 6 | 台 |
| 5 | 入侵检测 设备 | ASA 5510 Appliance with AIP-SSM-10, SW, 5FE, DES | 2 | 台 |
| 6 | 串口控制 设备 | 提供16个RS232串口 | 1 | 台 |
| 7 | 线缆 | DTE线缆 | 6 | 根 |
| 8 | 线缆 | DCE线缆 | 6 | 根 |
| 9 | 模拟调制 解调器 | one-port Analog Modem Interface card | 2 | 台 |
| 10 | 2端口同步/异步串行接口卡 | 2-Port Async/Sync Serial WAN Interface Card | 12 | 台 |
| 11 | IP-PBX主机含模块 | 2801w/ PVDM2-32,AIM-CUE,10 CME/CUE/Ph lic,SP Serv,128F/256D Two-port Voice Interface Card – FXS and FXO (Universal) | 1 | 台 |
| 12 | IP电话 及配件 | Cisco IP Phone 7906G | 6 | 台 |
| 13 | 二层交换机 | 20 个10/100 端口＋4 个带 PoE 的10/100 端口，＋2 个10/100/1000BASE-T 或SFP 端口 | 1 | 台 |
| 14 | 无线AP | 802.11a, .11g AP, Int Radios, Ants, China Cnfg | 4 | 台 |
| 15 | 无线AP配件 | Power Injector for 1100, 1200 Series(AIR-PWRINJ3) | 4 | 台 |
| 16 | 无线网桥 | Aironet 1310 Outdoor AP/Br w/ Integrated Antenna, FCC Config | 2 | 台 |
| 17 | 无线控制器 | Wireless LAN Solution EE 2.13; Includes the HW and SW | 1 | 台 |
| 18 | 无线网卡 | 54M | 2 | 台 |
| 19 | 无线网络 测试仪 | 彩色lcd、手持式专业 802.11 a/b/g/n、查看信道使用率, 快速确定流量和干扰.具有侦听和 DHCP 请求响应测试、快速识别并定位经过授权的无线接入点或恶意的无线接入点 | 1 | 台 |
| 20 | 线号打印机 | 热转印，支持各种线型、支持中文 | 1 | 台 |
| 21 | 协议分析仪 | 网络综合协议分析仪，分布式分析仪集成了RMON2, SNMP设备的分析,协议分析和交换工作组以及VLANs的分析,网络信息,具有广域网透视选件和 VLAN 透视选件 | 1 | 台 |
| 22 | 网络分析仪 | 千兆网络分析，集成数据包捕获、协议分析、流量生成、网络问题检测、设备查找、网络性能测试、电缆测试和IPv4/IPv6支持等多种功能，手持式、彩色屏，具备多种网络测试和故障诊断，锂电池。 | 1 | 台 |
| 23 | 机柜 | 1.6米网络机柜 | 4 | 台 |
| 24 | 协议分析 软件 | 支持IPV4、IPV6协议，支持HTTP、SMTP、TELNET、FTP、POP3、IMAP等协议，具有协议分析、过滤分析功能，64用户以上，支持10M/100M/1000M以太网，内部主机通讯分析，广播/组播流量分析，高级应用分析和IM分析 投标时，带系统详细说明书、进行软件演示。 | 1 | 套 |
| 25 | 计算机 | AMD 速龙四核 620或intel i3以上/2GB DDRIII/SATA 500GB以上/19" 液晶/ATI HD 4670或GF120以上/集成网络、音频/防水键盘/光电鼠标/增霸卡/前USB及音频口/机箱键盘鼠标锁 | 32 | 台 |
| 26 | 投影机 | 分辨率≥1024*768/亮度≥3000流明/含幕布、支架、视频共享器/支持互动书写/DLP短焦 | 1 | 台 |
| 27 | 网线等 | 支持千兆，6类以上名牌，电源线及插座、RJ45 | 1 | 箱 |
| 28 | 电脑桌椅 | 6人网络实验台、带条纹高分子面板，按要求定做、钢木靠背椅，钢管腿直径40mm 提供范例参考，六角形或一字型、矩形等均可 | 6 | 套 |
| 备注：与原有3台cisco路由器和交换机组成完整实验系统，如表中所列系统不完整，可以添加设备或设备配套软件，保证系统功能完整，能完成CCNA、CCNP的实验。 |

# B包

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSP/ARM嵌入式综合开发系统（配置S3C2410、5509） | 1.技术参数 *1.1系统采用DSP+ARM双处理器结构，DSP CPU配置 DSP5509、DSP2812、DSP6727、DSP6713、DSP6416；ARM C 配置S3c2410、OMAP3530、DM355；并与实验底箱开设相对 应实验项目； *1.2 系统DSP、ARM CPU都采用标准的总线结构，便于二次 开发，独立电源供电单元，可单独5V电源供电，使用灵活。 *1.3 DSP核可更换：TMS320VC5402、TMS320VC5416、 TMS320LF2407、TMS320F2812、TMS320VC5509、TMS320VC 6713、TMS320VC 6416、TMS320VC 6720/26、TMS320VC 6727，TMS320VC5509（标配）； *1.4 处理器可灵活更换，方便升级：ARM核可更换：ARM9(S3C2410)，视频ARM (TI 公司 DM355)、ARM10(Intel公司 PXA270)、cortex-A8(0MAP3530)，S3C2410（标配）； 1.5 液晶显示单元：8寸TFT真彩液晶，带触摸屏； *1.6系统具有2组专用扩展总线（16位扩展总线单元，32位 扩展总线单元）并对用户完全开放，具有扩展功能性模块，可 基于扩展总线开发各种应用 性模块； 1.7通信类：蓝牙通信模块、光纤通信模块、红外通信模块、 GPRS通信模块、无线通信模块、zigbee、WIFI、GSM通信模 块等 1.8控制类：微型打印机模块、步进电机控制模块、直流调速 电机控制模块、IC卡控制模块、加密射频卡控制模块、PWM 控制模块等 1.9传感器类：人体红外传感器、数字温度传感器、湿度传感 器、压力传感器、超声波传感器、光电传感器等 1.10人机界面类：点阵显示模块、液晶显示模块、键盘控制模块等 1.11信号变松隔离类：增益放大模块、继电器控制模块等 1.12 DSP主处理器：TMS320VC5509，16Bit的数据总线，工 作频率最高200MHz，内部存储器：128Kx16BitSRAM和 32Kx16Bit的ROM，16Bit扩展总线EMIF接口，外部扩展： 4x1Mx16BitSDRAM，64Mx8BitNANDFLash，双通道10Bit /21.5KHz A/D接口，在线可编程大容量CPLD，标准14针 JTAG调试接口。可与Techv总线板卡级连。单独5V电源供 电，12个控制按键，一组液晶控制输出接口。 *1.13 ARM主处理器： S3C2410是 200 MIPS ARM920T 内核, 标准的RS232接口,连接所有信号线，外部存储器扩展： 64MB, SDRAM、32MB的NANDFlash，10/100M自适应以太网接 口,USB接口（Host或peripheral）两种模式，实时时钟 （RTC）单元,扩展总线接口，可进行应用背板扩展，复位电 路,电源、运行状态指示灯，直流5V单电源供电，含电源转换 电路，可与Techv总线板卡级连，软件支持Linux、WinCE操 作系统，标准20针JTAG调试接口。 *1.14 DSP实验项目：常规实验：常用指令实验、数据存储实验、I/O实验、定时器实验、中断实验、语音处理实验、UART通信实验、键盘接口及七段数码管显示实验、数字图象处理实验、二维图形生成实验； 算法实验：傅立叶变换（FFT）算法实验、有限冲击响应滤波器（FIR）算法实验、无限冲击响应滤波器（IIR）算法实验、卷积（Convolve）算法实验、离散余弦变换(DCT)算法、相关(Correlation)算法、µ_LAW算法(选配)、语音编码/解码（G711编码/解码器）、DTMF(双音频)信号的产生与检测) *1.15 DSP实训：8253定时器及并行I/O设计、8255并行 I/O 设计、加密射频卡读写（校园一卡通）设计、ZigBee无线通 信设计、WIFI无线局域网通信设计、微型打印机心电图打印 设计、AUDIO语音录放公交车报站设计、指纹识别考勤机设 计、超声测距、光电传感器高速路避障设计、红外传感器红外 报警设计、热电偶、半导体温度传感器微波炉设计、热敏电阻、 温度开关、数字温度传感器智能环境监测设计、温度控制设计、 GSM/GPRS通信设计、GPS卫星定位系统设计、bluetooth蓝 牙通信设计、BMDM电话 MODEM设计、CAN分布式报警系统设 计、位并行AD/DA(7852/5613)信号处理设计、8位并行AD/DA 信号处理设计 *ARM控制DSP实验项目：简单数据传送实验、ARM控制DSP实验、数字示波器实验、频谱仪实验、图片显示实验 *ARM实训：8253定时器及并行I/O设计、8255并行 I/O设计、加密射频卡读写（校园一卡通）设计、ZigBee无线通信设计、WIFI无线局域网通信设计、微型打印机心电图打印设计、AUDIO语音录放公交车报站设计、指纹识别考勤机设计、超声测距、光电传感器高速路避障设计、红外传感器红外报警设计、热电偶、半导体温度传感器微波炉设计、热敏电阻、温度开关、数字温度传感器智能环境监测设计、温度控制设计、GSM/GPRS通信设计、GPS卫星定位系统设计、bluetooth蓝牙通信设计、BMDM电话 MODEM设计、CAN分布式报警系统设计、位并行AD/DA(7852/5613)信号处理设计、8位并行AD/DA信号处理设计 *1.16 ARM实验项目：基于ADS开发环境系统资源的实验 ARM ADS 1.2 开发环境创建与简要介绍；基于ARM的汇编语言程序设计；基于ARM的C语言程序设计；基于ARM的硬件Boot程序设计；ARM的I/O接口实验； ARM的中断(外部)实验；ARM的DMA中断实验；ARM的UART实验；ARM的A/D接口实验；模拟输入输出接口实验；键盘接口和七段数码管的控制实验；LCD的显示实验；触摸屏实验；音频录放实验；USB设备收发数据实验；SD卡检测实验； PS/2键盘鼠标实验 基于uCOSII操作系统的ARM9系统实验 uCOSII的内核在ARM处理器上的移植实验；基于uCOSII的串口驱动的应用实验； 基于uCOSII的LCD驱动的应用实验；基于uCOSII的键盘驱动的应用实验；基于uCOSII的小型GUI的应用程序编写实验 基于linux操作系统的ARM9系统实验 linux实验环境的创建；Bootloader引导程序；linux的移植、内核、文件系统的生成与下载； linux驱动程序的编写；linux应用程序的编写；基于linux的键盘驱动的编写； 基于linux的LCD驱动的编写；基于linux的键盘应用程序编写；基于linux的基本绘图应用程序的编写；基于linux的跑马灯应用程序的编写；基于linux的实验箱上网的实验；USB播放MP3实验 基于linux操作系统的OMAP3530系统实验 Linux的实验环境的搭建；BootLoader引导程序；linux的移植、内核、文件系统的生成与下载；linux驱动程序的编写；linux应用程序的编写；基于linux的键盘驱动程序的编写；基于linux的基本绘图应用程序的编写；基于linux的键盘应用程序的编写；基于linux的跑马灯应用程序的编写 ；USB播放mp3的实验；MMC/SD卡实验；TV OUT实验 *基于omap3530的Android 操作系统实验 第一章Bootload编译 1.1x-load编译 1.2u-boot编译 第二章Linux内核配置编译 2.1Touchscreen驱动配置 2.2KeyBoard驱动配置 2.3Audio驱动配置 2.4MMC/SD驱动配置 2.5NandFlash驱动配置 2.6LCD驱动配置 第三章Android开发环境建立 3.1基本环境的建立 3.2Java环境建立 3.3Android源码包的建立 第四章Android 的编译模拟文件系统制作 4.1Android 源码包的编译 4.2在模拟器中运行编译出的的Android镜像 4.3Android根文件系统的制作 第五章Andriod 系统烧写 5.1Bootload烧写 5.2kernel 烧写 5.3Android 文件系统烧写 第六章Eclipse的安装和使用 6.1Eclipse的安装 6.2Eclipse的设置 6.3使用Eclipse开发Android应用程序 基于linux操作系统的DM355系统实验 Uboot的移植实验、Uboot的编译实验、Uboot 命令介绍实验、Uboot的固化实验、LINUX操作系统的移植和驱动及应用程序的编写（LINUX操作系统的移植、LINUX内核和文件系统的下载及固化、LINUX驱动程序的编写、LINUX应用程序的编写）、DM355 接口程序编写实验（模拟输入输出接口驱动程序编写、7279键盘驱动程序编写、LCD应用程序的编写、触摸屏实验、SD卡驱动程序编写、usb驱动程序编写、网络服务器实验）、DM355视频、音频处理程序的编写实验、视频采集与播放实验、MEPG4视频编码实验、MEPG4视频解码实验、MEPG4视频编解码实验、G711格式声音文件编码实验、G711格式声音文件解码实验、JPEG图像编码实验、JPEG图像解码实验、应用系统设计实验（U盘视频采集系统实验、网络视频采集系统实验、MP3播放器实验、MP4播放器实验、数码相机系统实验） | 18 | 台 |
| 2 | 并行定时器，I/O 扩展模块 | 1.对用户全开放的IO扩展功能接口 2.采用标准扩展总线设计，配合DSP/ARM二合一实验系统使 用，提供样例程序。 | 9 | 套 |
| 3 | 并行扩展模块 | 并行扩展模块，采用标准的16位扩展总线接口，配合 DSP/ARM二合一实验系统使用，在TMS320VC5402、TMS320VC5416、TMS320LF2407、TMS320F2812、TMS320VC5509、S3c2410、OMAP3530、DM355都可以通用。 | 9 | 套 |
| 4 | 8位并行 AD/DA | 1.8位并行AD/DA，AD采用AD0809芯片，DA采用DA0832芯片 2.主要功能：将采集的模拟信号转变成数字信号，通过DSP 运算后把数字信号转换成模拟信号递交给功能部件，主要配合 其他功能性模块完成信号转换功能 3.采用标准的16位扩展总线接口，自带电源管理芯片，可单 独使用。 | 9 | 套 |
| 5 | 12位并行AD/DA(7852/5613) | 1.12位并行AD/DA，AD采用AD7852芯片，DA采用DA5613芯片 2.主要功能：将采集的模拟信号转变成数字信号，通过DSP 运算后把数字信号转换成模拟信号递交给功能部件，主要配合 其他功能性模块完成信号转换功能 3.在ARM和DSP CPU上都可以通用。 | 9 | 套 |
| 6 | 通信综合模块 | 1.功能包括：16×16点LED，1路232，1路485，1组无线收发模块 2.采用标准的16位扩展总线接口，配合DSP/ARM二合一实 验系统使用，在TMS320VC5402、TMS320VC5416、 TMS320LF2407、TMS320F2812、TMS320VC5509、S3c2410、OMAP3530、DM355 CPU板都有相对应的样例程序，并提供源程序，模块可独立使用和用于电子竞赛。 | 9 | 套 |
| 7 | CAN 模块 | 1.采用Philips公司的SJA1000芯片，适合于用于移动目标和 工业环境中的区域网络控制，全面兼容CAN2.0B协议，同时 支持11位和29位标识码，位速率可达1Mbits/S，有两种工 作模式，分别为BasicCAN模式和PeliCAN模式。 2.主要功能：通过DSP算法控制CAN总线通信，完成CAN总线分布式报警系统等设计 3.实验例程：基于ARM控制CAN总线实验及开发，基于DSP 控制CAN总线实验及开发。 | 9 | 套 |
| 8 | 电话 MODEM模块 | 1.调制解调芯片采用MC145443，FSK方式，兼容BELL103 协议，通过电话线以300波特率进行全双工半双工通信。由 16C450芯片作为通用异步收发器。 2.主要功能：通过DSP算法控制，完成调制解调等设计 3.采用标准的16位扩展总线接口，配合DSP/ARM二合一实验 系统使用，在TMS320VC5402、TMS320VC5416、 TMS320LF2407、TMS320F2812、TMS320VC5509、S3c2410、 OMAP3530、DM355均有实验例程，也可单独使用。 | 9 | 套 |
| 9 | 蓝牙模块 | 1.主要功能：通过DSP算法控制，完成蓝牙通信设计，二台实验系统通过蓝牙模块完成通信，组建无线通信网络，通讯距离10米。 2.采用标准的16位扩展总线接口，配合DSP/ARM二合一实验 系统使用，在TMS320VC5402/VC5416/LF2407/F2812/VC5509/ S3c2410/OMAP3530/DM355均可开出实验，并提供源程序。 | 9 | 套 |
| 10 | GPS 模块 | 1.采用GSU-38A0 GPS 接收模块，具有12 个接收通道，可 以提供经度、纬度、速度、高度、世界协调时间、频率和GPS 卫星轨道信息。无SA 躁声时，二维差分定位精度在5m以 内； 2.主要功能：通过DSP算法控制，完成GPS卫星定位系统 等设计 3.采用标准的16位扩展总线设计，可以灵活插接，可以 GSM/GPRS模块组成完成手机及导航设计，至少具有在4种 以上不同的处理器上，完成GPS导航设计及开发，提供样例 程序。 | 9 | 套 |
| 11 | GSM/GPRS 模块 | 1.主要功能：通过DSP算法控制，实现GSM移动通信通能，如收发短信、通话等功能。 2.在DSP/ARM不同的CPU板上可以通用，在TMS320VC5402、 TMS320VC5416、TMS320LF2407、TMS320F2812、TMS320VC5509、S3c2410、OMAP3530、DM355均可设计GSM/GPRS相对应的实验项目，有实验例程。 | 9 | 套 |
| 12 | 无线收发模块 | 1.编、解码电路采用SC2262/2272芯片，315M高频进行收发。 2.模块可单独使用，可以用于电子竞赛，也可也ARM/DSP系 统配合开设数据无线收发实验项目。 | 9 | 套 |
| 13 | 加密射频卡 读写模块 | 1.兼容PHILIP芯片，8Kbit容量分16个区，每区均有A/B两套密码 2.采用标准的16位扩展总线接口，配合DSP/ARM二合一实 验系统使用，在TMS320VC5402、TMS320VC5416、TMS320LF2407、 TMS320F2812、TMS320VC5509、S3c2410、OMAP3530、DM355 均有实验例程，也可单独使用。 | 9 | 套 |
| 14 | 温度控制模块 | 1.由温度信号采集电路、模拟温箱加热控制电路两部分组成。 对温度的控制通过双向可控硅BT137控制加热电阻R12的加 热时间来实现。 2.采用标准的16位扩展总线接口，更换DSP/ARM不同的CPU 板都可以在二合一实验系统上通用。 | 9 | 套 |
| 15 | 热敏电阻、温度开关、数字温度传感器模块 | 1.由热敏电阻电路、温度开关电路、DS18B20数字温度传感电 路三部分组成。模块上带有一加热装置，位于模块右側的铁盒 内，加热采用 220V。 2.采用标准的扩展总线插接方式，配合DSP/ARM二合一实验 系统使用并提供源程序，总线完全开放。 | 9 | 套 |
| 16 | 热电偶、半导体温度传感器模块 | 1.由AD590半导体温度传感器电路和K型热电偶传感器电路两部分组成。 2.采用标准的16位扩展总线接口，配合DSP/ARM二合一实 验系统使用，在TMS320VC5402、TMS320VC5416、TMS320LF2407、 TMS320F2812、TMS320VC5509、S3c2410、OMAP3530、DM355 均有实验例程，也可单独使用。 | 9 | 套 |
| 17 | 红外传感器模块 | 1.由红外对管和人体红外传感器两部分组成。 2.采用标准的16位扩展总线接口，配合DSP/ARM二合一实验 系统使用，在TMS320VC5402、TMS320VC5416、TMS320LF2407、 TMS320F2812、TMS320VC5509、S3c2410、OMAP3530、DM355 均有实验例程，也可单独使用。 | 9 | 套 |
| 18 | 超声测距、光电传感器模块 | 1.由超声波传感器模块、红外反射开关模块、光敏电阻传感器 模块三部分组成。超声波传感器谐振频率40KHz 2.采用标准的16位扩展总线接口，配合DSP/ARM二合一实验 系统使用，在TMS320VC5402、TMS320VC5416、TMS320LF2407、 TMS320F2812、TMS320VC5509、S3c2410、OMAP3530、DM355 均有实验例程，也可单独使用。 | 9 | 套 |
| 19 | 设计板模块 | 1.提供自由设计区,对用户全部开放,设计功能性模块 2.采用标准的16位扩展总线接口，配合DSP/ARM二合一实验 系统使用，在TMS320VC5402、TMS320VC5416、TMS320LF2407、 TMS320F2812、TMS320VC5509、S3c2410、OMAP3530、DM355 均有实验例程，也可单独使用。 | 9 | 套 |
| 20 | 指纹识别模块 | 1.先进的指纹识别算法，用户可分多级权限管理，成像速度快， 识别准确；指纹容量80枚。 2.采用标准的16位扩展总线接口，配合DSP/ARM二合一实验 系统使用，在TMS320VC5402、TMS320VC5416、TMS320LF2407、 TMS320F2812、TMS320VC5509、S3c2410、OMAP3530、DM355 均有实验例程，也可单独使用。 | 9 | 套 |
| 21 | ZigBee无线通信 模块 | 集成在板的32位RISC核心、以及完全兼容2.4GHZ IEEE802.15.4的收发器、集成的64Kb ROM和96Kb RAM，空旷范围内通讯距离在百米以内。 2.采用标准的16位扩展总线接口，可以完成基于ARM的 ZigBee无线通信实验、实训，也可完成基于DSP的ZigBee无 线通信实训项目及设计。并有成形的样例系统，供参考。 | 9 | 套 |
| 22 | WIFI无线通信模块 | 1.采用WIZ610wi开发模块，内含802.11b/g无线网络，支持 Access Point，Client，Gateway工作模式，以太网到无线的 桥梁，具有64/128 bit WEP、WPA、WPA2安全的加密技术，具 有MII、UART、GPIO、U.FL（WLAN）接口，支持串口到无线的 应用，最大25Mbps数据流，紧密尺寸：39mm X 32mm X4.7mm， 符合RoHS标准； 2.可以在TMS320VC5402、TMS320VC5416、TMS320LF2407、 TMS320F2812、TMS320VC5509、S3c2410、OMAP3530、DM355 分别开设实验和实训，并提供源程序，以便学生二次开发。 | 9 | 套 |
| 23 | 语音录放模块 | 1.采用美国ISD公司ISD2560芯片。录放时间60秒。录音的 采样频率8KHz。可重复录制100000次且可保持100年不变。 支持分段录音和分段播放，最多能分600段。 2.可独立使用，也可配合DSP/ARM二合一实验系统使用。 | 9 | 套 |
| 24 | 微型打印机模块 | 1.采用EPSON公司的M-150II型打印机芯，梳式针打，行宽 3.5(mm)，列宽2.1(mm)，纸宽44.5mm，重60(克)。 2.在TMS320VC5402、TMS320VC5416、TMS320LF2407、 TMS320F2812、TMS320VC5509、S3c2410、OMAP3530、DM355 均有样例程序，便于学生二次开发。 | 9 | 套 |
| 25 | DSP 2812套件 | 1.150MHz主频，内部存储器：18K的RAM和128K×16bit的内 部Flash，外部扩展：256K×16bit程序存储器和256K×16bit 数据存储器，CAN总线接口，传输速率最高可达1M，标准RS232 接口，56通道独立可编程I/O，在线可编程大容量CPLD。 2.32位扩展总线接口，总线对用户完全开放，用户可基于总 线进行二次开发，配合DSP/ARM二合一实验系统使用，自带电 源管理芯片，外接5V电源可独立工作。 | 2 | 套 |
| 26 | DSP 6727套件 | 1.高性能低功耗的浮点数字信号处理器，运算速度可达到 200MIPS。片内384K Byte ROM以及64K Byte的RAM；外部 程序/数据存储器扩展：8M *16bit SDRAM和512K*16bit的 Flash，系统自动装载存储器； 高性能CPLD器件XC9536XL， 用户可通过编程灵活分配板上存储器资源，和重新分配扩展口 引脚定义；可配置的BOOT模式 ；USB2.0接口,方便与计算 机传输数据 ；语音输入输出接口,方便用户进行语音方面的处 理 ；四层板制作工艺,稳定可靠 ；核心板的工作温度范围:0～ 90°C ；TI公司DSK、EVM板兼容Techv扩展总线接口,可进 行应用背板扩展； 板上IEEE1149.1JTAG连接器接口;所有扩 展信号经电平转换，兼容+5V电平； 可单电源5V供电，含电 源转换电路。也可通过扩展接口从扩展 2.采用标准的32位扩展总线接口，配合DSP/ARM二合一实验 系统使用，自带电源管理芯片，也可独立做开发板卡用。 | 2 | 套 |
| 27 | DSP 6713套件 | 1.工作频率225M/300M，1M的内部SRAM，4M×32bit的SDRAM， 1M×8bit的Flash，线可编程大容量CPLD，标准14针JTAG 调试接口，可以脱离PC机独立使用。可与32位总线板卡级连 2.采用标准的32位扩展总线接口，配合DSP/ARM二合一实验系统使用 | 2 | 套 |
| 28 | DSP 6416套件 | 1.工作频率600/800M/1G，2M的内部SRAM，2M×64bit的 SDRAM，1M×8bit的Flash，在线可编程大容量CPLD，标准 14针JTAG调试接口，可以脱离PC机独立使用，可与Techv 总线板卡级连， AIC23音频输入输出。 2.采用标准的32位扩展总线接口，配合DSP/ARM二合一实验 系统使用 | 2 | 套 |
| 29 | OMAP3530套件 | 1.Omap3530 CPU 小板： CPU：Omap35xx(ARM：V7 Cortex-A8； DSP：TMS320C64x+™ 430-MHz)； 2.Omap3530 大板：音频：1路输入，1路输出；视频：LCD 输出，TV输出；8个输入按键；触摸屏输入；3.3V JTAG仿 真接口；主、从USB接口；SD/MMC卡接口；两个标准串口； 标准RJ-45 10M/100M以太网接口； 3.配件：资料光盘；实验指导书；串口线（两根）；交叉网线 （一根）；音频线（一根）； 4.采用标准的32位扩展总线接口，配合DSP/ARM二合一实验 系统使用 | 2 | 套 |
| 30 | DM6437/355DSK套件 | 1.DSP CPU----DM6437硬件资源包括： TMS320DM6437 DSP ，可工作在400/600 MHz；保留了视 频输入接口，可以方便与CMOS影像传感器连接；3 路视频输出，包括2路复合视频，一路S端子输出64MByte 的DDR2 SDRAM存储器，256Mbit的Nor Flash存储器；用户可选的NAND Flash接口；256K字节的I2C Epprom；1个10M/100Mbps自适应以太网接口1个CAN总线、1个UART接口、实时时钟（带256Byte的电池保持RAM）4个DIP开关，4个状态指示LED；可配置的 BOOT模式；标准外部信号扩展接口JTAG仿真器接口 2. ARM CPU----DM355硬件资源包括： TMS320DM355 DavinciTM处理器 ，可工作在216/270 MHz；存储器512Mbyte 的NAND Flash；内存128Mbyte DDR2-533MHz；可靠的复位芯片；USB Host/Slave 手动配置开关；可配置的 BOOT 模式；可配置的 JTAG 模式；1路TV视频输出，用户可选的PAL/NTSC制式；用户可选的Nor Flash接口；64kb的I2C铁电存储器；1个实时时钟日历，带各种报警功能（包含一个备用电池）；保留了数字视频输入接口，可以方便与CMOS影像传感器连接，支持YUV4:2:2、BT6:5:6等格式；1个10M/100Mbps自适应以太网接口；1路立体声音频输入、1路麦克风输入，1路立体声音频输出；USB2.0－OTG高速接口，方便与PC、U盘连接；2个UART引出接口，一个做主通信接口，另一个可做通信，也可用作红外线传输；2个拨码开关，4个用户输入按键；1个与IO口复用的状态指示LED；1个SD/MMC卡插座接口，1个扩展CE-ATA硬盘接口；TFT LCD 真彩液晶触摸屏接口 3.ARM/DSP 共有的硬件资源包括： 2 路视频输入，包括一个复合视频输入及一个S端子视频 输入；ARM/DSP 通信用I2C总线；ARM/DSP 通信用4位I/O口 4.实验项目 DM6437常规实验: 内部RAM数据存储；DDR2数据存储；I2C总线/LED闪烁； Boot方式检测； NorFlash读写；读写GPIO；音频播放；实时时钟；UART串口通信；以太网(EMAC)测试；USB收发数据；视频输出彩条；视频回放； DM6437图象处理算法实验： 静态图像采集；图像灰度变换；图像黑白变换；图像反 色；自定义颜色填充；图像锐化变换；图像翻转变换；图像中值滤波算法；图像Sobel算子边缘提取；图像小波变换（缩放）；图像彩条叠加；图像线性变换；图像非线性变换；图像直方图计算与显示；图像空域低通滤波器；画中画 DM6437特殊功能实验： 实验一 如何烧写DM643xBootloader 实验二 使用USB传送图象 DM355实验项目： 编译应用程序；图像编码实验；图像解码实验；声音编码实验；声音解码实验；网络服务器实验；USB主机实验；SDCard读写实验； DM6437与DM355通讯实验： 实验一 IIC通信实验 实验二 I/O通信实验 | 2 | 套 |
| 31 | LCD&KEY模块 | 配合DSP/ARM开发板使用，实现外部接口扩展 | 2 | 套 |
| 32 | 视频ARM图像采集处理套件 | 1.TMS320DM365 Davinci 处理器，主频率300MHZ；存储器 512Mbyte的NANDFlash；内存128Mbyte DDR2-533MHZ； 10M/100M的ETHERNET ；可靠的复位芯片；可配置的 Host/Slave；可配置的BOOT模式；可配置的JTAG模式；全部 的IO引出插座 2.专用的DDR2存储控制器接口扩展128Mbyte DDR2 SDRAM， 1Gbyte的Nand Flash USB2.0接口、实时时钟、EMAC、SD/MMC 接口，音频接口，视频接口等；采用H.264的视频编解码格式， 超高效的存储率； | 2 | 套 |
| 33 | EP2C35通用可编程设计 | 主控制器FPGA芯片：EP2C35F484C8N；配置芯片：EPCS16N两 片SDRAM：HY57V561620CT-6，每片为4Bank×4M×16Bit（即 32MB），总共64MB。FLASH：S29GL256N，32MB；两片SRAM： IS61LV25616AL-10T，每片256K×16（即512KB），总共1MB。 USB 2.0控制器：CY7C68013A-56，24C32 E2PROM；100M网络 控制器：LAN91C111-NE；24位真彩VGA：ADV7125KSTZ140；电 源模块：AS2830 3.30413（3.3V），LM2678 S-ADJ（1.2V）； 其它接口及资源：5V电源接口、USB接口、PS2接口、232串 口、VGA接口、AS下载口、JTAG下载口、4位按键、4位LED 灯、复位键、16位插槽PORT A、PORT B，64针扩展插槽 | 2 | 套 |
| 34 | 电脑 | 1.Intel I3系列处理器I3-530（双核 2.93G）/ 4G DDR3/ SATA 500G-7200转/DVD/ 独立显卡GT120 1G显存/100-1000M网卡 /还原卡/声卡/耳麦/19寸宽屏幕液晶/ 防水功能键盘，具备 键盘关机功能/防菌光电鼠标 /USB 前面板2个（分离设计， 间距不小于2厘米，互不干涉），后面板不少于6个，有串并 口/立式机箱，顶置电源开关/防雷/宽电压适应/防尘 2.还原卡具有网络同传功能，同传速度不低于900M/分钟，自动分配IP和机器名，远程修改硬盘还原参数，远程指定启动分区，远程开机关机，增量同传功能，断点续传，硬盘保护功能，支持Windows下同传，具有机器狗防护和防破解功能 3.所有产品必须原厂原装。 | 18 | 台 |

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2010]29号

| 项目编号 | 名 称 | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

# E-mail：

第四部分     产品技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2010]29号

| 项目编号 | 设备名称 | 所投产品技术参数及性能 | 与招标文件响应度 |
| --- | --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

# E-mail：

河南理工大学仪器设备招标采购投标单位意见反馈表

各投标单位代表:

您们好!为了进一步提高效率,规范招投标工作,更好地为学校教学科研

和投标单位提供优质服务。希望您在投标结束后，填写此表，多提宝贵意见。该意见表可通过发传真0391-3987871或电子邮件Email:gzchu@hpu.edu.cn等方式提交。

河南理工大学国资处

| 采购文件名称： | 采购编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 满意 | 比较满意 | 不满意 |
| 1 | 招标过程的公开、公正性 |  |  |  |
| 2 | 工作人员的服务态度 |  |  |  |
| 3 | 评委、专家解答的合理性 |  |  |  |
| 4 | 中标单位的信誉度 |  |  |  |
| 5 | 对所选产品的公正评价 |  |  |  |
| 6 | 对评标结果的满意度 |  |  |  |
| 7 | 对采购方式是否满意 |  |  |  |
| 8 | 职业道德方面 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |

说明:请在你认为合适的栏内打 “√”

填写日期: