河南理工大学边台实验台、通风柜等设备采购公告

河南理工大学拟购买边台实验台、通风柜等设备一批（详细内容见

附表），欢迎有供货能力的厂商参与竞标。

1.付款方式：货物交付验收合格后7个工作日内，支付全额货款的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起一年后的10个工作日内支付。

2.竞标方式：可以传真或邮件方式进行报价。

3.有效竞标时间：2011年5月25日下午5时以前

4.联系人：浮老师  李老师

电话：0391-3987088

传真：0391-3987871

邮箱：gzchu＠hpu.edu.cn

河南理工大学国资处

2011年5月17日

| 产品名称 | 部件 | 材 质 说 明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 边实验台 （钢木结构） | 钢制 | 3000*750*800 采用上海宝钢产方型钢管，管型厚40*60*1.5mm冷轧钢管，优质方钢，表面经酸洗、磷化、均匀耐酸碱EPOXY环氧树脂粉末静电喷涂处理，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。 | 2个 |
|  | 台面 | 采用25mm厚上海德力克环氧树脂实芯理化板，边缘加厚，圆滑加背面止水槽处理。 |  |
|  | 背板 | 采用达E1级环保认证南京雷伯特翔事12mm双饰面三聚氰胺板，板材截面一律经意大利全自动直线封边机用1mm厚优质PVC封边作防水处理，活动可拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管道。 |  |
|  | 柜体 | 采用达E1级环保认证南京雷伯特翔事18mm双饰面三聚氰胺板，板材截面一律经意大利全自动直线封边机用1mm厚优质PVC作防水处理；所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，不变形，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。 |  |
|  | 门板 | 采用达E1级环保认证南京雷伯特翔事18mm厚双饰面三聚氰胺板，板材截面一律经意大利全自动直线封边机采用2.0mm厚优质PVC封边做防水处理，四面对角无接缝处理。 |  |
|  | 抽屉 | 采用达E1级环保认证南京雷伯特翔事12mm双饰面三聚氰胺板，板材截面一律经意大利全自动直线封边机用1mm厚优质PVC封边作防水处理 |  |
|  | 拉手 | 采用优质PVC一字型暗拉手，长度可调，内嵌颜色条及卡片条。模具成型，表面经化学处理，外形美观，耐腐蚀，防酸碱。 |  |
|  | 铰链 | 采用广东东泰DTC牌实验室专用防腐铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，小角度可以自动合上门板不必逐一动手关闭。 |  |
|  | 导轨 | 采用广东东泰DTC牌三节超静音承重滑轨，模具成型，耐腐蚀，在一定范围内轻轻一触抽屉即可自动回流，不必逐一动手关闭所有抽屉，方便手持物品的工作人员操作，利于实验室特殊的工作环境使用。 |  |
|  | 调节脚 | 专用#304不锈钢螺杆，可调整高度为10～30mm，承重≥500kg/㎡，并配有承重螺母和橡胶垫。 |  |

附件：技术参数如下

| 产品名称 | 部件 | 材 质 说 明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 边实验台 （钢木结构） | 钢制 | 2400*750*800 采用上海宝钢产方型钢管，管型厚40*60*1.5mm冷轧钢管，优质方钢，表面经酸洗、磷化、均匀耐酸碱EPOXY环氧树脂粉末静电喷涂处理，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。 | 1个 |
|  | 台面 | 采用25mm厚上海德力克环氧树脂实芯理化板，边缘加厚，圆滑加背面止水槽处理。 |  |
|  | 背板 | 采用达E1级环保认证南京雷伯特翔事12mm双饰面三聚氰胺板，板材截面一律经意大利全自动直线封边机用1mm厚优质PVC封边作防水处理，活动可拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管道。 |  |
|  | 柜体 | 采用达E1级环保认证南京雷伯特翔事18mm双饰面三聚氰胺板，板材截面一律经意大利全自动直线封边机用1mm厚优质PVC作防水处理；所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，不变形，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。 |  |
|  | 门板 | 采用达E1级环保认证南京雷伯特翔事18mm厚双饰面三聚氰胺板，板材截面一律经意大利全自动直线封边机采用2.0mm厚优质PVC封边做防水处理，四面对角无接缝处理。 |  |
|  | 抽屉 | 采用达E1级环保认证南京雷伯特翔事12mm双饰面三聚氰胺板，板材截面一律经意大利全自动直线封边机用1mm厚优质PVC封边作防水处理 |  |
|  | 拉手 | 采用优质PVC一字型暗拉手，长度可调，内嵌颜色条及卡片条。模具成型，表面经化学处理，外形美观，耐腐蚀，防酸碱。 |  |
|  | 铰链 | 采用广东东泰DTC牌实验室专用防腐铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，小角度可以自动合上门板不必逐一动手关闭。 |  |
|  | 导轨 | 采用广东东泰DTC牌三节超静音承重滑轨，模具成型，耐腐蚀，在一定范围内轻轻一触抽屉即可自动回流，不必逐一动手关闭所有抽屉，方便手持物品的工作人员操作，利于实验室特殊的工作环境使用。 |  |
|  | 调节脚 | 专用#304不锈钢螺杆，可调整高度为10～30mm，承重≥500kg/㎡，并配有承重螺母和橡胶垫。 |  |

| 产品名称 | 部件 | 材 质 说 明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通风柜 （全钢结构） | 钢制 | 1500*850*2350采用上海宝钢产1.2mm厚优质冷轧钢板，模具冲压折弯成型，表面经酸洗、磷化、均匀耐酸碱EPOXY环氧树脂粉末静电喷涂处理，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。 | 1个 |
|  | 台面 | 采用25mm厚上海德力克环氧树脂实芯理化板，边缘加厚，圆滑加背面止水槽处理。 |  |
|  | 日光灯 | 30W防爆型日光灯一支隐蔽于面板下，保证工作面不低于500LUX的亮度，不与排毒柜内气流接触 |  |
|  | 导流板 | 采用威盛亚6mm厚抗倍特板，耐强酸碱腐蚀，耐高温在固定内衬板和导流板时，采用无铆钉设计，采用专用防腐材料连接，内部要有固定实验架及蒸馏的装置。 |  |
|  | 升降门 | 6mm厚安全防爆钢化玻璃，滑动自如、可停于任意位置并可水平开启玻璃窗，设计留有防止气体外溢的气流栅，用以防止气体外溢。 |  |
|  | 控制电路 | 采用高朋优质集成电路控制一体化面板，可调节日光灯及风机开关。高效，使用方便。 |  |
|  | 插座 | 采用实验室专用220V 10A三插电插座，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。 |  |
|  | 拉手 | 采用优质钢制一字型暗拉手，长度可调，内嵌颜色条及卡片条。模具成型，表面经化学处理，外形美观，耐腐蚀，防酸碱。 |  |
|  | 铰链 | 采用广东东泰DTC牌实验室专用防腐铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，小角度可以自动合上门板不必逐一动手关闭。 |  |
|  | 风机 | 采用苏州新捷飞离心式防腐风机，具有防腐耐酸耐碱，低噪音。 |  |
|  | 风管 | 采用￠250mmPVC风管，具有防腐耐酸耐碱。 |  |

| 产品名称 | 部件 | 材 质 说 明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水斗台 （钢木结构） | 钢制 | 1500*750*800 采用上海宝钢产方型钢管，管型厚40*60*1.5mm冷轧钢管，优质方钢，表面经酸洗、磷化、均匀耐酸碱EPOXY环氧树脂粉末静电喷涂处理，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。 | 1个 |
|  | 台面 | 采用25mm厚上海德力克环氧树脂实芯理化板，边缘加厚，圆滑加背面止水槽处理。 |  |
|  | 背板 | 采用达E1级环保认证南京雷伯特翔事12mm双饰面三聚氰胺板，板材截面一律经意大利全自动直线封边机用1mm厚优质PVC封边作防水处理，活动可拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管道。 |  |
|  | 柜体 | 采用达E1级环保认证南京雷伯特翔事18mm双饰面三聚氰胺板，板材截面一律经意大利全自动直线封边机用1mm厚优质PVC作防水处理；所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，不变形，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。 |  |
|  | 门板 | 采用达E1级环保认证南京雷伯特翔事18mm厚双饰面三聚氰胺板，板材截面一律经意大利全自动直线封边机采用2.0mm厚优质PVC封边做防水处理，四面对角无接缝处理。 |  |
|  | 抽屉 | 采用达E1级环保认证南京雷伯特翔事12mm双饰面三聚氰胺板，板材截面一律经意大利全自动直线封边机用1mm厚优质PVC封边作防水处理 |  |
|  | 拉手 | 采用优质PVC一字型暗拉手，长度可调，内嵌颜色条及卡片条。模具成型，表面经化学处理，外形美观，耐腐蚀，防酸碱。 |  |
|  | 铰链 | 采用广东东泰DTC牌实验室专用防腐铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，小角度可以自动合上门板不必逐一动手关闭。 |  |
|  | 水龙头 | 含两个龙头 采用优质台雄牌三联水龙头，防锈耐腐蚀。出水嘴为尖嘴型，单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。 |  |
|  | 水槽 | 含两个水槽 采用台雄牌优质6mm厚PP材质，长550×宽400×深300mm一体冲压成型，耐酸碱腐蚀，台下托底式安装，自带安全下水管，美观实用，且利于台面水自然回流。 |  |
|  | 调节脚 | 专用#304不锈钢螺杆，可调整高度为10～30mm，承重≥500kg/㎡，并配有承重螺母和橡胶垫。 |  |

| 产品名称 | 部件 | 材 质 说 明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试剂柜 （钢木结构） | 钢制 | 900*400*1800 采用上海宝钢产方型钢管，管型厚40*20*1.2mm冷轧钢管，优质方钢，表面经酸洗、磷化、均匀耐酸碱EPOXY环氧树脂粉末静电喷涂处理，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。 | 2个 |
|  | 背板 | 采用达E1级环保认证南京雷伯特翔事12mm双饰面三聚氰胺板，板材截面一律经意大利全自动直线封边机用1mm厚优质PVC封边作防水处理，活动可拆卸式。 |  |
|  | 柜体 | 采用达E1级环保认证南京雷伯特翔事18mm双饰面三聚氰胺板，板材截面一律经意大利全自动直线封边机用1mm厚优质PVC作防水处理；所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，不变形，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。 |  |
|  | 层板 | 采用达E1级环保认证南京雷伯特翔事18mm双饰面三聚氰胺板，板材截面一律经意大利全自动直线封边机用1mm厚优质PVC作防水处理； |  |
|  | 门板 | 采用上下部玻璃对开门，上部达E1级环保认证南京雷伯特翔事18mm厚双饰面三聚氰胺板，中嵌透明玻璃，下部达E1级环保认证南京雷伯特翔事18mm厚双饰面三聚氰胺板，板材截面一律经意大利全自动直线封边机采用2.0mm厚优质PVC封边做防水处理，四面对角无接缝处理。 |  |
|  | 拉手 | 采用优质不锈钢工字型拉手，模具成型，表面经化学处理，外形美观，耐腐蚀，防酸碱。 |  |
|  | 铰链 | 采用广东东泰DTC牌实验室专用防腐铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，小角度可以自动合上门板不必逐一动手关闭。 |  |
|  | 调节脚 | 专用#304不锈钢螺杆，可调整高度为10～30mm，承重≥500kg/㎡，并配有承重螺母和橡胶垫。 |  |