河南理工大学金相试样切割机等设备采购公告

河南理工大学拟购买金相试样切割机等设备一批（详细内容见下表），

欢迎有供货能力的厂商参与竞标。

| 设备名称 | 参考、型号技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金相试样 切割机 | MC004-QG-100Z 1.切割直径：100mm 2.最大切割尺寸：120X150mm 3.切割台尺寸：310X280mm 4.切割片规格：350X2.5X32mm 5.切割方式：手动/自动 6.送给方式：三进一退式 7.切割速度：(8档)任意设定 8.冷却系统：自动（水冷） 9.水箱容量：60L 10.主轴转速：2850r/min 11.电机功率：3KW 12.机台形式：立地一体式 | 台 | 1 |
| 金相磨抛机 | 双盘柜式金相磨抛机（不锈钢）MC004-MP-2A 1.磨盘直径： Ф230mm 2.磨盘转速：0-1500r/min 3.电动机功率：BY71 350W | 台 | 1 |
| 全自动金相 试样镶嵌机 | MC004-ZXQ-2(直径30mm) 1.试样压制规格: Ф22(如用Ф30Ф40Ф45,请签定合同时讲明) 2.加热器规格:600W 3.温度调节范围:0-300℃ 4.控制电源:220V 5.电动机功率:220V 160W | 台 | 1 |
| 双盘台式 金相预磨机 | MC004-YM-2 1.磨盘直径Ф230mm 2.工作电压 220V /50HZ 3.磨盘转速：（左600、右1000）r/min 4.电动机功率 300W | 台 | 1 |
| 超声波清洗机 | GA-250SP 内槽尺寸(mm)：300×240×150 容积（L）：10 超声频率（KHz）：25/40/80 超声功率（W）：250 功率可调（%）：50-100 加热功率（W）：500 温度可调（℃）：0-80 时间范围（min）：1-480 网架：有 排水：有 | 台 | 1 |
| 制样粉碎机 | GJ-1 装料重量 1300g(100gx3) 装料粒度（mm） ≤15 出料粒度（mm） 0.124-0.074(80目-200目) 粉碎时间 1-4分钟 额定电压（V） 380 电机功率（kw） 1.1 | 台 | 1 |
| 破碎缩分机 | MPS-180*150 进料粒度(mm) 180x150 出料粒度<80 (mm) 缩分比 1:8 生产能力(T/h) 0.3-0.5 功率(Kw)1.5 | 台 | 1 |
| 显微镜压平器 | YP-I 材 质：主体材质：碳钢 上、下压盖，手柄材质：不锈钢 外型尺寸：84mm×105mm×207mm 上压盖尺寸：φ45mm 下压盖尺寸：φ75mm 上压盖行程：36±1mm 压平精度：≤0.5mm | 台 | 1 |

1.付款方式：货物交付验收合格后15个工作日内，支付全额货款的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起一年后的10个工作日内支付。

2.竞标方式：可以传真或邮件方式进行报价。

3.有效竞标时间：2011年3月14日上午10时以前

4.联系人：浮老师  李老师

电话：0391-3987088

传真：0391-3987871

邮箱：gzchu＠hpu.edu.cn

河南理工大学国资处

2011年3月3日