音响系统采购公告

河南理工大学拟购买音响系统一套，详细内容如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音箱 | 功率：80W 频响：48－20KHz 灵敏度：92±3dB 阻抗：8Ω | 2对 |
| 2 | 功放 | 输入功率: 2×200W/8Ω，2×300W/4Ω，600W/8Ω桥接；频率响应: 20Hz-20KHz±1dB； 总谐波失真: THD≦0.5%； 输入灵敏度: 0dB(775mV)； 输入阻抗: 平衡20KΩ，不平衡10KΩ； 信噪比（A计权）: ≥93dB | 1台 |
| 3 | 调音台 | 8路输入，高、中、低音独立调节； 立体声输出；立体声录音输出；2路辅助输出； 1路辅助返送，1路立体声（平面声转换）返送 | 1台 |
| 4 | 无线话筒 | UHF超高频段DPLL数字锁相环合成技术，先进的自动对频技术，频率范围：740-790MHz；调制方式：宽带FM；可调范围：50MHz；信道数目：200 | 2只 |
| 5 | 鹅颈有线 话筒 | 换能方式：电容式； 指 向 性：单指向； 灵 敏 度：-43dB±3dB；频率响应：60Hz-16KHz | 4只 |
| 6 | 歌王DVD | 配套 | 1台 |
| 7 | 机柜 | 定制（配套） | 1套 |
| 8 | 均衡器 | 最大输入电平：+18dBu(标准电平0.775Vrms)；输入阻抗：不平衡20KΩ 平衡40KΩ；最大输出电平：+18dBu(负载：1mw/600W) ；输出阻抗：不平衡150Ω 平衡300Ω；滤波器：1/3倍频程；最大提升/低切滤波：±15dB/0TC；信噪比：>90dB；串音：<-110dB | 1台 |
| 9 | 反馈抑制器 | 6路话筒输入接口，均为不平衡式；移频部分由振荡、调制解调器等组成；移频数：3－8Hz连续可调； | 1台 |
| 10 | 电源时序器 | 功率输出：单路输出2000W； 总输出：12000W；12路电源时序控制器； | 1台 |
| 备注：1.音响需国内外知名品牌； 2.音响设备为同一品牌系列产品； 3.评选依据：价格、样品试用效果综合评定； 4.负责整套设备的安装、集成、调试，工程所需线材及配件数量由乙方 自行核算，乙方不得以任何理由变更合同金额。 5.付款方式：设备安装调试验收合格后，十五个工作日内支付合同总金额的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收合格之日起正常使用365天后支付。 |

以上技术参数部分仅供参考，各厂家或公司可根据自己的业务范围，选择相近或高性能产品参与投标。

投标方式：传真报价至0391-3987871或书面递交至河南理工大学国资处综合楼406室。

有效竞标时间：2009年4月10日-2009年4月15日上午12时

联系人：浮老师  李老师

电话：0391-3987088  3987219

河南理工大学国资处

2009年4月10日