河南理工大学

公开竞争性采购

高分子材料、化学工程等专业设备

说明书

采购编号：HPU采[2009]13号

河南理工大学

2009年6月8日

第一部分     厂商须知

河南理工大学本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就河南理工大学高分子材料、化学工程等专业设备（采购项目详见第二部分）进行公开竞争性采购，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、参加厂商要具有独立的法人资格及仪器设备生产或销售资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力，且为一般纳税人，并能提供17%的增值税专用发票。

二、参加厂商应准备的材料及说明：

1.必须携带公司营业执照副本原件(若为复印件则需加盖当地工商管理部门红章)。投标厂商需携带制造商或其授权总代为响应本次招标出具的正式授权书，提供总代理授权书的同时必须提供制造商对总代理的授权证明，授权证明可提供复印件（原件备查）。

2.公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>、法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件<原件备查>）。

3.填写报价单，并在指定处签字和盖章。报价应为目的地交货价（含税及运输费）。（格式见第三部分）

4.设备技术参数及性能详细描述。（格式见第四部分）

5.用书面形式表达的售后服务承诺。

6.厂商近年的相关产品业绩。

7.厂商简介及近两年签订的同类产品合同复印件（提供原件备查）。

8.产品介绍资料（带彩页及详细配套附件清单）。

9.上述1-2项单独装入文件袋，供资质验证用，3-8项装订成册，一式十份（正本一份，副本九份）装入文件袋，在采购会议宣布开始时交与采购方。

10.在采购会议开始前以现金或自带汇票形式向采购方提供壹万元（只报E包者交叁仟元）人民币履约保证金（河南理工大学开户行：农行焦作民主中路支行，帐号：301101040001846，没有授予合同的厂商在采购会议结束后即可退还该履约保证金；授予合同的单位在仪器设备到货后方可退还。

三、参加厂商必须由法定代表人或委托代理人参加采购会议，随时接受评委询问，并予以解答。投标文件中应制作产品参数响应度表格，若所投设备技术参数与招标内容不符，需提供书面材料特别声明，否则视为虚假投标，履约保证金不予退还，并且因此所造成的一切损失由投标方承担。

四、理解采购方不一定接受最低价格的报价。

五、采购方有增加或减少采购项目和设备数量的权利。

六、付款方式：合同生效且货物交付验收合格后25个工作日内，由采购方指定的设备租赁公司支付全额货款的70%，其余30%作为售后服务保证金，自首次付款一年后的10个工作日内，且中标人取得采购方出具的付款通知书后由设备租赁公司支付。

七、采购方式：

1.第一轮：公开所有参加厂商的产品报价。

2.第二轮：对厂商进行技术或价格咨询。

3.由校内外专业技术、经济等方面的专家，对各个厂商所提供货物的质量、价格、售后服务以及交货期进行评估、比较、打分，最后以无记名投票方式确定授予合同厂商。

4.向所有厂商公布评标结果。

八、参加竞价采购会议的厂商没有经过登记或所提供的材料不符合要求或没有按时向采购方提交材料，则自动取消参加采购会议资格。

九、报名时间及地点：2009年6月18日（星期四）上午8：00时在河南理工大学综合楼406室报名，并交纳报名费壹仟元（只报E包者交伍佰元），采购文件从招标公告下载。

十、联系电话：0391-3987088 浮老师

网   址: http://www.hpu.edu.cn(招标公告)

或http：// 222.22.120.122(招标公告)

十一、采购会议时间：2009年6月18日（星期四）上午8：30时

十二、会议地点：河南理工大学图书馆会议室。

第二部分  河南理工大学采购项目要求

（详细清单含配套附件等）

A包：                                                采购编号：HPU采[2009]13号

| 序号 | 仪器设备 名称 | 主要技术参数要求 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 可读性：0.1mg；最大称量值：≥220g；重复性：0.1mg；线性：±0.2mg；秤盘尺寸mm：≥Φ80；防风罩有效高度：≥237mm | 2 |
| 2 | 电子天平 | 可读性：10mg；最大称量值：≥1500g；重复性：0.01g； 线性：±0.02g；秤盘尺寸mm：≥Φ180； | 4 |
| 3 | 电子天平 | 称量范围(g)：≥2100；可读性(g)：0.1；重复性(≤g)：±0.1；线 性(≤g)：±0.2；秤盘尺寸(mm)：≥Ф125 | 4 |
| 4 | 多功能 反应釜 | 双层玻璃反应器内胆放置反应物料，密封状态下，常压或负压进行搅拌反应，其夹层可通介质（冷冻液，加热水或加热油）做循环加热或冷却，五口反应瓶，大口径加料，下有出料口。 1.搅拌功率：40W～120W 2.电源：220V 50HZ 3.转速：数显转速700～1200转/分 4.搅拌容量：1000～5000（ml） 主要附件： 高温油水浴锅：容量大于5L；流量：≥18L/分； 温度：室温～250度；控温精度：±2度；压力：1.45mpa 导热油粘度：500c.s.t以下 低温冷却液循环泵：DLSB-5 导热油：10L | 1 |
| 5 | 玻璃仪器快速烘干器 | 不锈钢防腐；风管数量：30根；风管长度：170/200mm； 调温范围：40～120℃；恒温精度：±2℃； | 3 |
| 6 | 真空干燥箱 | 工作容积：300*300*275mm；物盘承重：≥3kg； 最大真空度：0.1Mpa；调温范围：50/150℃； 恒温精度：±1℃；加温功率：300W； 使用电压：220/50V/HZ；内部防腐； 配套附件：油泵（含真空用油）；安全管 | 2 |
| 7 | 循环水式多用真空泵 | 机体水箱防腐；最大真空度：0.098Mpa；单头抽气量：10L/min；抽气头个数：2；工作电压：220/50V/HZ | 3 |
| 8 | 电热套 | 250ml 控温范围：室温～400℃；控温精度：±1℃ | 5 |
| 9 | 电热套 | 500ml 控温范围：室温～400℃；控温精度：±1℃ | 5 |
| 10 | 电热套 | 1000ml 控温范围：室温～400℃；控温精度：±1℃ | 2 |
| 11 | 电热鼓风 干燥箱 | 内部防腐；室温～250℃； 工作室尺寸≥W×D×Hmm：550×550×550 | 1 |
| 12 | 智能玻璃恒温水浴水槽 | 1.控温范围：室温～95℃ 2.控温方式：P、I、D智能控制 3.分辨率：0.1℃ 4.功率：1500W 5.水浴容量：20L 6.流量：5L/分 7.循环方式：内循环 | 5 |
| 13 | 万能制样机 | 1.最大切割长度≥240mm 2.最大切割厚度≥20mm 3.最大铣削平面长度≥200mm 4.切割用铣刀（砂轮片）规格 φ200×φ32×2mm 5.铣缺口刀具长度六套 缺口角度：45°± 1° 缺口底部圆弧半径：r=0.1±0.05mm，刀具长度：50mm 缺口角度：45°± 1° 缺口底部圆弧半径：r=0.25±0.05mm，刀具长度：50mm 缺口角度：45°± 1° 缺口底部圆弧半径：r=0.5±0.05mm，刀具长度：50mm 缺口角度：45°± 1° 缺口底部圆弧半径：r=1.0±0.05mm， 刀具长度：50mm 缺口角度：45°± 1° 缺口底部圆弧半径：r=1.5±0.05mm，刀具长度：50mm 缺口角度：45°± 1° 缺口底部圆弧半径：r=2.0±0.05mm，刀具长度：50mm 6.加工哑铃形平面刀具规格 φ30×φ12×30mm 7.各部分转速及运动速度 切割部分主轴转速 1450 r/min 铣削哑铃形铣刀转速 2800 r/min 铣削进给速度 0～180mm/min 铣缺口铣刀往返速度 60次/min | 1 |
| 14 | 电子简悬组合式冲击 试验机 | 简支梁技术指标： 1.冲击能量可调： 0 ～50J 2.冲击速度： 3.8m/s 3.摆锤预仰角：160° 4.钳口支距可调：40mm、60 mm、70 mm、95 mm 5.试样宽度：4～15mm 6.试样厚度：3～10mm 7.钳口圆角：R1=1mm 8.分度值：0.5% 悬臂梁技术指标： 1.冲击能量： 22J 2.冲击速度：3.5m/s 3.摆锤预仰角：150° 4.分度值：0.1% 5.冲击刃圆角半径：R 0.8±0.2mm 主要配置： 1.机械主机一台 2.控制系统一套 3.采集装置一套 4.分析软件一套 5.品牌电脑一台 电脑配置： CPU：≥Intel 酷睿2双核 E8400 3.0GHz 内存：≥2048MB 显示器：19″宽屏液晶 硬盘：≥320GB，SATAII 7200转高速防震硬盘 主板：Intel Q35高速芯片组 独立显卡：≥512M 其他：1000Mbps以太网卡，键盘，USB光电鼠标，前置2个USB2.0，DVD刻录光驱 | 1 |
| 15 | 洛氏硬度计 | 1.测量范围：70～100HRE，50～115HRL 2.试验力：98.7牛顿 3.试样允许最大高度≥170毫米 4.压头中心至机壁距离≥135毫米 5.硬度分辨率：0.5HR 主要附件： 1.各种标准压头各一个 2.校准用标准块一个 | 1 |
| 16 | 熔融指数 测定仪 | 1.能进行体积法（MVR）、质量法（MFR）和密度法测试， 2.具有手动操作、时间控制、自动控制。 3.配电脑、打印机及试验应用软件一套。 4.料筒温度范围：室温～450℃ 5.温度控制精度：±0.2℃ 6.位移测量精度：0.2mm/3mm 7.温度显示分辨率：0.1℃（100℃以下 0.01℃） 8.料筒内径：￠9.550±0.025mm 9.活塞直径：￠9.475±0.015mm 10.活塞头长度：6.350±0.100mm 11.标准口模：￠2.095±0.005mm 12.标准口模高度：8.000±0.020mm 13.试验负荷：0.325/1.2/2.16/3.8/5/10/12.5/21.6kg 随机配件： 1.清洁刷一支 2.刮刀一支 3.观察镜一个 4.口模（碳化钨）一个 5.擦料杆（45#钢渗透）一支 6.水准器（玻璃）一支 7.口模清料钻（45#钢）一支 8.取口模杆（钢电镀）一支 9.加料斗（不锈钢）一个 10.盛料托盘（不锈钢）一个 11.砝码：一组 质量(g) 325 875 1290 1835 3475 4675 5000 件数 1 1 1 1 1 1 2 | 1 |
| 17 | 落球粘度计 | 1.粘度测量范围：0.5～70000mPa.S 2.精度：0.5%～2.0%（依据落球的选择） 3.套装落球材质： 球1和球2：硼硅玻璃 球3和球4：镍铁合金 球5和球6：不锈钢 4.落球直径：11.0～15.81mm 5.测量中落球的降落时间：30～300秒 6.管中测量区间长度≥100mm 7.操作温度范围：-60～+150摄氏度 8.样品管容积≥40ml | 1 |
| 18 | 旋转粘度计 | 1.可测量的粘度范围： LVDV-II+Pro：1～6M RVDV-II+Pro：100～40M HADV-II+Pro：200～80M HBDV-II+Pro：800～320M 2.测量精度： ±1% 重现性：±0.2% 3.单位：cP 其中1M=1百万=1000000 4.量程 ：0.01-200RPM 5.转速： 54种（在使用软件后可达到1100种转速） 6.转子数：4根 RV/HA/HBDV-II+Pro：6根 7.数据显示方式：数字显示输出（显示cP或者mPa.s） 8.可连续感应和显示数据结果。内建RTD温度探头实时监控样品温度，54种转速有更大的量程范围，随机附带Rheocalc软件实现电脑全自动化控制、数据采集和分析、转速可达到2100档。 电脑配置： CPU：≥Intel 酷睿2双核 E8400 3.0GHz 内存：≥2048MB 显示器：≥19”宽屏液晶 硬盘：≥320GB，SATAII 7200转高速防震硬盘 主板：Intel Q35高速芯片组 独立显卡：≥512M 其他：1000Mbps以太网卡，键盘，USB光电鼠标，前置2个USB2.0，DVD刻录光驱。 | 1 |
| 19 | 高速混合机 | 1.总容积≥10升 2.有效容积≥7升 3.搅拌浆数：2个 4.搅拌浆转速：2500rpm 5.混合时间：6～10分钟/锅 6.电机功率：2.2KW，变频电机 7.桶体内胆采用4mm不锈钢制作 8.锅盖和出料口采用铝铸件 9.出料方式为气动 10.浆叶经动、静平衡试验 11.开盖方式为手动控制,设有开盖后马达停止启动安全装置 | 1 |
| 20 | 氧指数 测定仪 | 1.气体流量控制精度：≤±15% 2.测量精度：±5% 3.氧气、氮气钢瓶输出压力：0.2MPa～0.3Mpa 4.氧气、氮气压力表指示值：0.1±0.01Mpa 5.氧气加氮气压力表指示值：≤0.03Mpa 附件： 两个气罐：带压力表（氧气、氮气各一）、流量阀 | 1 |
| 21 | 挤出辅机-DY型履带牵引机 | 1.牵引速度0.1～6m/min 2.牵引最大尺寸120×120mm 3.牵引中心高度800～1000mm | 1 |
| 22 | 挤出辅机-切割机 | 1.锯齿直径：Φ300mm 2.锯齿转速：2240r/min 3.电机功率：0.75kw 4.移动距离：400mm 5.切割范围：0～180×180mm 附件： 无油空压机 额定电压：220V AC 50HZ 排气量：100L/min 排气压力：0.6～0.8Mpa， 储气罐容积：大于50L 噪音：≤60dB | 1 |
| 23 | 塑料标准 试样模具 | 哑铃型，长条形各一套，尺寸为国标 一模10腔（一套模板出10个样条） | 1 |
| 24 | 模具温度控制机（1） | 1.最高控制温度：不小于200℃，具回油温度指示； 2.温控精度：PID±1℃ 3.温控表：日本OMRON微电脑双组P.I.D液晶显示自动演算型； 4.电热能力：9KW,加热管用不锈钢无缝管制作； 5.热泵最大流量：70L/Min; 6.操作面板：PC电脑板轻触式控制； 7.循环泵: 奥兰克高温涡流泵1HP； 8.安全保护系统 总电源过电流无熔丝断路器；马达反转保护及指示灯；BY-PASS 洩压回路；缺油保护及指示灯；循环泵过载保护及指示灯；异常警报蜂鸣 配件： 1.铁氟龙管 3/8*4M 2根 2.导热油 美孚605 10升 | 1 |
| 25 | 模具温度控制机（2） | 1.最高控制温度：不小于350℃，具回油温度指示； 2.温控精度: PID±1℃ 3.温控表：日本OMRON微电脑双组P.I.D液晶显示自动演算型； 4.电热能力：12KW, 加热管用不锈钢无缝管制作； 5.热泵最大流量：70L/Min; 6.操作面板：PC电脑板轻触式控制； 7.循环泵: 用NDB高温涡流泵1HP； 8.安全保护系统 总电源过电流无熔丝断路器；马达反转保护及指示灯；BY-PASS 洩压回路；缺油保护及指示灯；循环泵过载保护及指示灯；异常警报蜂鸣 配件： 1.铁氟龙管 3/8*4M 2根 2.导热油 40升 | 1 |
| 26 | 小型硫化机 | 橡胶平板硫化机 1.层数：2 2.总 压 力：0.25MN 3.公称模力：250KN 4.热板尺寸：350mm×350mm 5.加热方式：汽热/电热 配件： 1.标准样条试样模具：2套 2.哑铃型刀具：2套 | 1 |
| 27 | 双辊开炼机 | 1.辊筒直径≥Φ160MM 2.辊筒工作面长度≥320MM 3.辊筒间调节距 0～5MM 4.辊筒速比 1：1.22 5.一次装料 1～2KG 6.减速机型号BW0220～23～5.5KW | 1 |

B包：

| 序号 | 仪器设备 名称 | 主要技术参数要求 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验用真 空过滤机 | 5L | 1 |
| 2 | 高速混合机 | 总容积≥10升；有效容积≥7升；搅拌浆数：3个；电机功率：2.2/3.3KW，主轴:45#钢； 钢制机座，附机械安装吊环。 | 1 |
| 3 | 数显酸度计 | 准确度等级：0.01级 ；测量范围：pH档0～14.00pH，mV档-1999～1999mV；最小分辨率：pH 0.01pH mV 1mV；温度补偿范围：0～60℃，手动 ；显示形式：数显 | 1 |
| 4 | 数显粘度计 | 显示方式： 数字式；测量方式：连续测量；转子转速（r/min）： 6/12/30/60 ；调速：智能调整（无齿轮传动）；转子：1、2、3、4 ；测量范围（mPa﹒s）： 10～100000 mpa.s；测量误差（牛顿液体）： ±5% | 1 |
| 5 | 数显白度计 | 测量范围：0～199；白度表示：R457蓝光白度；测量孔径：Ф30 ；示值误差：≤±1 ；照测条件：45/0 ；最小示值：0.1 ；零点漂移：≤±0.1 ；重 复 性：≤0.2 | 1 |
| 6 | 永磁聚磁 磁罐 | 工 作 方 式：配套外部设施工作 驱 动 功 率：无 磁 场 强 度：≥1.25T 磁 系 特 征：磁环反斥叠加加扇形反斥磁极组合。 处 理 量：满足实验室小处理量研究 适用粒度范围：<0.5mm | 1 |
| 7 | 钉式磁吸器 | 规格≥500×500×350(mm) 工 作 方 式：配套外部设施工作 驱 动 功 率：无 磁 场 强 度：≥0.35T 磁 系 特 征：平板磁极 处 理 量：磁性物含量测定 适用粒度范围：<0.5mm | 1 |
| 8 | 煤炭灰分 箱式高温炉 | 设有快灰、慢灰、挥发份测试专用程序及自编程序，可随意升温；设有9段自编控温程序，可以按不同实验要求自行设定升温过程；有超温、漏电、过载、短偶保护。 加率功率：4kw 加热元件：进口炉丝 加热温度：<1000℃ 炉膛容积≥200×130×320mm 电源 ： 220V 50Hz 控温精度 ： ≤±2℃ | 1 |
| 9 | 定硫仪 | 测试数据真实可靠，不采用软件二次校正（可通过修改试样重量验证）；带气流量检测装置，试验过程无须操作人员值守；不需更换皮碗；硅胶使用寿命长，进行400～500次测试后，才需要更换；可联网，联天平。 测硫范围（%）：0.01～20 工作炉温：1150℃ 控温精度：＜5℃ 硫分辨率：0.01% 试样重量：8～110mg 最大功率：＜3kW 测试时间：3～6min/样 | 1 |

C包：

| 项目编号 | 仪器设备 名称 | 主要技术参数要求 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单釜与三釜串联返混性 能测定设备 | 单釜；三釜：3个；转子流量计；搅拌电机：4只；数显电导率仪：4只；电导电极：4个；转换模块及软件；仪表柜。计算机、激光打印机、电脑桌各1台。三釜体积：0.8L；单釜体积：2.4L；搅拌转速：0～500转/分；水流量：15L/h；示 踪剂：氯化钾；计算机：CPUP4；数显、数控输出；电压：220V | 1 |
| 2 | 气液平衡 数据测定 实验装置 | 玻璃制气液平衡釜， 溶液容积：20～30ml，加热功率：100w， 常压操作、最高使用温度150℃，自动控温。 | 1 |
| 3 | 液膜分离 实验装置 | 转速表；直流并激电动机；传质釜；高速分散均质机；仪表 柜。高速分散均质机：12000～14000rpm；搅拌釜转速：0～500转/分；电压：220V | 1 |
| 4 | 变压吸附 实验装置 | 双不锈钢吸附器，温度、压力数字显示、转子流量计、稳压、 调压阀、三位五通电磁阀、空气压缩机、缓冲罐、产品罐。操作温度：室温，操作压力：0.3MPa。流量0.6～4L/min。吸附剂400ml/台，5A分子筛。 | 1 |
| 5 | 超滤膜分离 实验装置 | 聚酯材料组成的中孔纤维膜、装置全部为不锈钢材质，含722 分光光度计 | 1 |
| 6 | 乙苯脱氢 实验装置 | 管式炉三段电加热、反应器直径20mm、长500mm，操作温度≤700℃，压力≤0.2Mpa。不锈钢微型反应实验装置，四路气体进气，转子流量计测定流量，程序控温仪控温，鼓泡增湿器，不锈钢增湿搅拌加热器、温度自控、冷凝器、汽液分离器、计算机数采与控制软件，752型紫外可见分光光度计。 | 1 |
| 7 | 裂解反应 实验装置 | 不锈钢制管式反应器、温度自控、常压操作，温度≤900℃，含两台单缸柱塞泵。反应器、预热器、反应器、加热炉四段电加热，每段1kw、预热炉 0.5kw、直管冷凝器、气液分离器、 湿式流量计，温度计算机采集与控制。含两台单缸柱塞泵。 | 1 |
| 8 | 计算机控制 多功能精馏 实验装置 | 双玻璃填料塔，塔体直径20mm，塔1：高1. 4m，塔2：高1. 2 m。不锈钢2(2mmθ网环填料，塔体外壁二段透明导电膜加热保温（手动控制）塔釜500ml，温度与塔顶回流自控，塔顶、塔釜测温独立数字显示。玻璃填料塔，塔1：五侧口，塔2：无侧口，塔体外壁2段导电膜加热保温（手动控制），温度与回流自控，塔头为蛇管冷凝器，摆锤式回流结构和蛇管冷凝器油水分相器结构；塔顶、塔釜测温独立数字显示，含真空系统（含真空泵、缓冲罐，阀门、压力计等）、两台液体加料 泵，双预热器与控温系统。计算机接口及软件，含计算机1台。 | 1 |
| 9 | 加压气固相催化反应 实验 | 不锈钢制管式反应器，直径20mm、长750mm，加热炉功率1.5kw。预热器直径12mm、长220mm，加热炉功率0.5kw，操作温度≤600℃。压力≤3Mpa。 三气路，三质量流量计计量、加热炉三段加热、热气液分离器、冷气液分离器，尾气六通阀在线分析。计算机数采接口及软件。（含计算机1台：windows XP操作系统，内存 2GB；14’液晶显示器） | 1 |
| 10 | 气固相催化 反应实验 | 管式炉三段电加热、反应器直径20mm、长500mm，操作温度≤700℃。压力≤0.2Mpa。加压气固相催化脱氢反应，不锈钢制反应器、预热器、冷凝器、汽液分离器。管式加热炉、1 段加热功率2kw，预热炉功率0.8kw、温度自控，含两台进口电磁泵。 | 1 |
| 11 | 内循环无梯度反应色谱实验装置（带色谱） | 不锈钢制内循环无梯度反应、温度程控、操作温度≤500℃。连续反应在线取样。压力：常压。1路质量流量显示控制、不锈钢材料制反应器，预热器，单检测器色谱、色谱数据处理工作站、流量自控。恒温阀箱，色谱在线取样分析。有进口 无脉动平流泵。色谱参数：TCD（13A分子筛填充，3m不锈钢分离柱）和FID 双检测器（GDX601填充，3m不锈钢分离柱） | 1 |

D包：

| 项目编号 | 仪器设备 名称 | 主要技术参数要求 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φ103硬质 合金顶锤 | 1.由碳化钨烧结制成； 2.硬质合金顶锤要求能在5～7GPa，1500℃以上的高温高压极 端条件下稳定工作； 3.顶锤型号为Φ103，精加工允许偏差：0.02mm； 4.使用寿命大于1000次，小于1000次者保证免费退换。 | 1 |
| 2 | Φ360压机 配套钢环 | 1.要求与Φ360压机配套钢环20套，符合行业标准； 2.使用寿命大于一年，否则要保证免费退换。 | 1 |

E包：

| 项目编号 | 仪器设备 名称 | 主要要求（详细技术参数见附件） | 套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台实验台 | 5500*750*800 钢木结构，进口理化板台面 | 2 |
| 2 | 中央实验台 | 6800*1500*800 钢木结构，进口理化板台面，带水槽水龙头一套，带钢制玻璃试剂架 | 2 |
| 3 | 中央实验台 | 4500*1500*800 钢木结构，进口理化板台面，带水槽水龙头各两套，带钢制玻璃试剂架 | 2 |
| 4 | 通风柜 | 1500*810*2350 全钢结构 | 4 |
| 5 | 中央实验台 | 钢木结构+13mm实芯理化板 1000×1500×800mm | 16 |
| 6 | 通风橱 | 钢木结构 1500×800×2350 | 2 |

附件：

实验台要求：

C-Frame主架：40×60δ1.5mm方钢管，以钢板及钢管等材料焊接成实验台的主体框架结构，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，，承重性能好，使用寿命长，台面承重300Kg/m2的荷重，垂直构架前后与地面相接处附水平调整脚垫，调整范围不小于30mm。

试剂架立柱：1.5mm进口优质冷轧钢板折弯、冲孔，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，每10mm有一调节孔位。

台面：采用12.7mm美国富美家耐腐蚀，耐酸碱，耐高温实芯理化板台面，抑菌、易清洁，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。（详见台面材质测试报告）

柜身：18mm厚双面灰色防潮三聚氰胺板；所有断面经优质PVC封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。

试剂架：双层可调结构，由钢板制成的挂钩（经环氧树脂喷涂），不锈钢管(防止试剂瓶跌落)和12mm厚单面磨砂玻璃(四周车边处理)构成，长度随组合钢支架而定，美观实用大方。

铰链：采用德国进口海富乐自闭式铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。

滑轨：采用德国进口海富乐三节导轨，承重能力强，表面经化学处理，耐腐蚀，利于在实验室特殊的工作环境使用。

拉手：不锈钢亚光拉手或铝型材一字型扣手(经环氧树脂喷涂)，模具成型，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。

可调脚：采用钢制可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。

插座：采用乳白色220V 10A万用松尼二、三插电插座（或其它品牌），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。

水龙头：采用实验室专用立式化验三口水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。

水槽：采用实验室专用 5mm厚高密度聚丙稀（PP）注塑一体成型水盆，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流，美观实用；规格由小到大，可根据实际需要选用。

滴水架：采用进口理化板+PP棒材质，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用。

通风柜：

1.整体结构：柜体外侧采用1.0mm厚优质冷轧钢板，框架采用1.2mm厚优质冷轧钢板，底柜内设有一层活动隔板，以便分层放置器材等物品。

2.柜体上部：柜体上部面板采用1.0mm厚优质冷轧钢板制作，其结构为可拆式结构，为水、电、气管道等部分的安装维修提供便利，上部柜体内膛采用全非金属结构，在充分保证结构强度的前提下，柜体体内无任何外露的金属配件，以免发生锈蚀，如螺丝、铆钉等。并设有下补风功能，以防止在视窗完全关闭时柜内负压过大。

3.柜体下部：底柜柜门采用0.8mm厚优质冷轧钢板。结构为双层板，防爆阻燃。底柜隔板采用1.0mm厚优质冷轧钢板,承重强度为150kg/m2。

4.导流板：导流板为三段可拆式结构，以均衡柜体内各部分的风速及流量，便于柜体内部的清洁，可根据实验需求对其中第二块导流板的位置进行调整。

5.视 窗：可调视窗为5mm防爆玻璃，无段平衡式升降，可悬停于任意位置。

6.台 面：12.7mm美国进口实芯理化板台面，凹陷式台面防止有害液体外溢。

7.内衬板：内衬板为优质5mm抗倍特理化板。

8.电 源：优质多功能电源插座。

9.光 源：光源为单管日光灯，并与气体完全隔离，台面照度不小于300LUX。

10.水龙头：实验室专用立式化验水龙头，精密陶瓷芯开关阀门，表面经过环氧树脂喷涂处理。

11.水 盆：实验室专用 5mm厚高密度聚丙稀（PP）注塑一体成型水盆。

第三部分    河南理工大学采购报价单

（详细清单含配套附件等）

采购编号：HPU采[2009]13号

| 项目编号 | 名 称 | 品 牌 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写 |  |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

邮编：

E-mail：

第四部分     产品技术参数及性能详细描述

采购编号：HPU采[2009]13号

| 项目编号 | 设备名称 | 所投产品技术参数及性能 | 与招标文件响应度 |
| --- | --- | --- | --- |

厂商名称（签章）：               法定代表人签字：

地址：                           代 理 人签字：

联系电话：                       日期：

E-mail：

河南理工大学仪器设备招标采购投标单位意见反馈表

各投标单位代表:

您们好!为了进一步提高效率,规范招投标工作,更好地为学校教学科研

和投标单位提供优质服务。希望您在投标结束后，填写此表，多提宝贵意见。该意见表可通过发传真0391-3987871或电子邮件Email:gzchu@hpu.edu.cn等方式提交。

河南理工大学国资处

| 采购文件名称： | 采购编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 满意 | 比较满意 | 不满意 |
| 1 | 招标过程的公开、公正性 |  |  |  |
| 2 | 工作人员的服务态度 |  |  |  |
| 3 | 评委、专家解答的合理性 |  |  |  |
| 4 | 中标单位的信誉度 |  |  |  |
| 5 | 对所选产品的公共评价 |  |  |  |
| 6 | 对评标结果的满意度 |  |  |  |
| 7 | 对采购方式是否满意 |  |  |  |
| 8 | 职业道德方面 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |

说明:请在你认为合适的栏内打 “√”

填写日期: